Государственное бюджетное учреждение

«Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КИЛЬДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Пояснительная записка

Казань 2022

| СОСТАВ ПРОЕКТА |
| --- |
| Генерального плана Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |
| Текстовые материалы |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 46 |
| Графические материалы |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | 17 |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |
| Текстовые материалы |
| 1 | Пояснительная записка | 108 |
| 2 | Охрана окружающей среды. Пояснительная записка | 71 |
| Графические материалы |
| 3 | Карта современного использования территории поселения М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	4

2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КИЛЬДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	6

3.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КИЛЬДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

3.1.	Экономико-географическое положение. Место Кильдеевского сельского поселения в системе расселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан	8

3.2.	Характеристика земельного фонда	9

3.3.	Демографический потенциал	11

3.4.	Производственные территории	12

3.5.	Агропромышленный комплекс	12

3.6.	Лесной комплекс	12

3.7.	Жилищный фонд	13

3.8.	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения	14

3.9.	Кладбища	18

3.10.	Туристско-рекреационный потенциал	18

3.11.	Историко-культурное наследие	19

3.12.	Транспортно-коммуникационная инфраструктура	20

3.13.	Инженерная инфраструктура	22

3.14.	Инженерная подготовка территории	28

4.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КИЛЬДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2046 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	31

4.1.	Прогноз численности населения	31

4.2.	Экономическое развитие	32

4.3.	Развитие промышленного производства	32

4.4.	Развитие агропромышленного комплекса	32

4.5.	Развитие лесного комплекса	34

4.6.	Развитие жилищной инфраструктуры	34

4.7.	Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения	38

4.8.	Развитие территорий кладбищ	43

4.9.	Развитие туристско-рекреационных территорий	43

4.10.	Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры	46

4.11.	Установление границ населенных пунктов Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан	51

4.12.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	60

4.13.	Мероприятия по развитию инженерной подготовки территории	80

4.14.	Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	82

5.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	90

6.	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	94

7.	ПРИЛОЖЕНИЯ	100

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан разработан ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана является исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2031 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2046 года.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Кильдеевского сельского поселения включает в себя:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включает в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты (схемы) территориального планирования.

Материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ФЗ-190), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131) утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке проекта генерального плана Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района были использованы материалы:

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.03.2022 года №463-р;

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12. 2012 года №2607-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 года №247-р;

- Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утверждённой постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011г. №134 (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденной Решением Совета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан от 21.10.2020 г. № 2-23;

- официальные данные, предоставленные исполнительным комитетом Верхнеуслонского муниципального района и Кильдеевского сельского поселения, входящего в его состав.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КИЛЬДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Кильдеевского сельского поселения являются:

создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

определение системы параметров развития Кильдеевского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КИЛЬДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Экономико-географическое положение. Место Кильдеевского сельского поселения в системе расселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

Граница Кильдеевского сельского поселения принята в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 19-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Верхнеуслонский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями).

В состав Кильдеевского сельского поселения в соответствии с этим законом входят село Кильдеево (административный центр), село Федяево, деревни Уланово, Харино.

Кильдеевское сельское поселение расположено в западной части Республики Татарстан, в юго-западной части Верхнеуслонского муниципального района. Поселение граничит с Коргузинским, Макуловским, Новорусско-Маматкозинским, Соболевским, Ямбулатовским сельскими поселениями Верхнеуслонского муниципального района и Кайбицким муниципальным районом Республики Татарстан.

Общая площадь Кильдеевского сельского поселения составляет 8946,5452 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 216,1591 га, из них: с.Кильдеево – 74,0356 га, с.Федяево – 24,252 га, д.Уланово – 71,4242 га, д.Харино – 46,4473 га (согласно картографическому материалу).

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ, Верхнеуслонский муниципальный район входит в Казанскую экономическую зону. Отраслевая структура Казанской экономической зоны определяется такими отраслями, как химическая промышленность (химия и нефтехимия), электроэнергетика, машиностроение (авиастроение, судостроение, производство электрооборудования), легкая промышленность, агропромышленный комплекс, новое строительство и производство строительных материалов.

В поселении имеются детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры, сельский клуб, библиотека, отделение полиции, отделение почтовой связи, объекты торговли.

Транспортная связь Кильдеевского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через автомобильную дорогу федерального значения «Казань - Буинск - Ульяновск», автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения «Уланово - Каратун», «Подъезд к д.Харино», «Уланово - Каратун» - Кильдеево, «Подъезд к с.Коргуза», «Уланово - Каратун» - Коргуза и автомобильные дороги местного значения.

Роль в системе расселения

Территориальная организация Кильдеевского сельского поселения является частью системы расселения Верхнеуслонского муниципального района, которая входит в систему расселения Республики Татарстан и характеризуется как общими признаками развития ее территории, так и конкретными градостроительными ситуациями.

Основным системообразующим фактором в системе расселения являются дороги, по которым осуществляется связь населенных пунктов друг с другом, с районным центром с.Верхний Услон и г.Казань. В Кильдеевском сельском поселении данными дорогами являются автомобильная дорога федерального значения «Казань - Буинск - Ульяновск», автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения «Уланово - Каратун».

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан. В Кильдеевском сельском поселении речная сеть представлена реками Сулица и Чангара.

На начало 2022г. средняя плотность Кильдеевского сельского поселения составила 4,4 чел. на 1 кв.км.

На территории Кильдеевского сельского поселения население, с общей численностью 396 человек, проживает на территории четырех населенных пунктов: с.Кильдеево – центр поселения, с.Федяево, д.Уланово, д.Харино – рядовые населенные пункты.

Система расселения Кильдеевского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения с.Кильдеево с общей численностью населения 219 человек, где размещены административные функции, организации образования, культуры, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимают с.Федяево с общей численностью населения 18 человек, д.Уланово с общей численностью населения 89 человек, д.Харино с общей численностью населения 70 человек.

## Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

В соответствии со статьей 7 п.1 Земельного кодекса Российской Федерации земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Общая площадь Кильдеевского сельского поселения составляет 8946,5452 га (согласно картографическому материалу).

Земли лесного фонда занимают территорию 1382,7296 га, что составляет около 15,4% от всей площади сельского поселения (согласно картографическому материалу).

Информация по категориям земель территории Кильдеевского сельского поселения отсутствует.

Распределение земельного фонда по формам собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Кильдеевского сельского поселения отсутствует.

Однако, согласно статье 8 Лесного кодекса, лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. На территории Кильдеевского сельского поселения имеется ориентировочно 8946,5452 га общей площади лесных земель, находящихся в федеральной собственности.

Согласно данным Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на территории Кильдеевского сельского поселения располагаются два земельных участка, находящихся в республиканской собственности.

Таблица 3.2.1

Перечень региональных земель в границах Кильдеевского сельского поселения

| № п/п | Местоположение участка | Категория земель | Наименование землепользователя | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Кильдеевское СП, земельный участок с кадастровым номером 16:15:070501:301 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | ГУ Главтатдортранс «Уланово-Каратун» | 1,6498 |
| 2 | Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Кильдеевское СП, земельный участок с кадастровым номером 16:15:000000:468 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | ГУ Главтатдортранс «Уланово-Каратун» | 10,596 |
|  | Итого |  |  | 12,2458 |

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Кильдеевского сельского поселения не имеется.

## Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным исполнительным комитетом Кильдеевского сельского поселения, на начало 2022 г. численность населения составила 396 человек.

Демографическая структура Кильдеевского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Демографическая структура населения Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

на начало 2022 года, человек

| № п/п | Показатели | с.Кильдеево | с.Федяево | д.Уланово | д.Харино | Всего по Кильдеевскому СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, всего | 219 | 18 | 89 | 70 | 396 |
| В том числе: |
| 1.1 | Детского возраста: | 11 | 0 | 4 | 4 | 19 |
| 1.1.1 | 0-7 лет | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 1.1.2 | 7-18 лет | 10 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 1.1.3 | 5-18 лет | 10 | 0 | 3 | 4 | 17 |
| 1.2 | Трудоспособного возраста: | 133 | 13 | 46 | 48 | 240 |
| 1.2.1 | 18-пенсионный возраст для женщин | 56 | 2 | 18 | 21 | 97 |
| 1.2.2 | 18-пенсионный возраст для мужчин | 77 | 11 | 28 | 27 | 143 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста: | 75 | 5 | 39 | 18 | 137 |
| 1.3.1 | Старше трудоспособного возраста для женщин | 42 | 4 | 24 | 10 | 80 |
| 1.3.2 | Старше трудоспособного возраста для мужчин | 33 | 1 | 15 | 8 | 57 |
| 2 | Общий прирост населения | -6 | -1 | 3 | 0 | -4 |
| В том числе: |
| 2.1 | Естественный прирост | -4 | -1 | 0 | 0 | -5 |
| 2.1.1 | Родилось | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 2.1.2 | Умерло | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 2.2 | Механический прирост | -2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2.2.1 | Прибыло | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 2.2.2 | Выбыло | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |

Следует обратить внимание, что численность населения трудоспособного возраста в Кильдеевском сельском поселении (240 человек) больше населения старше трудоспособного возраста (137 человек), что является положительной тенденцией. Таким образом, возрастная структура существующих населенных пунктов характеризуется значительной долей населения трудоспособного возраста, меньшей долей группы старше трудоспособного возраста и невысоким уровнем группы младше трудоспособного возраста.

Как видно из приведенных выше данных, на начало 2022 года в поселении смертность преобладает над рождаемостью. Как следствие, естественный прирост населения имеет отрицательное значение. Миграционный прирост населения имеет положительное значение, число прибывших преобладает над числом выбывших из Кильдеевского сельского поселения.

В итоге, в поселении происходит незначительный спад численности населения.

## Производственные территории

На территории Кильдеевского сельского поселения имеется асфальтобетонный завод.

## Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Основная сельскохозяйственная специализация Кильдеевского сельского поселения - животноводство и растениеводство.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Главной отраслью животноводства является свиноводство.

На территории Кильдеевского сельского поселения функционируют:

- свиноводческая ферма на 500 голов, 3 зерносклада, помещения для производства и хранения комбикормов, лагуна для сбора отходов от производства, расположенные возле с.Кильдеево;

- машинно-тракторный парк, складские помещения и мастерская по ремонту с/х техники, расположенные в с.Кильдеево.

Также на территории сельского поселения вблизи д.Харино расположены недействующие объекты агропромышленного комплекса: ферма КРС, зерносклад, картофелехранилище и машинно-тракторный парк.

## Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Земли лесного фонда занимают территорию 1382,7296 га, что составляет около 15,4% от всей площади сельского поселения.

На территории Кильдеевского сельского поселения расположены леса ГКУ «Приволжское лесничество» Чулпанихинского и Шеланговского участковых лесничеств.

На территории поселения присутствуют лесные земли и лесные насаждения (древесно-кустарниковая растительность), не входящие в лесной фонд, общей площадью 496,9347 га. Данные лесные насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения и предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

На территории Кильдеевского сельского поселения находятся исключительно защитные леса, которые представлены категориями:

1) Леса, расположенные в водоохранной зоне;

2) Ценные леса:

- леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

- противоэрозионные леса.

3) Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- зеленые зоны;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

## Жилищный фонд

На 01.01.2022 г. объем жилищного фонда Кильдеевского сельского поселения составляет 10,921 тыс.кв.м общей площади жилья. В настоящее время жилищный фонд Кильдеевского сельского поселения представлен индивидуальной застройкой.

Таблица 3.7.1

Характеристика существующего жилищного фонда Кильдеевского сельского поселения на начало 2022 года

| № п/п | Наименование | Обеспеченность, кв.м/чел. | Многоквартирный (многоэтажный) жилищный фонд, тыс.кв.м | Индивидуальный жилищный фонд, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Кильдеево | 25,2 | - | 5,512 |
| 2 | с.Федяево | 20,1 | - | 0,361 |
| 3 | д.Уланово | 33,3 | - | 2,965 |
| 4 | д.Харино | 29,7 | - | 2,083 |
| Всего по поселению: | 27,6 | - | 10,921 |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). По Кильдеевскому сельскому поселению на начало 2022 года приходится 27,6 кв.м общей площади жилья на одного жителя.

По данным, предоставленным исполнительным комитетом сельского поселения, за последние 5 лет в Кильдеевском сельском поселении в эксплуатацию введен один индивидуальный жилой дом площадью 90,8 кв.м.

## Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

Дошкольные образовательные организации

В настоящее время в Кильдеевском сельском поселении функционирует детский сад проектной вместимостью 10 мест, расположенный в здании недействующей начальной общеобразовательной школы в с.Кильдеево. Численность детей, посещающих детский сад, составляет 2 человека. Следовательно, детский сад заполнен на 20% от проектной вместимости. Обеспеченность населения местами в детском саду составляет 500% от нормативной потребности.

Здание находится в неудовлетворительном состоянии, требующее капитального ремонта.

Также в с.Кильдеево имеется недействующий детский сад.

Общеобразовательные организации

На сегодняшний день в Кильдеевском сельском поселении имеется недействующая (в связи с отсутствием обучающихся) начальная общеобразовательная школа в с.Кильдеево. Для учеников старших классов осуществляется подвоз школьным автобусом в Коргузинскую среднюю общеобразовательную школу, расположенную в с.Коргуза Коргузинского сельского поселения.

Также в д.Харино имеется недействующая начальная общеобразовательная школа.

Организации дополнительного образования детей

В настоящее время организации дополнительного образования детей в поселении отсутствуют.

Лечебно-профилактические медицинские организации

Для оказания неотложной медицинской помощи населению Верхнеуслонского муниципального района функционирует станция скорой медицинской помощи при Центральной районной больнице в с.Верхний Услон, в распоряжении которой находятся 4 специализированных автомобиля. Станция скорой медицинской помощи при ЦРБ обслуживает весь район в целом.

Мощность станции скорой медицинской помощи рассчитывается исходя из нормы 1 специализированный автомобиль на 10 тыс. человек в пределах зоны 15-минутной доступности. Кильдеевское сельское поселение располагается вне нормативного радиуса обслуживания станции, расположенной в с.Верхний Услон.

Медицинское обслуживание населения Кильдеевского сельского поселения осуществляет фельдшерско-акушерский пункт мощностью 30 посещений в смену, расположенный в здании многофункционального центра в с.Кильдеево. Обеспеченность населения данным объектом составляет 428% от нормативной потребности.

Культурно - досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Кильдеевском сельском поселении функционируют:

- сельский дом культуры вместимостью 100 мест, расположенный в здании многофункционального центра в с.Кильдеево;

- сельский клуб вместимостью 20 мест, расположенный в д.Уланово.

Обеспеченность данными объектами составляет 152% от нормативного уровня.

В настоящее время в поселении функционирует сельская библиотека мощностью книжного фонда 5,484 тыс. экземпляров, расположенная в здании многофункционального центра в с.Кильдеево. Обеспеченность населения библиотекой составляет 173% от нормативной потребности.

Здание многофункционального центра находится в хорошем состоянии. Здание сельского клуба в д.Уланово находится в неудовлетворительном состоянии, требующее капитального ремонта.

Также в сельском поселении имеются два недействующих сельских дома культуры, расположенные в с.Кильдеево и д.Уланово.

Спортивные учреждения

В Кильдеевском сельском поселении спортивные учреждения отсутствуют.

Плоскостные спортивные сооружения

В Кильдеевском сельском поселении имеется детская игровая площадка в с.Кильдеево.

Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями составляет 100% от нормативной потребности.

Предприятия торговли

Общая торговая площадь существующих магазинов в Кильдеевском сельском поселении составляет 119,9 кв.м (в с.Кильдеево – 57 кв.м, в д.Уланово – 52,9 кв.м, в д.Харино – 10 кв.м). Торговая площадь магазинов всего сельского поселения соответствует 101% от нормативной потребности.

Объекты общественного питания

В Кильдеевском сельском поселении круглогодично функционирующие объекты общественного питания отсутствуют. В д.Харино имеется летняя столовая.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В Кильдеевском сельском поселении имеется отделение почтовой связи, расположенное в с.Кильдеево.

Отделения банков в сельском поселении отсутствуют.

Предприятия бытового обслуживания

На сегодняшний день в Кильдеевском сельском поселении предприятия бытового обслуживания отсутствуют.

Полиция

В Кильдеевском сельском поселении, в здании исполнительного комитета сельского поселения в с.Кильдеево расположено отделение полиции.

Объекты культового назначения

В сельском поселении имеются Спасо-Преображенская церковь в д.Уланово и Старообрядческая церковь в с.Кильдеево.

Объекты отдыха и туризма

В Кильдеевском сельском поселении к северо-востоку от д.Уланово находится гостиница.

Объекты административно-делового назначения

В с.Кильдеево расположены исполнительный комитет Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, административное здание КФХ «Пашков». Возле с.Кильдеево расположено административное здание фермы.

Потребность существующего населения Кильдеевского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр) (с изменениями и дополнениями), Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.) (с изменениями и дополнениями) и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1

Обеспеченность населения Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района

Республики Татарстан объектами социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 45 мест на 100 детей от 0-7 лет | 2 | 10 | 500 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 45 мест на 100 детей 7-18 лет | 7 | отсутствуют | 0 |
| 3 | Организации дополнительного образования детей | место | 10 мест на 100 детей от 5-18 лет | 2 | отсутствуют | 0 |
| 4 | Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 5 | отсутствуют | 0* |
| 5 | Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 7 | 30 | 428 |
| 6 | Станции скорой помощи | автомобиль | 1 автомобиль на 10 000 чел. | 1 | отсутствуют | 0* |
| 7 | Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | отсутствуют | 0 |
| 8 | Спортзалы общего пользования | кв.м площади пола | 300 кв.м на 1000 чел. | 119 | отсутствуют | 0 |
| 9 | Плоскостные сооружения | объект | 1 объект на 1000 чел. | 1 | 1 | 100 |
| 10 | Бассейны | объект | 1 объект на муниципальный район | 1 | 2 | 200* |
| 11 | Клубы, дома культуры | место | 20 мест на 100 чел. | 79 | 120 | 152 |
| 12 | Библиотеки | тыс.экз-ов | 8 тыс.экз. на 1000 чел. | 3,168 | 5,484 | 173 |
| 13 | Магазины | кв.м торг.пл. | 300 кв.м на 1000 чел. | 119 | 119,9 | 101 |
| 14 | Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 16 | отсутствуют | 0 |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 4 раб.мест на 1000 чел. | 2 | отсутствуют | 0 |
| 16 | Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 1 | 1 | 100 |
| 17 | Отделения банков | объект | 0,5 объекта на 1000 жителей | 1 | отсутствуют | 0 |
| 18 | Полиция | объект | 1 объект на сельское поселение | 1 | 1 | 100 |
| 19 | Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | отсутствуют | 0 |

*больницы, станции скорой медицинской помощи и бассейны имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитывается на население района в целом.

## Кладбища

В Кильдеевском сельском поселении имеются три действующих кладбища общей площадью 2,568 га:

- кладбище, расположенное в с.Кильдеево площадью 1,285 га на земельном участке с кадастровым номером 16:15:070101:189 (категория земельного участка – «земли населенных пунктов») и на части кадастрового квартала 16:15:070101. Заполненность кладбища – 80%. Свободные территории кладбища составляют 0,257 га;

- кладбище, расположенное в д.Уланово площадью 1,1185 га на земельном участке с кадастровым номером 16:15:070201:215 (категория земельного участка – «земли населенных пунктов»). Заполненность кладбища – 60%. Свободные территории кладбища составляют 0,4474га;

- кладбище, расположенное к югу от д.Харино площадью 0,1645 га на земельном участке с кадастровым номером 16:15:070501:343 (категория земельного участка – «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»). Заполненность кладбища – 70%. Свободные территории кладбища составляют 0,0493га.

Общая площадь незаполненных территорий всех действующих кладбищ сельского поселения составляет 0,7537 га.

Потребность существующего населения Кильдеевского сельского поселения в территориях кладбищ рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан от 27.12.2013 № 1071 (с изменениями и дополнениями) (0,28 га на 1000 человек).

Таким образом, нормативная потребность населения Кильдеевского сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения составляет 0,11 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения составляет 685% от нормативной потребности населения.

## Туристско-рекреационный потенциал

Гидрографическую сеть Кильдеевского сельского поселения образуют реки Сулица, Чангара, пруды и озера.

На территории Кильдеевского сельского поселения находится часть государственного природного зоологического (охотничьего) заказника регионального значения «Лесной ключ». По территории заказника протекает река Сулица, которая является памятником природы регионального значения. Заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения, образованной в целях сохранения и восстановления видового разнообразия охотничьих ресурсов и среды их обитания в Волго-Свияжском возвышенном районе Республики Татарстан. На территории заказника допускаются следующие виды деятельности:

- любительское и спортивное рыболовство;

- санитарная рубка в соответствии с результатами лесопатологических обследований;

- сенокошение, выпас и водопой скота;

- размещение ульев и пасек на землях лесного фонда в форме временных построек и на землях иных категорий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- пользование земельными и лесными участками в соответствии с условиями, установленными договорами пользования.

На территории Кильдеевского сельского поселения имеется родник, расположенный к северо-западу от д.Уланово.

В д.Уланово находится озеро площадью территории 1,3175 га.

На территории Кильдеевского сельского поселения имеются площади земель сельскохозяйственного назначения, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, луга и пастбища, также обладающие природно-рекреационными свойствами.

## Историко-культурное наследие

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории Кильдеевского сельского поселения расположены:

- памятник градостроительства и архитектуры регионального значения «Церковь Святой Троицы», расположенный в с.Кильдеево;

- памятник градостроительства и архитектуры регионального значения «Церковь нерукотворного образа Спаса», расположенный в д.Уланово;

- объект археологического наследия (памятник археологии) «Селище Улановское», расположенный к востоку от д.Уланово;

- объект археологического наследия (памятник археологии) «Улановское местонахождение», расположенный к югу от д.Уланово;

- три памятника ВОВ, расположенные в с.Кильдеево, д.Уланово и д.Харино.

## Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Кильдеевского сельского поселения является частью транспортной структуры Верхнеуслонского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги общего пользования

По форме собственности существующие автомобильные дороги общего пользования Кильдеевского сельского поселения представлены автомобильной дорогой федерального значения, автомобильными дорогами регионального или межмуниципального и местного значения.

Автомобильной дорогой федерального значения общего пользования является автомобильная дорога II категории «Казань - Буинск - Ульяновск» протяженностью 4,53 км с асфальтобетонным покрытием.

Автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения общего пользования являются:

( автомобильная дорога III категории «Уланово - Каратун» протяженностью 7,28 км с асфальтобетонным покрытием и 0,59 км с переходным покрытием;

( автомобильная дорога IV категории «Подъезд к д.Харино» протяженностью 3,56 км с асфальтобетонным покрытием;

( автомобильная дорога IV категории «Уланово - Каратун» - Кильдеево протяженностью 1,71 км с асфальтобетонным покрытием;

( автомобильная дорога IV категории «Подъезд к с.Коргуза» протяженностью 0,42 км с асфальтобетонным покрытием;

( автомобильная дорога IV категории «Уланово - Каратун» - Коргуза протяженностью 0,04 км с переходным покрытием.

Автомобильными дорогами местного значения являются:

( автомобильная дорога «Подъезд к д.Уланово» протяженностью 0,3 км с асфальтобетонным покрытием;

( автомобильная дорога «Подъезд к свиноводческой ферме» протяженностью 0,46 км с переходным покрытием;

( автомобильная дорога «Подъезд к с/х предприятию» протяженностью 0,12 км с грунтовым покрытием;

( автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу с.Кильдеево» протяженностью 0,63 км с грунтовым покрытием;

( автомобильная дорога «Подъезд к ферме» протяженностью 0,48 км с грунтовым покрытием;

( автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу д.Уланово» протяженностью 0,19 км с грунтовым покрытием;

( автомобильная дорога «Кильдеево – Федяево» протяженностью 1,33 км с грунтовым покрытием;

( автомобильная дорога «Подъезд к кладбищу д.Харино» протяженностью 1,73 км с грунтовым покрытием.

Перечень и протяженность автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального и местного значения в границах Кильдеевского сельского поселения представлен в таблице 3.13.1.

Таблица 3.13.1

Перечень автомобильных дорог в границах Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность (в границах поселения), км | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетонное | переходное | грунтовое |
| Автомобильные дороги федерального значения |
| 1 | «Казань - Буинск - Ульяновск» | 4,53 | 4,53 | - | - |
| Всего | 4,53 | 4,53 | - | - |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |
| 1 | «Уланово - Каратун» | 7,87 | 7,28 | 0,59 | - |
| 2 | «Подъезд к д.Харино» | 3,56 | 3,56 | - | - |
| 3 | «Уланово - Каратун» - Кильдеево | 1,71 | 1,71 | - | - |
| 4 | «Подъезд к с.Коргуза» | 0,42 | 0,42 | - | - |
| 5 | «Уланово - Каратун» - Коргуза | 0,04 | - | 0,04 | - |
|  | Всего | 13,6 | 12,97 | 0,63 | - |
| Автомобильные дороги местного значения (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) |
| 1 | «Подъезд к д.Уланово» | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 2 | «Подъезд к свиноводческой ферме» | 0,46 | - | 0,46 | - |
| 3 | «Подъезд к с/х предприятию» | 0,12 | - | - | 0,12 |
| 4 | «Подъезд к кладбищу с.Кильдеево» | 0,63 | - | - | 0,63 |
| 5 | «Подъезд к ферме» | 0,48 | - | - | 0,48 |
| 6 | «Подъезд к кладбищу д.Уланово» | 0,19 | - | - | 0,19 |
| 7 | «Кильдеево – Федяево» | 1,33 | - | - | 1,33 |
| 8 | «Подъезд к кладбищу д.Харино» | 1,73 | - | - | 1,73 |
|  | Всего | 5,24 | 0,3 | 0,46 | 4,48 |
|  | ИТОГО | 23,37 | 17,8 | 1,09 | 4,48 |

Искусственные сооружения

На территории Кильдеевского сельского поселения имеются:

- мостовой переезд через р.Чангара на автомобильной дороге местного значения «Кильдеево – Федяево». Мост находится в аварийном состоянии;

- автодорожный мост через р.Чангара на автомобильной дороге федерального значения «Казань - Буинск - Ульяновск».

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

Автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов, делятся на главную улицу и улицу в жилой застройке. Главная улица осуществляет связь жилых территорий с общественным центром. Улица в жилой застройке осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей.

Административным центром Кильдеевского сельского поселения является с.Кильдеево. Главной улицей населенного пункта является ул.Центральная, по которой осуществляется въезд в с.Кильдеево.

Информация об улично-дорожной сети населенных пунктов представлена в таблице 3.13.2.

Таблица 3.13.2

Характеристика состояния улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Название улиц | Протяженность, км | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто- бетонное покрытие, км | переходное покрытие, км | грунтовое покрытие, км |
| 1 | с.Кильдеево |
| 1.1 | ул.Центральная | 1,99 | - | 1,4 | 0,59 |
| 1.2 | ул.Заречная | 0,24 | - | - | 0,24 |
| Всего | 2,23 | - | 1,4 | 0,83 |
| 2 | с.Федяево |
| 2.1 | ул.Заречная | 1,0 | - | - | 1,0 |
| Всего | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 3 | д.Уланово |
| 3.1 | ул.Заозёрная | 2,78 | 1,26 | 0,73 | 0,79 |
| Всего | 2,78 | 1,26 | 0,73 | 0,79 |
| 4 | д.Харино |
| 4.1 | ул.Нагорная | 1,26 | - | - | 1,26 |
| Всего | 1,26 | - | - | 1,26 |
| Всего по поселению | 7,27 | 1,26 | 2,13 | 3,88 |

Недостатком улично-дорожной сети является неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части основных и вспомогательных улиц. Анализ существующего транспортного каркаса выявил ряд проблем, требующих решения. Учитывая тот факт, что население Кильдеевского сельского поселения пользуется услугами медицинских организаций, объектов культуры и искусства, образования, специализированными предприятиями торговли и бытового обслуживания используя личный и общественный транспорт, необходимо улучшение качества дорог за границами и в границах населенных пунктов.

## Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Кильдеевского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой из артезианских скважин.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Кильдеевского сельского поселения представлены в таблице 3.14.1.

Таблица 3.14.1

Характеристика сооружений системы водоснабжения Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района

Республики Татарстан

| № п/п | Наименования населенных пунктов, входящих в состав поселения | Источник водоснабжения, единиц | Количество башен, единиц | Мощность водозабора м³/сут | Размер первого пояса зоны санитарной охраны, м. | Протяженность водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кильдеевское СП | 3 | 3 | 222,08 | - | 5,19 |
| 1 | с.Кильдеево | 1 | 1 | 90,44 | 30х30 | 1,94 |
| 2 | д.Уланово | 1 | 1 | 82,12 | 30x30 | 1,96 |
| 3 | д.Харино | 1 | 1 | 49,52 | 30х30 | 1,29 |

На сегодняшний день в Кильдеевском сельском поселении находятся 3 водонапорные башни для обслуживания сельского поселения. На территории с.Кильдеево имеется недействующий водозабор.

Водонапорные башни для обслуживания сельского поселения находятся в ветхом состоянии, требующее замены.

Забор воды осуществляется скважинами вблизи населенных пунктов. Насосная станция 1 подъема совмещена с водоприемными сооружениями, устье скважин закрыто павильоном. Очистные сооружения, узел учета воды отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Первый пояс зоны санитарной охраны источников водоснабжения принят в радиусе 30 м от водозаборных скважин.

Вода по химическому составу гидрокарбонатная магниево-кальциевая и соответствует требованиям СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Система водоснабжения принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.  Водопроводные сети оборудованы пожарными гидрантами. Водонапорные башни регулируют водопотребление населенных пунктов, создают необходимый напор в сети, а также хранят 10-ти минутный противопожарный запас воды.

В летний период на отдаленных участках водопроводной сети дефицита воды не наблюдается.

Канализация

В настоящее время в Кильдеевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует. Население пользуется септиками или выгребными ямами, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Вопросы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, выявление источников вредного воздействия, удаление, обезвреживание неутилизируемых промышленных отходов рассматриваются в разделе «Охрана окружающей среды».

На территории Кильдеевского сельского поселения контейнеры для складирования ТКО отсутствуют. Население населенных пунктов сельского поселения перегружает мусор из личных домовых сборников непосредственно в приемный бункер мусоровозного транспорта (система «мешочного» сбора ТКО).

Коммунальные отходы Кильдеевского сельского поселения вывозятся на полигон ТКО с.Верхний Услон. Договор на вывоз ТКО у поселения заключен с ООО «УК «ПЖКХ». Свалок на территории поселения не имеется.

На территории поселения к юго-западу от д.Харино находится биотермическая яма.

Теплоснабжение

В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные и административно-деловые учреждения сельского поселения используют собственные источники тепла. Топливом для источников тепловой энергии и индивидуальных газовых котлов служит природный газ.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Кильдеевского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через распределительные газопроводы и газораспределительную станцию (ГРС).

Таблица 3.14.3

Характеристика газораспределительной станции, обслуживающей Кильдеевское сельское поселение Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Название ГРС, АГРС | Давление, Р на входе, МПа | Давление, Р на выходе, МПа | Загрузка (количество выдаваемого газа), тыс.м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт | проект | факт | проект | факт |
| 1 | ГРС «Макулово» | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 10,0 | 5,1 |

Природный газ в населенные пункты Кильдеевского сельского поселения подается от ГРС «Макулово» по межпоселковым газопроводам высокого давления до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Таблица 3.14.4

Характеристики существующих пунктов редуцирования газа, расположенных на территории Кильдеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Производительность, тыс. куб. м/час | Давление газа на входе/давление газа на выходе (МПа) | Фактическое использование объекта, % | Размер санитарно-защитной зоны, м | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШРП, Кильдеево | - | 0,6/0,3 | 100 | 10 | 10 |
| 2 | ШРП, Федяево | - | 0,6/0,3 | 100 | 10 | 10 |
| 3 | ШРП, Харино | - | 0,6/0,3 | 100 | 10 | 10 |
| 4 | ГРП, Уланово | - | 1,2/0,6 | 100 | 10 | 10 |

Согласно данным, предоставленным исполнительным комитетом Кильдеевского сельского поселения, по территории сельского поселения проходят газопроводы высокого давления протяженностью 14,74 км.

Электроснабжение

Электроснабжение Кильдеевского сельского поселения осуществляется от высоковольтной подстанции, представленной в таблице 3.14.5.

Таблица 3.14.5

Информация об электрической подстанции

| № п/п | Месторасположение подстанции электрических сетей | Диспетчерский номер подстанции электрических сетей | Напряжение подстанции электрических сетей, кВ | Номинальная мощность трансформаторов, МВА | Резерв мощности центров питания подстанции электрических сетей, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Макулово» | - | 110 | 10 | - |

На территории Кильдеевского сельского поселения расположены 9 трансформаторных подстанций, две из которых потребительские (П), таблица 3.14.6.

Таблица 3.14.6

Характеристики трансформаторных подстанций, расположенных на территории Кильдеевского сельского поселения

| № п/п | Диспетчерский номер трансформаторной подстанции | Напряжение, кВ | Мощность трансформаторной подстанции, кВА | Резерв мощности трансформаторной подстанции, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Кильдеево |
| 1.1 | КТП-1212 | 10/0,4 кВ | 1х630 | 80 |
| 1.2 | КТП-1204 | 10/0,4 кВ | 1х100 | 50 |
| 1.3 | КТП-234П | 10/0,4 кВ | 1х160 | - |
| 1.4 | КТП-1207 | 10/0,4 кВ | 1х63 | 80 |
| 2 | с.Федяево |
| 2.1 | КТП-1208 | 10/0,4 кВ | 1х63 | 79 |
| 3 | д.Уланово |
| 3.1 | КТП-1203 | 10/0,4 кВ | 1х25 | 50 |
| 3.2 | КТП-1202 | 10/0,4 кВ | 1х100 | 70 |
| 4 | д.Харино |
| 4.1 | КТП-37 | 10/0,4 кВ | 1х160 | 78 |
| 4.2 | КТП-70П | 10/0,4 кВ | 1х160 | 70 |

Электроснабжение комплектных трансформаторных подстанций населённых пунктов выполнено воздушными линиями ВКЛ 10 кВ ф.12 ПС «Макулово».

Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии передач электроэнергии взаиморезервируемые.

Существующий тип схемного решения электросетей - кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Согласно приказу Минэнерго России № 380 от 23.06.15г., в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

Для защиты высоковольтного оборудования на подстанциях установлены различные виды защит и автоматики: на силовых трансформаторах – газовая защита, дифференциальная токовая защита, максимальная токовая защита, защита от перегрева и перегруза, защита от понижения уровня масла, защита от исчезновения напряжения.

Слаботочные сети

В настоящее время телефонизация Кильдеевского сельского поселения осуществляется от автоматической телефонной станции, расположенной в с.Кильдеево.

Таблица 3.14.7

Характеристика автоматической телефонной станции, расположенной на территории Кильдеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование (тип) | Месторасположение | Эксплуатирующая организация | Используемая емкость, количество номеров | Проектная емкость, количество номеров | Скорость передачи данных, Гбит/с | Год установки | Процент износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТС | с.Кильдеево | ПАО «Таттелеком» | - | - | - | 2004 | 80 |

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания. Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации. В усадебной застройке принят один телефон на одно домовладение.

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ. Междугородняя связь организована волоконно-оптической и медной линией передач. По Республике Татарстан организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 операторов междугородной и международной связи.

Характеристика сетей связи представлена в таблице 3.14.8.

Таблица 3.14.8

Характеристики линий электросвязи, расположенных на территории Кильдеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация | Вид линейно-кабельного сооружения связи | Типы линий связи | Протяженность, км | Размер охранной зоны, м | Год строительства | Процент износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кильдеевское СП | ПАО «Таттелеком» | подземный | медная кабельная линии связи | 5,27 | 4,0 | - | 80 |

Также на территории Кильдеевского сельского поселения в д.Уланово находится базовая станция.

## Инженерная подготовка территории

Анализ и оценка природных условий

В геоморфологическом отношении территория Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района находится в западной части Предволжья, большей частью в бассейне р.Сулица, являющейся притоком р.Свияга (бассейн верхней Волги до Куйбышевского водохранилища).

Рельеф ландшафтного района представляет собой слаборасчлененную полигенетическую равнину. Максимальная высота рельефа рассматриваемой территории расположен в северной части поселения, и составляет 180,9 м, минимальная высота приурочена к урезу р.Чангара (95,0 м).

Типы местностей представлены поймами рек, склонами и водоразделом рек Чангара, Секерка, Клянчейка, Лучевка. Склоновые ландшафты являются преобладающими.

Средняя годовая температура воздуха составляет 4,6 0С (таблица 1.7.1). Самым холодным месяцем года является январь со средней температурой воздуха -10,6 (С, самым теплым – июль с температурой (20,3(С. Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) равна 25,6 0С. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) равна  -16,3 0С.

Среднегодовое количество осадков составляет 568,5 мм. В теплый период года (IV-X) выпадает около 64 % годовой суммы осадков (до 363,9 мм) (таблица 1.7.2). Максимальное количество осадков – 377 мм выпадает в бассейне р. Меминки (Нижнее Озеро), минимальное – 359 мм – в бассейне р. Волги (Верхний Услон).

Эрозионная деятельность, суффозия, карст

На территории поселения встречаются карстовые формы рельефа. Как правило, карстовые провалы образуются на склонах долин рек, что обусловлено более активным воздействием подземных и поверхностных вод на тектонически приподнятые и залегающие близко к поверхности растворимые в воде коренные породы: известняки, доломиты и в особенности гипсы. Много карстовых воронок на правом склоне долины реки Сулица.

Распространенным процессом на территории поселения является склоновая и овражная эрозия, которая приурочена к рекам Чангара (с притоками) и Сулица (с притоками).

На крутых склонах долин рек развиты оползневые процессы, в образовании которых играют подземные воды.

Сейсмическая опасность

Согласно схеме тектонического районирования РТ (Войтович Д.Е., 2001), рассматриваемая территория расположена в границах Токмовского свода, в пределах Казанской сейсмогенной зоны с максимальной магнитудой 5,5 (рисунок 1.3.1). По территории Верхнеуслонского района проходит Алатырско-Казанско-Арский глубинный разлом (рисунок 1.3.2).

Согласно карте В (В – степень сейсмической опасности, равная 5%) 
СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81», рассматриваемая территория относится к зоне с интенсивностью землетрясений 5 баллов по шкале MSK-64, согласно карте С (1%) общего сейсмического районирования территории Российской Федерации, рассматриваемая территория относится к зоне с интенсивностью землетрясений 5 баллов.

Согласно карте сейсмического районирования территории Республики Татарстан с учетом инженерно-геологических условий (М 1:500 000), сейсмическая балльность рассматриваемой территории составляет 6 баллов, в пойме реки Сулица – 7 баллов.

Зоны возможного затопления (подтопления)

Населенные пункты Кильдеевского сельского поселения не включены в «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период», утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями от 16.02.2019 №301-р).

Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360, определение границ зон затопления и подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон затопления и подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время в Кильдеевском сельском поселении границы зон подтопления и затопления не определены в порядке, установленном указанными Правилами. В связи с этим на карте зон с особыми условиями использования территории границы зон подтопления и затопления не отражены.

По данным органов местного самоуправления, зона подтопления в период паводков и половодья отсутствует.

Мелиорируемые земли

Согласно «Перечню особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий», утвержденному Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан №3056-р от 23.12.2016, на территории Кильдеевского сельского поселения особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья отсутствуют.

Категория опасности природных процессов

Целесообразность освоения территории под новое строительство предварительно оценивается, путем определения категории опасности природных процессов, которым подвержено поселение муниципального района Республики Татарстан, согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий».

Территория, подверженная эрозии, составляет около 3% территории Кильдеевского сельского поселения, процессы землетрясения относятся к категории «умеренно опасные». На следующем этапе проводится выявление обобщенной категории опасности природных процессов методом ранжирования. Для этого каждой категории опасности присваивается соответствующий ранг в соответствии с таблицей 3.14.1.

Таблица 3.14.1

Ранжирование категорий опасности природных процессов

| Категория опасности природного процесса | Чрезвычайно опасные (катастрофические) | Весьма опасные | Опасные | Умеренно опасные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ранг | 4 | 3 | 2 | 1 |

Степень опасности воздействия природных процессов на территорию сельского поселения в зависимости от площади пораженной территории и интенсивности (для землетрясений) приведена в таблице 3.14.2.

Таблица 3.14.2

Оценка опасности природных процессов

|  | Опасные природные процессы |
| --- | --- |
|  | Сейсмичность | Подтопление | Наводнение (вследствие половодья) | Эрозионные процессы |
| Ранг | 1 | 0 | 1 | 1 |

При возведении объектов капитального строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий с целью оценки геологических условий территории и выявления неблагоприятных участков.

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КИЛЬДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2046 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения сельских поселений Верхнеуслонского муниципального района выполнялся с учетом прогноза общей численности населения района, предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения Кильдеевского сельского поселения выполнялся в рамках генерального плана. Прогноз численности населения каждого из населенных пунктов в составе Кильдеевского сельского поселения выполнен методом экстраполяции, на основе сведений о динамике численности всего населения, основных возрастных групп, детей и подростков с 2017 по 2022 года, а также о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, предоставленных исполнительным комитетом Кильдеевского сельского поселения.

Согласно демографическому прогнозу численность постоянного населения Кильдеевского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2031г.) составит 392 человека.

Численность постоянного населения Кильдеевского сельского поселения на расчетный срок реализации генерального плана (2046г.) составит 380 человек.

Таблица 4.1.1

Прогноз численности населения Кильдеевского сельского поселения, человек

| № п/п | Наименование | 2031 г. | 2046 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянное население | Население, строящее второе жилье | Постоянное население | Население, строящее второе жилье |
| 1 | с.Кильдеево | 217 | - | 213 | - |
| 2 | с.Федяево | 16 | - | 13 | - |
| 3 | д.Уланово | 90 | - | 88 | - |
| 4 | д.Харино | 69 | - | 66 | - |
| Всего по поселению | 392 | - | 380 | - |

Таблица 4.1.2

Прогнозная численность детей и подростков в Кильдеевском сельском поселении, человек

| № п/п | Наименование | 2031 г. | 2046 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-7 л. | 7-18 л. | 5-18 л. | 0-7 л. | 7-18 л. | 5-18 л. |
| 1 | с.Кильдеево | 2 | 11 | 11 | 4 | 12 | 13 |
| 2 | с.Федяево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | д.Уланово | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | д.Харино | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Всего по поселению | 7 | 16 | 19 | 9 | 17 | 20 |

## Экономическое развитие

При определении направления развития Кильдеевского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Верхнеуслонского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015г. №40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015г. №707 был утвержден «План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

В рамках утвержденной Стратегии Верхнеуслонский муниципальный район, входящий в состав Казанской агломерации, является территорией реализации следующих программ и проектов: проект «Реновация расселения», проект «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры Казанской агломерации», проект «Пригородная зона Казани», проект «Редевелопмент промышленных зон», проект «Развитие транспортной инфраструктуры Казанской агломерации», флагманский проект «Экозона «Волжско-Камский поток»,  флагманский проект «Чистый путь», «Управление отходами в Казанской экономической зоне».

## Развитие промышленного производства

Генеральным планом Кильдеевского сельского поселения мероприятий по развитию промышленного производства не предусматривается.

## Развитие агропромышленного комплекса

Генеральным планом Кильдеевского сельского поселения на первую очередь предусмотрены следующие мероприятия:

– реконструкция территории недействующих зерносклада и картофелехранилища, расположенных вблизи д.Харино, с последующей организацией площадки перспективного развития агропромышленного комплекса IV класса опасности (0,9669 га);

– реконструкция части территории недействующей фермы КРС, расположенной вблизи д.Харино, с последующей организацией площадки перспективного развития агропромышленного комплекса III класса опасности (1,4137 га) и рекультивация части территории под организацию зоны сельскохозяйственных угодий (5,9907 га);

– реконструкция территории недействующего машинно-тракторного парка, расположенного вблизи д.Харино, с последующей организацией площадки перспективного развития агропромышленного комплекса IV класса опасности (0,4844 га).

Таблица 4.4.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса на территории

Кильдеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчет- ный срок (2032-2046 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО значения (ПОСЕЛЕНИЯ) |
| 1 | Вблизи д.Харино | Недействующие зерносклад и картофелехранилище | Реконструкция территории с последующей организацией площадки перспективного развития агропромышленного комплекса IV класса опасности | га | 0,9669 | - | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |
| 2 | Вблизи д.Харино | Недействующая ферма КРС | Реконструкция части территории с последующей организацией площадки перспективного развития агропромышленного комплекса III класса опасности (1,4137 га) и рекультивация части территории под организацию зоны сельскохозяйственных угодий (5,9907 га) | га | 7,4044 | - | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |
| 3 | Вблизи д.Харино | Недействующий машинно-тракторный парк | Реконструкция территории с последующей организацией площадки перспективного развития агропромышленного комплекса IV класса опасности | га | 0,4844 | - | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |

## Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Кильдеевского сельского поселения, Схемой территориального планирования Верхнеуслонского муниципального района и иными программами, и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

## Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда, динамику и структуру жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Расчет объемов нового жилищного строительства для постоянного населения выполнен на основании прогнозной численности населения и прогнозной жилищной обеспеченности (количества квадратных метров площади жилья на человека).

Согласно Схеме территориального планирования Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилья в Кильдеевском сельском поселении к 2020 г. должен составить 45,4 кв.м/чел., к 2035 г. – 56,88 кв.м/чел. (по базовому сценарию). Поскольку все основные проектные решения генерального плана запланированы на расчетный срок до 2046 года, на эту дату принят несколько больший расчетный показатель жилищной обеспеченности – 65,3 кв.м/чел.

Для расчетов в генеральном плане показатель средней площади одного индивидуального дома принимался равным 150 кв.м, площадь одного участка – 0,10 га.

Исходя из вышесказанного, за период реализации генерального плана для с.Кильдеево потребуется около 5,6 га территории (56 участков), для с.Федяево потребуется около 0,3 га территории (3 участка), для д.Уланово потребуется около 1,9 га территории (19 участков), для д.Харино потребуется около 1,5 га территории (15 участков) под новое индивидуальное жилищное строительство для постоянного населения.

В связи с ограниченным количеством свободных территорий под развитие нового индивидуального жилищного строительства внутри современной границы с.Кильдеево, с.Федяево, д.Уланово и д.Харино генеральным планом предусмотрено 3,3 га территорий под новое жилищное строительство для постоянного населения, из них:

- в с.Кильдеево – 0,9 га (внутри современной границы населенного пункта) под индивидуальное жилищное строительство;

- в с.Федяево – 0,2 га (внутри современной границы населенного пункта) под индивидуальное жилищное строительство;

- в д.Уланово – 1,1 га (внутри современной границы населенного пункта) под индивидуальное жилищное строительство;

- в д.Харино – 1,1 га (внутри современной границы населенного пункта) под индивидуальное жилищное строительство.

На первую очередь реализации генерального плана (до 2031 г.) под индивидуальное жилищное строительство в поселении предусмотрено 3,3 га территории, из них:

- 0,9 га – под индивидуальное жилищное строительство в с.Кильдеево, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 1,35 тыс. кв.м (9 участков);

- 0,2 га – под индивидуальное жилищное строительство в с.Федяево, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 0,3 тыс. кв.м (2 участка);

- 1,1 га – под индивидуальное жилищное строительство в д.Уланово, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 1,65 тыс. кв.м (11 участков);

- 1,1 га – под индивидуальное жилищное строительство в д.Харино, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 
1,65 тыс. кв.м (11 участков).

На расчетный срок реализации генерального плана (2032-2046 гг.) новое жилищное строительство в поселении не предусмотрено.

Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в т.ч. с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков, программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.).

Таблица 4.6.1

Прогнозный объем развития жилищной инфраструктуры на территории Кильдеевского сельского поселения

| Вид застройки | Существующее положение | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчетный срок (2032 – 2046 гг.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м |
| с.Кильдеево |
| - для постоянного населения | 5,512 | 6,862 | 1,35 | 6,862 | - |
| - для населения, строящего второе жилье | - | - | - | - | - |
| Всего по с.Кильдеево | 5,512 | 6,862 | 1,35 | 6,862 | - |
| с.Федяево |
| - для постоянного населения | 0,361 | 0,661 | 0,3 | 0,661 | - |
| - для населения, строящего второе жилье | - | - | - | - | - |
| Всего по с.Федяево | 0,361 | 0,661 | 0,3 | 0,661 | - |
| д.Уланово |
| - для постоянного населения | 2,965 | 4,615 | 1,65 | 4,615 | - |
| - для населения, строящего второе жилье | - | - | - | - | - |
| Всего по д.Уланово | 2,965 | 4,615 | 1,65 | 4,615 | - |
| д.Харино |
| - для постоянного населения | 2,083 | 3,733 | 1,65 | 3,733 | - |
| - для населения, строящего второе жилье | - | - | - | - | - |
| Всего по д.Харино | 2,083 | 3,733 | 1,65 | 3,733 | - |
| Всего по поселению | 10,921 | 15,871 | 4,95 | 15,871 | - |

Таблица 4.6.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры на территории Кильдеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчетный срок (2032-2046 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ) |
| 1 | с.Кильдеево | жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 0,9 | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 1,35 |  |  |  |
| 2 | с.Федяево | жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 0,2 | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 0,3 |  |  |  |
| 3 | д.Уланово | жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 1,1 | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 1,65 |  |  |  |
| 4 | д.Харино | жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 1,1 | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 1,65 |  |  |  |

## Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Кильдеевского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в объектах обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в Кильдеевском сельском поселении определены с учетом мероприятий схемы территориального планирования Верхнеуслонского муниципального района, Стратегии социально-экономического развития Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 4.7.1.

Образовательные организации

Согласно расчету, потребность в детских дошкольных организациях и общеобразовательных школах к 2031 г. для населения составит 3 и 7 мест соответственно, к 2046 г. – 4 и 8 мест соответственно.

Действующий детский сад мощностью 10 мест в с.Кильдеево полностью удовлетворяет прогнозные потребности населения в дошкольных образовательных организациях.

Генеральным планом предлагается продолжить подвоз учеников школьным автобусом в Коргузинскую среднюю общеобразовательную школу, расположенную в с.Коргуза Коргузинского сельского поселения до расчетного срока (2046 г.).

Генеральным планом Кильдеевского сельского поселения на первую очередь предусматривается капитальный ремонт детского сада, расположенного в здании начальной общеобразовательной школы в с.Кильдеево.

Организации дополнительного образования детей

Нормативная потребность населения Кильдеевского сельского поселения в организациях дополнительного образования детей на первую очередь и на расчетный срок реализации генерального плана составит 2 места.

Генеральным планом Кильдеевского сельского поселения предлагается организация кружков детского творчества при сельском доме культуры в с.Кильдеево мощностью 2 места на первую очередь.

Лечебно-профилактические медицинские организации

Нормативная потребность населения Кильдеевского сельского поселения в лечебно-профилактических медицинских организациях на первую очередь и на расчетный срок реализации генерального плана составит 7 посещений в смену.

Действующий фельдшерско-акушерский пункт мощностью 30 посещений в смену в с.Кильдеево полностью удовлетворяет прогнозные потребности населения в лечебно-профилактических медицинских организациях.

Культурно - досуговые учреждения

Генеральным планом на первую очередь предусмотрен капитальный ремонт сельского клуба мощностью 20 мест в д.Уланово.

Генеральным планом Кильдеевского сельского поселения на первую очередь и на расчетный срок не предусмотрено мероприятий по развитию библиотек в связи с тем, что существующая библиотека (в здании многофункционального центра в с.Кильдеево) полностью удовлетворяет прогнозные нормативные потребности населения.

Спортивные учреждения

Нормативная потребность населения Кильдеевского сельского поселения в спортивных залах общего пользования на первую очередь реализации генерального плана составит 118 кв.м пола, на расчетный срок – 114 кв.м пола.

Плоскостные спортивные сооружения

Генеральным планом Кильдеевского сельского поселения на первую очередь и на расчетный срок не предусмотрены мероприятия по развитию плоскостных спортивных сооружений, т.к. существующая детская игровая площадка полностью удовлетворяет прогнозные нормативные потребности населения.

Предприятия торговли

Генеральным планом Кильдеевского сельского поселения на первую очередь и на расчетный срок не предусмотрены мероприятия по развитию предприятий торговли, т.к. существующие магазины полностью удовлетворяют прогнозные нормативные потребности населения.

Отделения связи

Генеральным планом предусмотрен капитальный ремонт отделения почтовой связи в с.Кильдеево.

В связи со снижением численности населения Кильдеевского сельского поселения (согласно прогнозу, численность населения к 2046 г. составит 380 человек) строительство спортивных учреждений, предприятий бытового обслуживания, предприятий общественного питания, отделения банка, общественных уборных генеральным планом не предусматривается.

Таблица 4.7.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Кильдеевского сельского поселения (для наличного населения)

| Наименование | Единица измерения | Норма | Существующее положение | Потребность для сельского поселения | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство | Предлагаемое новое строительство/ увеличение мощности объектов к 2046 г. | Обеспеченность к 2046г. (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания4), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь (2031г.) | Расч. срок (2046г.) |  | Первая очередь (до 2031г.) | Расч. срок (2032г.-2046г.) | Всего к 2046г. |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | место | 45 мест на 100 детей от 0-7 лет | 10 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501 |
| Общеобразовательные организации | место | 45 мест на 100 детей 7-18 лет | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организации дополнительного образования детей | место | 10 мест на 100 детей от 5-18 лет | отсутствуют | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 человек | отсутствуют | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 03 |
| Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 автомобиль на 10000 чел. | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 03 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещение в смену | 18,15 посещений в смену на 1000 чел. | 30 | 7 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4281 |
| Спортивные залы | кв.м площади пола | 300 кв.м на 1000 чел. | отсутствуют | 118 | 114 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 02 |
| Бассейны | объект | 1 объект на муниципальный район | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003 |
| Плоскостные спортивные сооружения | объект | 1 объект на 1000 чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Клубы, Дома культуры | место | 20 мест на 100 чел. | 120 | 78 | 76 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581 |
| Библиотеки | тыс.экземпляров | 8,0 тыс.экз. на 1000 чел. | 5,484 | 3,136 | 3,04 | 5,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801 |
| Магазины | кв.м торг.пл. | 300 кв.м на 1000 чел. | 119,9 | 118 | 114 | 119,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 |
| Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | отсутствуют | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 02 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 4 раб. мест на 1000 чел. | отсутствуют | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 02 |
| Полиция | объект | 1 объект на сельское поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Отделения, филиал банка | объект | 0,5 объекта на 1000 чел. | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02 |

1 показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок;

2 в связи со снижением численности населения Кильдеевского сельского поселения строительство спортивных учреждений, предприятий бытового обслуживания, предприятий общественного питания, отделения банка, общественных уборных генеральным планом не предусматривается;

3 поскольку больницы, СМП, бассейны имеют районный уровень обслуживания, размещение их предусматривается в районном центре муниципального района.        Обеспеченность рассчитывается от населения района в целом;

4 По данным таблицы 4.7.2. Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Кильдеевском сельском поселении.

Таблица 4.7.2

Перечень мероприятий по развитию объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения Кильдеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчетный срок (2032-2046 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |
| Образовательные организации |
| 1 | с.Кильдеево | Детский сад (в здании начальной общеобразовательной школы) | Капитальный ремонт | мест | 10 | - | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |
| Организации дополнительного образования детей |
| 1 | с.Кильдеево | Кружки детского творчества при сельском доме культуры | Организационное | мест | - | 2 | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| Учреждения культуры и досуга |
| 1 | д.Уланово | Сельский клуб | Капитальный ремонт | мест | 20 | - | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |
| Отделения связи |
| 1 | с.Кильдеево | Отделение почтовой связи | Капитальный ремонт | объект | 1 | - | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |

## Развитие территорий кладбищ

При нормативе 0,28 га на 1000 жителей необходимая потребность наличного населения сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения к 2046 г. составит 0,11 га.

Свободные территории действующих кладбищ в полной мере обеспечивают прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения.

Генеральным планом на первую очередь рекомендуется:

- закрытие части кладбища (на земельном участке с кадастровым номером 16:15:070101:189 и на части кадастрового квартала 16:15:070101), расположенного в с.Кильдеево, в связи с расположением в водоохранной зоне водного объекта. Площадь рекомендуемой закрываемой части кладбища составит 0,237 га;

- закрытие части кладбища (на земельном участке с кадастровым номером 16:15:070201:215), расположенного в д.Уланово, в связи с расположением в водоохранной зоне реки Чангара. Площадь рекомендуемой закрываемой части кладбища составит 0,3525.

Общая площадь закрываемых частей кладбищ составит 0,5895 га.

Генеральным планом Кильдеевского сельского поселения предлагается приведение землеустроительной документации для земель под кладбищами в соответствие с функциональным использованием территории, а именно установление для земельного участка под кладбищем категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с установлением вида разрешенного использования 12.1. «Ритуальная деятельность».

## Развитие туристско-рекреационных территорий

Схемой территориального планирования Верхнеуслонского муниципального района предусмотрена организация историко-культурного маршрута «По историческим местам Верхнеуслонского района».

С целью формирования рекреационных зон возле водных объектов генеральным планом предлагается благоустройство береговой полосы и прилегающей территории пруда, расположенного в д.Уланово, с созданием общественных рекреационных зон.

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Кильдеевского сельского поселения также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений как зон отдыха местного населения и площадок отдыха посетителей.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Таблица 4.9.1

Перечень мероприятий по развитию туристско-рекреационных территорий в Кильдеевском сельском поселении

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчетный срок (2032-2046 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |
| 1 | с.Кильдеево | Историко-культурный маршрут «По историческим местам Верхнеуслонского района» | Организация маршрута | - | - | - | + | - | СТП Верхнеуслонского МР |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (ПОСЕЛЕНИЯ) |
| 1 | д.Уланово | Озеро | Благоустройство береговой полосы и прилегающей территории с созданием общественных рекреационных зон | га | 1,3175 | - | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |
| 2 | Кильдеевское сельское поселение (с.Кильдеево, с.Федяево, д.Уланово, д.Харино) | Озеленение общего пользования | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Кильдеевского СП |

## Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры» Кильдеевского сельского поселения в составе генерального плана Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района является развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, с увеличением эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Под влиянием транспортного каркаса территории Республики Татарстан формируется планировочная структура Верхнеуслонского муниципального района и как следствие планировочная структура территории Кильдеевского сельского поселения.

Развитие автомобильных дорог общего пользования

Направления по развитию автомобильных дорог федерального значения определены в Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения.

Схемой территориального планирования Российской Федерации на территории Кильдеевского сельского поселения на первую очередь предусмотрено:

- реконструкция автомобильной дороги федерального значения «Казань - Буинск - Ульяновск» протяженностью 4,53 км;

-  новое строительство скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» протяженностью 3,99 км.

Направления по развитию автомобильных дорог регионального и местного значения определены в Схеме территориального планирования Республики Татарстан и Схеме территориального планирования Верхнеуслонского муниципального района, поэтому генеральным планом Кильдеевского сельского поселения учтены все мероприятия, определенные в них.

Схемой территориального планирования Республики Татарстан на территории Кильдеевского сельского поселения на первую очередь предусмотрено:

– капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Уланово - Каратун» протяженностью 0,59 км;

– капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Уланово - Каратун» - Коргуза протяженностью 0,04 км.

Генеральным планом на территории Кильдеевского сельского поселения на первую очередь предусмотрено:

– капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к свиноводческой ферме» протяженностью 0,46 км;

– строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к с/х предприятию» протяженностью 0,12 км;

– строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к кладбищу с.Кильдеево» протяженностью 0,63 км;

– строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к ферме» протяженностью 0,48 км;

– строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к кладбищу д.Уланово» протяженностью 0,19 км;

– строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Кильдеево – Федяево» протяженностью 1,33 км;

– строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к кладбищу д.Харино» протяженностью 1,73 км.

Развитие улично-дорожной сети

Генеральным планом предусмотрен капитальный ремонт и строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) улиц и дорог на территории существующей жилой застройки в каждом из населенных пунктов Кильдеевского сельского поселения. Учитывая неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части основных и второстепенных улиц населенных пунктов, предполагается реконструкция существующей улично-дорожной сети.

Также генеральным планом предусмотрено новое строительство улицы в с.Кильдеево.

Таблица 4.10.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Кильдеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчетный срок (2032-2046 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
| Автомобильные дороги общего пользования |
| 1 | Кильдеевское СП | «Казань - Буинск - Ульяновск» | Реконструкция | км | 4,53 | - | + | - | СТП РФ в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения |
| 2 | Кильдеевское СП | М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» | Новое строительство | км | - | 3,99 | + | - | СТП РФ в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения |
| мероприятия регионального значения |
| Автомобильные дороги общего пользования |
| 1 | Кильдеевское СП | «Уланово - Каратун» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,59 | - | + | - | СТП Республики Татарстан |
| 2 | Кильдеевское СП | «Уланово - Каратун» - Коргуза | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,04 | - | + | - | СТП Республики Татарстан |
| мероприятия Местного (РАЙОННОГО) значения |
| Автомобильные дороги общего пользования |
| 1 | Кильдеевское СП | «Подъезд к свиноводческой ферме» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,46 | - | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |
| 2 | Кильдеевское СП | «Подъезд к с/х предприятию» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,12 | - | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |
| 3 | Кильдеевское СП | «Подъезд к кладбищу с.Кильдеево» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,63 | - | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |
| 4 | Кильдеевское СП | «Подъезд к ферме» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,48 | - | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |
| 5 | Кильдеевское СП | «Подъезд к кладбищу д.Уланово» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,19 | - | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |
| 6 | Кильдеевское СП | «Кильдеево – Федяево» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1,33 | - | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |
| 7 | Кильдеевское СП | «Подъезд к кладбищу д.Харино» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1,73 | - | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |
| мероприятия Местного значения (поселения) |
| Улично-дорожная сеть |
| 1 | с.Кильдеево | ул.Центральная | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1,4 | - | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |
|  |  | ул.Центральная, ул.Заречная | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,83 | - | + | - |  |
|  |  | - | Новое строительство | км | - | 0,17 | + | - |  |
| 2 | с.Федяево | ул.Заречная | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1,0 | - | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |
| 3 | д.Уланово | ул.Заозёрная | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,73 | - | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |
|  |  |  | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,79 | - | + | - |  |
| 4 | д.Харино | ул.Нагорная | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1,26 | - | + | - | Генеральный план Кильдеевского СП |

## Установление границ населенных пунктов Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установление, изменение границ населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. №14-4692-ГЕ, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, является актом о переводе земель или земельных участков.

Для населенных пунктов с.Кильдеево, с.Федяево, д.Уланово и д.Харино в качестве существующих границ были приняты границы, проведенные по землям населенных пунктов с учетом границ кадастровых кварталов в соответствии с данными Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан.

Генеральным планом Кильдеевского сельского поселения предусматривается изменение границы с.Кильдеево, с.Федяево, д.Уланово. Изменение границы д.Харино не предусмотрено.

Генеральным планом предусмотрено исключение земельного участка с кадастровым номером 16:15:070101:189 из границы с.Кильдеево и земельного участка с кадастровым номером 16:15:070201:215 из границы д.Уланово, в связи с размещением на данных участках кладбищ, предлагаемых к переводу из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», в соответствии с Письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295.

Генеральным планом Кильдеевского сельского поселения также предусмотрено исключение земельных участков с кадастровыми номерами 16:15:070301:44, 16:15:070301:50, 16:15:070301:51, 16:15:070301:52, 16:15:070301:53, 16:15:070301:54, 16:15:070301:55 из границы с.Федяево, предлагаемых к переводу из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» в соответствии с единой архитектурно-планировочной структурой границы населенного пункта (на данных земельных участках расположены объекты инженерной инфраструктуры).

Таблица 4.11.1

Перечень земельных участков, исключаемых из границы населенных пунктов, входящих в состав

Кильдеевского сельского поселения

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь земельного участка по кадастру, га | Площадь исключаемого земельного участка, га | Планируемая категория | Планируемое разрешенное использование* | Основание для исключения земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Кильдеево |
| Исключаемые земельные участки |
| 1. Корректировка границы населенного пункта |
| 16:15:070101:189 | Земли населённых пунктов | Для размещения кладбища | 1,2113 | 1,2113 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Ритуальная деятельность | Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295 |
| Итого к исключению |  |  |  | 1,2113 |  |  |  |
| д.Уланово |
| Исключаемые земельные участки |
| 1. Корректировка границы населенного пункта |
| 16:15:070201:215 | Земли населённых пунктов | Под размещение кладбища | 1,1185 | 1,1185 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Ритуальная деятельность | Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295 |
| Итого к исключению |  |  |  | 1,1185 |  |  |  |
| с.Федяево |
| Исключаемые земельные участки |
| 1. Корректировка границы населенного пункта |
| 16:15:070301:44 | Земли населённых пунктов | Для размещения опоры линий электропередач | 0,0003 | 0,0003 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Коммунальное обслуживание | Единая архитектурно-планировочная структура границы населенного пункта |
| 16:15:070301:50 | Земли населённых пунктов | Для размещения опоры линий электропередач | 0,0003 | 0,0003 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Коммунальное обслуживание |  |
| 16:15:070301:51 | Земли населённых пунктов | Для размещения опоры линий электропередач | 0,0003 | 0,0003 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Коммунальное обслуживание |  |
| 16:15:070301:52 | Земли населённых пунктов | Для размещения опоры линий электропередач | 0,0003 | 0,0003 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Коммунальное обслуживание |  |
| 16:15:070301:53 | Земли населённых пунктов | Под объекты инженерного оборудования электроснабжения | 0,0003 | 0,0003 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Коммунальное обслуживание |  |
| 16:15:070301:54 | Земли населённых пунктов | Под объекты инженерного оборудования электроснабжения | 0,0003 | 0,0003 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Коммунальное обслуживание |  |
| 16:15:070301:55 | Земли населённых пунктов | Под объекты инженерного оборудования электроснабжения | 0,0003 | 0,0003 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Коммунальное обслуживание |  |
| Итого к исключению |  |  |  | 0,0021 |  |  |  |
| Всего к исключению |  |  |  | 2,3319 |  |  |  |

*в соответствие с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с изменениями и дополнениями).

Таблица 4.11.2

Предложения по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, га

| № п/п | Направления установления границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | с.Кильдеево | с.Федяево | д.Уланово | д.Харино | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли в пределах существующей границы территории населенного пункта | 74,0356 | 24,252 | 71,4242 | 46,4473 | 216,1591 |
| 2 | Земли, предлагаемые к исключению из границ населенного пункта |
| 2.1 | Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет | 1,2113 | 0,0021 | 1,1185 | - | 2,3319 |
| 2.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Земли, поставленные на кадастровый учет с неустановленной категорией земель | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Земли, не поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - |
| 3 | Земли, предлагаемые к включению в проектные границы населенного пункта |
| 3.1 | Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Земли, поставленные на кадастровый учет с неустановленной категорией земель | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Земли, не поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - |
| 4 | Формирование проектных границ населенных пунктов |
| 4.1 | Земли в пределах проектных границ населенного пункта | 72,8243 | 24,2499 | 70,3057 | 46,4473 | 213,8272 |
| 4.2 | Земли в пределах существующей границы территории населенного пункта | 74,0356 | 24,252 | 71,4242 | 46,4473 | 216,1591 |
| 4.3 | Земли, предлагаемые к исключению из существующей границы территории населенного пункта | 1,2113 | 0,0021 | 1,1185 | - | 2,3319 |
| 4.4 | Земли, предлагаемые к включению в проектные границы и требующие перевода в земли населенных пунктов | - | - | - | - | - |

Таблица 4.11.3

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав

Кильдеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Дополни-тельная | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчетный срок (2032 - 2046 гг.) |  |
| 1 | с.Кильдеево | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земельного участка с категорией «земли населенных пунктов» и перевод данного земельного участка в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» | га | 1,2113 | - | + | - | Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295 |
| 2 | д.Уланово | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земельного участка с категорией «земли населенных пунктов» и перевод данного земельного участка в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» | га | 1,1185 | - | + | - | Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295 |
| 3 | с.Федяево | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земельных участков с категорией «земли населенных пунктов» и перевод данных земельных участков в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» | га | 0,0021 (7х0,0003) | - | + | - | Генеральный план Кильдеевского сельского поселения |

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2012 п.5.2 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 4.12.1.

Таблица 4.12.1

Удельные нормы водопотребления на территории Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 31.13330.2012, а также в соответствии с Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90, в зависимости от числа жителей и этажности застройки. При населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 30.13330.2020 и составит 70 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 4.12.2.

Таблица 4.12.2

Расчетное водопотребление населением Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского

муниципального района Республики Татарстан, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы | Полив | Пожаротушение | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | Дома с местными водонагревателями | Дома без ванн | Дома с водопользованием из водоразборных колонок |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |
| 1 | с.Кильдеево | - | - | 219 30,66 | - | 30,66 | 36,79 | 4,60 | 15,33 | 54,0 | 110,72 |
| 2 | с.Федяево | - | - | 18 2,52 | - | 2,52 | 3,02 | 0,38 | 1,26 | 0 | 4,66 |
| 3 | д.Уланово | - | - | 89 12,46 | - | 12,46 | 14,95 | 1,87 | 6,23 | 54,0 | 77,05 |
| 4 | д.Харино | - | - | 70 9,8 | - | 9,8 | 11,76 | 1,47 | 4,9 | 54,0 | 72,13 |
| Первая очередь реализации генерального плана (2031 г.) |
| 1 | с.Кильдеево | - | - | 217 30,38 | - | 30,38 | 36,46 | 4,56 | 15,19 | 54 | 110,20 |
| 2 | с.Федяево | - | - | 16 2,24 | - | 2,24 | 2,69 | 0,34 | 1,12 | 0 | 4,14 |
| 3 | д.Уланово | - | - | 90 12,6 | - | 12,6 | 15,12 | 1,89 | 6,3 | 54 | 77,31 |
| 4 | д.Харино | - | - | 69 9,66 | - | 9,66 | 11,59 | 1,45 | 4,83 | 54 | 71,87 |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2046 г.) |
| 1 | с.Кильдеево | - | - | 213 29,82 | - | 29,82 | 35,78 | 4,47 | 14,91 | 54 | 109,17 |
| 2 | с.Федяево | - | - | 13 1,82 | - | 1,82 | 2,18 | 0,27 | 0,91 | 0 | 3,37 |
| 3 | д.Уланово | - | - | 88 12,32 | - | 12,32 | 14,78 | 1,85 | 6,16 | 54 | 76,79 |
| 4 | д.Харино | - | - | 66 9,24 | - | 9,24 | 11,09 | 1,39 | 4,62 | 54 | 71,09 |

Проектное предложение

В связи с выделением новых земельных участков, улучшения благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2031 г.) и на расчетный срок (до 2046г.):

– снос и строительство трех водонапорных башен в с.Кильдеево, д.Уланово, д.Харино в связи с ветхим состоянием;

- строительство новых сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в связи с выделением территорий под жилищное строительство в с.Кильдеево, д.Уланово, д.Харино;

- замена сетей водоснабжения в д.Уланово в связи с ветхим состоянием;

- для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа потребителей при производстве аварийно-восстановительных работ;

- оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Канализация.

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равное расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные нормы водоотведения представлены в таблице 4.12.3.

Таблица 4.12.3

Удельные нормы водоотведения на территории Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 4.12.4.

Таблица 4.12.4

Расчетное водоотведение населением Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | Дома с местными водонагревателями | Дома без ванн | Дома с водопользованием из водоразборных колонок |  |  |  |  |
| Существующее положение |
| 1 | с.Кильдеево | - | - | 219 30,66 | - | 30,66 | 36,79 | 1,53 | 38,33 |
| 2 | с.Федяево | - | - | 18 2,52 | - | 2,52 | 3,02 | 0,13 | 3,15 |
| 3 | д.Уланово | - | - | 89 12,46 | - | 12,46 | 14,95 | 0,62 | 15,58 |
| 4 | д.Харино | - | - | 70 9,8 | - | 9,8 | 11,76 | 0,49 | 12,25 |
| Первая очередь реализации генерального плана (2031 г.) |
| 1 | с.Кильдеево | - | - | 217 30,38 | - | 30,38 | 36,46 | 1,52 | 37,98 |
| 2 | с.Федяево | - | - | 16 2,24 | - | 2,24 | 2,69 | 0,11 | 2,80 |
| 3 | д.Уланово | - | - | 90 12,6 | - | 12,6 | 15,12 | 0,63 | 15,75 |
| 4 | д.Харино | - | - | 69 9,66 | - | 9,66 | 11,59 | 0,48 | 12,08 |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2046 г.) |
| 1 | с.Кильдеево | - | - | 213 29,82 | - | 29,82 | 35,78 | 1,49 | 37,28 |
| 2 | с.Федяево | - | - | 13 1,82 | - | 1,82 | 2,18 | 0,09 | 2,28 |
| 3 | д.Уланово | - | - | 88 12,32 | - | 12,32 | 14,78 | 0,62 | 15,40 |
| 4 | д.Харино | - | - | 66 9,24 | - | 9,24 | 11,09 | 0,46 | 11,55 |

Проектное предложение

В связи с выделением новых земельных участков под жилищное строительство, улучшения благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2031 г.) и на расчетный срок (до 2046г.):

- устройство автономной системы канализации для населения сельского поселения, проживающего в индивидуальных домах с придомовыми земельными участками из-за невысокой плотности застройки и сложности рельефа.

Автономная система канализации должна обеспечивать сбор сточных вод от выпуска из дома, их отведение к автономным сооружениям для очистки, с дальнейшим вывозом сточных вод на существующие очистные сооружения в муниципальном районе.

Автономные очистные сооружения предлагается устанавливать на территории домовладений или как отдельно стоящие очистные сооружения для нескольких зданий (как правило, объектов социально-бытового обслуживания).

Сточные воды предлагается очищать установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях заводского изготовления (производительностью от 1 до 20 м3/сутки в зависимости от объема стока с объекта канализования) с приведением качества очищенных стоков в соответствие с действующими нормативами.  Технология очистки на установках биологической очистки должна предусматривать процессы денитрификации и дефосфации сточной воды с последующим обеззараживанием очищенных сточных вод на установке ультразвуковых блоков кавитации.

Накопительные емкости очищенных сточных вод необходимы для регулирования пиков между режимами сброса очищенных сточных и их расходом на последующие нужды (на полив или пожаротушение).

Уменьшение количества сбрасываемых сточных вод возможно за счет повторного использования очищенных сточных вод на полив приусадебных участков или зеленых насаждений на территории населенного пункта, на производственные нужды ферм КРС, что приведет к сокращению общего потребления воды.

Развитие технологий рециклинга и повторного использования сточных вод будет способствовать улучшению качества воды в водотоках и водоемах и в целом экологической обстановки в бассейнах рек и озер, а также экономии водных ресурсов за счет уменьшения водозабора и сброса загрязняющих веществ со сточными водами.

При разработке как централизованной, так и автономной системы канализации следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и импортного оборудования, поступающего в Россию, а также Справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2019 по очистке сточных вод. Правильный выбор и рациональное использование технологий обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливнестоков. Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется по всей территории сельского поселения, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом, после соответствующей очистки, в водоприемники.

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (бензозаправочные станции, стоянки автомашин, крупные автобусные станции и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностного стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется разработка проекта схемы водоотведения коммунально-бытовых и поверхностных стоков.

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений по системе водоотведения и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

Санитарная очистка территории

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы – 0,27 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,205 т/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы – 0,079 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,071 т/год – многоквартирные дома.

Объем ТКО на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 4.12.5.

Таблица 4.12.5

Объем твердых коммунальных отходов на территории Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, т/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Существующее положение на начало года, в котором осуществляется разработка проекта генерального плана | Первая очередь | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. лиц | Итого |
| 1 | с.Кильдеево | 52,12 | 16,43 | 68,55 | 3,43 | 71,97 | 64,08 | 18,75 | 82,83 | 4,14 | 86,97 | 66,77 | 19,54 | 86,30 | 4,32 | 90,62 |
| 2 | с.Федяево | 4,28 | 1,35 | 5,63 | 0,28 | 5,92 | 4,72 | 1,38 | 6,11 | 0,31 | 6,41 | 4,08 | 1,19 | 5,27 | 0,26 | 5,53 |
| 3 | д.Уланово | 21,18 | 6,68 | 27,86 | 1,39 | 29,25 | 26,58 | 7,78 | 34,35 | 1,72 | 36,07 | 27,58 | 8,07 | 35,66 | 1,78 | 37,44 |
| 4 | д.Харино | 16,66 | 5,25 | 21,91 | 1,10 | 23,01 | 20,38 | 5,96 | 26,34 | 1,32 | 27,65 | 20,69 | 6,05 | 26,74 | 1,34 | 28,08 |
| Всего по поселению | 94,25 | 29,7 | 123,95 | 6,2 | 130,15 | 115,76 | 33,87 | 149,62 | 7,48 | 157,11 | 119,12 | 34,85 | 153,97 | 7,7 | 161,67 |

Количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Необходимое количество контейнеров подсчитано с учетом среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (ежесуточно) и вместимости контейнера (1,1 м3) (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)). Расчетное количество контейнеров представлено в таблице 4.12.6.

Таблица 4.12.6

Количество контейнеров, планируемых к размещению на территории населенных пунктов, входящих в состав Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, единиц

| Наименование | Количество контейнеров, шт |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| с.Кильдеево | 3 | 3 |
| с.Федяево | 1 | 1 |
| д.Уланово | 2 | 2 |
| д.Харино | 1 | 1 |
| Всего по сельскому поселению | 7 | 7 |

Таким образом, на первую очередь и на расчетный срок на территории Кильдеевского сельского поселения количество контейнеров для ТКО должно составлять 7 шт., при условии, что 50% контейнеров рекомендуется использовать для отходов ТКО, подлежащих сортировке (вторсырье). Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде.

Места размещения контейнерных площадок уточняются схемой санитарной очистки территории с учетом рекомендаций по сбору, временному хранению ТКО на жилых территориях (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)).

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории сельского поселения;

  - организация раздельного (дуального) сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

  - захоронение и утилизация образовавшихся твердых коммунальных отходов на межмуниципальный полигон с.Верхний Услон в Верхнеуслонском муниципальном районе (в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149);

  - организация приемного пункта по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организация приемного пункта по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - организация специальных площадок для складирования снега в соответствии с современными требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства;

  - обустройство временных мест накопления навоза (помета) в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

  - удаление уличного смета на полигон ТКО для использования в качестве изолирующего слоя.

Теплоснабжение

Проектное решение

Для отопления индивидуальной жилой застройки основным видом топлива предусматривается природный газ.

Теплоснабжение усадебной застройки предлагается осуществить от одноконтурных или двухконтурных теплогенераторов (бытовых газовых котлов).

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Газоснабжение

Расчетные расходы газа

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа в соответствии СП 42-101-2003 п.3.12 в зависимости от степени благоустройства при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год (220 в сельской местности).

Максимальный расчетный часовой расход газа м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм.рт.ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять, как долю годового расхода по формуле:

Вhmax= Ву*Кhmax;

где: Кhmax- коэффициент часового максимума (табл.2,3,4 СП 42-101-2003 г)

- Bу -годовой расход газа, м3/год

Расход газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера приняты в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2031г.) и на расчетный срок (2046г.) представлены в таблице 4.12.8.

Таблица 4.12.8

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения Кильдеевского сельского поселения, тыс.нм3/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Годовой расход газа |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на начало года | I-я очередь (2031 год) | Расчетный срок (2046 год) |
| 1 | с.Кильдеево | 48,18 | 47,74 | 46,86 |
| 2 | с.Федяево | 3,96 | 3,52 | 2,86 |
| 3 | д.Уланово | 19,58 | 19,8 | 19,36 |
| 4 | д.Харино | 15,4 | 15,18 | 14,52 |
| Всего по сельскому поселению | 87,12 | 86,24 | 83,6 |

Потребность в газе существующих и проектируемых промышленных предприятий необходимо определить в соответствии с проектами предприятий.

Проектное решение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления» техническое диагностирование для стальных газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов.

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается от системы газопроводов низкого давления после ГРП или ШРП.

Так как в с.Кильдеево, с.Федяево, д.Уланово, д.Харино застраиваются новые территории, проектом предлагается:

На первую очередь и расчетный срок (до 2046 г.)

- прокладка газопроводов низкого давления от существующих ГРП, ШРП до потребителя в с.Кильдеево, с.Федяево, д.Уланово, д.Харино.

Генеральным планом мероприятий по строительству новых ГРП, ШРП не предусмотрено, т.к. действующие АГРС и ГРПШ полностью удовлетворят нормативную потребность населения до расчетного срока.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по генеральному плану Кильдеевского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2031 г.;

- расчетный срок – 2046 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. "Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки".

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки» (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. Также в таблице учтены различные мелкопромышленные потребители питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Таблица 4.12.9

Годовое электропотребление мощности коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории Кильдеевского сельского поселения, тыс. кВт.ч/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2031г. | Расчетный срок 2046г. |
| 1 | с.Кильдеево | 475,23 | 470,89 | 462,21 |
| 2 | с.Федяево | 39,06 | 34,72 | 28,21 |
| 3 | д.Уланово | 193,13 | 195,3 | 190,96 |
| 4 | д.Харино | 151,9 | 149,73 | 143,22 |
| Всего по поселению | 859,32 | 850,64 | 824,6 |

Таблица 4.12.10

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории Кильдеевского сельского поселения, кВт

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Расчетная мощность, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2031г. | Расчетный срок 2046г. |
| 1 | с.Кильдеево | 90,21 | 107,12 | 107,23 |
| 2 | с.Федяево | 5,91 | 10,80 | 10,79 |
| 3 | д.Уланово | 48,44 | 75,47 | 75,37 |
| 4 | д.Харино | 33,98 | 61,02 | 61,06 |
| Всего по поселению | 178,65 | 254,38 | 254,04 |

Таблица 4.12.11

Трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории Кильдеевского сельского поселения, кВА

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Расчетная мощность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на начало года | Первая очередь 2031г. | Расчетный срок 2046г. |
| 1 | с.Кильдеево | 95,97 | 113,96 | 114,08 |
| 2 | с.Федяево | 6,29 | 11,49 | 11,48 |
| 3 | д.Уланово | 51,54 | 80,28 | 80,18 |
| 4 | д.Харино | 36,15 | 64,91 | 64,96 |
| Всего по поселению | 190,05 | 270,61 | 270,26 |

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный срок), а также снижение электропотребления на первую очередь и на расчетный срок, с учетом уменьшения населения приведены в таблице 4.12.12.

Таблица 4.12.12

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора Кильдеевского сельского поселения

| № п/п |  | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь 2031г. | Расчетный срок 2046 г. | Прирост на 2046 г. относит. исходного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое электропотребление | тыс.кВт*час/год | 859,32 | 850,64 | 824,6 | -34,72 |
| 2 | Расчетная мощность | кВт | 178,65 | 254,38 | 254,04 | 75,39 |
| 3 | Трансформаторная мощность | кВА | 190,05 | 270,61 | 270,26 | -0,35 |

Проектное решение

Опираясь на расчет, мы имеем уменьшение годового электропотребления сельского поселения, поэтому имеется возможность использования существующей схемы электроснабжения поселения.

Так как в населенных пунктах Кильдеевского сельского поселения застраиваются новые территории, проектом предлагается:

На первую очередь и расчетный срок (до 2046 года) предлагается:

- строительство (по мере необходимости) линий электропередач напряжением 10 и 0,4 кВ (с внедрением энергосберегающих технологий) до новых жилых домов и объектов общественно-делового назначения;

- замена опор линий электропередач по мере их физического износа;

- замена (реконструкция) трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ, отслужившие нормативный срок эксплуатации и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических, так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии;

- строительство и реконструкция линий уличного освещения.

Объемы нового строительства объектов электросетевого хозяйства и характеристики планируемых к сооружению и реконструкции объектов, трассировки линий 10 и 0,4 кВ, будут определены исходя из прогнозируемой нагрузки и месторасположения, состояния и технических параметров существующей сети и подлежат уточнению на последующих стадиях проектировании. Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов. Приборами учета электрической энергии должны быть обеспечены все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии;

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

Слаботочные сети

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100% удовлетворения заявок на данный вид связи.

Телефонизацию планируется осуществить от действующего на территории сельского поселения АТС. Развитие телефонной связи будет направлено на реконструкцию и расширение существующей телефонной сети на базе современного цифрового оборудования.

Проектом предлагается:

- реконструкция существующего АТС с увеличением мощности на 39 номеров, с использованием современных цифровых технологий в с.Кильдеево;

- модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий. Перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet;

- строительство линейных сооружений связи;

- внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Строительство кабельной телефонной канализации до объектов жилой и общественной застройки предлагается осуществить силами ПАО «Таттелеком». Строительство кабельной канализации предлагается из асбоцементных труб с установкой смотровых устройств.

Рекомендуется установка дополнительных базовых станций стандарта GSM для расширения зоны охвата в муниципальном образовании.

Коэффициент семейности для жилого района сельского поселения – 3,5 чел. Коэффициент неучтенности на нужды предприятий бытового обслуживания составляет 1,25.

Распределение телефонной нагрузки на новой застраиваемой территории приведено в таблице 4.12.13.

Таблица 4.12.13

Распределение телефонной нагрузки на новой застраиваемой территории Кильдеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Количество телефонов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный период |
| 1 | Телефонная нагрузка на проектируемую жилую застройку | - | 33 | 33 |
| 2 | Телефонная нагрузка на предприятия бытового обслуживания | - | 8 | 8 |
| 3 | Общее количество телефонов | - | 41 | 41 |

Радиофикация

Для радиофикации сельского поселения следует рассмотреть строительство радиоузла, обеспечивающего подачу радиосигнала и строительство распределительных фидеров по стоечной радиолинии с подключением существующего и проектируемого жилья и объектов соцкультбыта.

Телевидение

В Республике Татарстан создана региональная сеть цифрового эфирно-кабельного телевидения с использованием стандарта цифрового эфирного вещания DVB-T. В качестве транспортной сети используется зоновая волоконно-оптическая сеть ОАО «ВолгаТелеком».

Сеть цифрового телевидения имеет ряд преимуществ перед аналоговыми сетями, как по количеству передаваемых программ (не менее 10), так и по качеству передачи изображения, звука, приему ТВ сигналов. Это позволяет осуществлять прием не менее 10 программ на одну дециметровую антенну, использовать передатчики меньшей мощности по сравнению с аналоговыми передатчиками, а также обеспечивает возможность сопряжения сетей телевещания с компьютерными сетями.

При размещении проектируемых объектов и реализации планируемых мероприятий должны быть соблюдены требования природоохранного законодательства и санитарных норм, в том числе:

− требования Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ в части соблюдения полосы земли вдоль береговой линии водных объектов общего пользования (береговой полосы), предназначенной для общего пользования и не подлежащей какой-либо застройке (ст. 6), в части оборудования объектов, расположенных (либо проектируемых) в водоохранных зонах поверхностных водных объектов, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод (ст.65) в том числе при размещении участков для ИЖС, объектов сельского хозяйства и объектов социально-бытового назначения, в части запрещения строительства объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления (п.п. 1, 2 ст.67.1 Водного кодекса). В случае необходимости рекомендуется провести мероприятия по изучению водных объектов и определению береговых линий, границ водных объектов (прудов) с учетом гидрологического режима и наличия/отсутствия гидравлической связи имеющихся на территории поселения прудов с другими водотоками или иными водными объектами, находящимся в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

− требования Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136ФЗ в части запрета приватизации ЗУ в границах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом (ст. 27);

− требования Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, в части максимального сохранения зеленых насаждений;

− требования ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в отношении размещения отходов;

− требования Закона РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»;

− требования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

− требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, в том числе при размещении участков для ИЖС, объектов социального и бытового обслуживания (школы, детские сады, больницы, объекты спорта открытого типа);

− требования СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

− требования СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

− требования процедуры перевода земель из одной категории в другую в установленном порядке, в том числе требования Федерального закона № 172-ФЗ от 21.12.2004 «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

− требования положений Республиканских нормативов градостроительного проектирования (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2013 г. № 1071) и СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

− требования п.4.14 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

− соблюдение охранных зон линейных сооружений: линий связи, линий электропередач, водопровода, кабеля связи и трубопроводов, санитарных разрывов автомобильных дорог.

## Мероприятия по развитию инженерной подготовки территории

В данном разделе даны общие рекомендации по мероприятиям инженерной подготовки территории. На практике необходимо исходить из конкретных проблем, присущих определенному участку. При возведении объектов капитального строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий с целью оценки геологических условий территории, породного состава и физических свойств грунтов, определения эрозионной устойчивости грунтов, уровня залегания грунтовых вод. Также необходимо использовать имеющийся опыт строительства в аналогичных инженерно-геологических условиях. Окончательный вариант организации рельефа территории выбирается в зависимости от интенсивности нежелательных природных процессов, осложняющих эксплуатацию земельного участка, предполагаемых нагрузок и воздействий, эксплуатационных затрат на инженерные мероприятия и их целесообразности.

Противоэрозионные, противооползневые мероприятия

В Кильдеевском поселении развита овражно-балочная сеть, возможно укрепление склонов террас речных долин и овражных склонов посредством агролесомелиорации. Согласно СП 116.13330.2012, посев многолетних трав без других вспомогательных средств защиты допускается на склонах (откосах) крутизной до 35°, а при большей крутизне (до 45°) - с пропиткой грунта вяжущими материалами или с использованием зеленых габионов и биоматов.

Для предупреждения и стабилизации процессов движения грунта при экономической целесообразности возможно прибегнуть к мероприятиям по образованию рационального профиля склона путем придания ему требуемой крутизны, террасирования склона с последующим устройством на террасах водоотводов (нагорных канав), удаления или замены неустойчивых грунтов.

При невозможности изменения рельефа склона необходимо предусмотреть удерживающие сооружения.

Противокарстовые мероприятия

Карстовые процессы не затрагивают территории населенных пунктов, сельскохозяйственные угодья.

В случае необходимости, для борьбы с карстовыми воронками п. 8.3 СП 116.13330 предлагаются следующие противокарстовые мероприятия:

- планировочные мероприятия (специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений; разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста; расположение зданий и сооружений на менее опасных участках, за пределами участков категорий устойчивости I - II относительно интенсивности карстовых провалов (Приложение Е СП 116.13330), а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости A);

- водозащитные и противофильтрационные мероприятия (тщательная вертикальная планировка земной поверхности, устройство надежной ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков, мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных, недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, ограничение объемов откачки подземных вод);

- технологические мероприятия (повышение надежности технологического оборудования и коммуникаций, их дублирование, контроль за давлением в коммуникациях и утечками из них, обеспечение возможности своевременного отключения аварийных участков и т.д.);

- эксплуатационные мероприятия (мониторинг, геодезический контроль за оседанием земной поверхности и деформациями зданий и сооружений, наблюдения за проявлениями карста, состоянием грунтов, уровнем и химическим составом подземных вод, периодическое строительное обследование состояния зданий, сооружений и их конструктивных элементов, система автоматической сигнализации на случай появления недопустимых карстовых деформаций).

Мероприятия по организации поверхностного стока

Выпуск воды из водостоков следует предусматривать в открытые водоемы и реки, а также в тальвеги оврагов с соблюдением требований СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр, ред. от 23.12.2019) по очистке и при обязательном осуществлении противоэрозионных устройств и мероприятий против заболачивания и других видов ущерба окружающей среде.

Мероприятия для защиты от затопления, подтопления

Процессы затопления, подтопления на территории поселения не наблюдаются. Для защиты от затопления к западу от н.п. Харино и югу от н.п. Кильдеево построены плотины.

Сейсмическая опасность

При возведении зданий и сооружений следует учитывать степень сейсмической опасности, расчет конструкций и оснований зданий и сооружений должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 14.13330.2018 (с изменениями и дополнениями), СП 20.13330.2016 (с изменениями и дополнениями).

## Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Пункт «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии с ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования», СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» (с изменениями и дополнениями), другими нормативными документами в области гражданской обороны и защите территорий от чрезвычайных ситуаций, а также в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (далее – МЧС РТ) от 10.02.2022 № 512.

Краткое описание территории

В геоморфологическом отношении территория Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района находится в западной части Предволжья, большей частью в бассейне р. Сулица, являющейся притоком р.Свияга (бассейн верхней Волги до Куйбышевского водохранилища).

Более полное описание природных условий приведено в пояснительной записке «Охрана окружающей среды» материалов по обоснованию проекта генерального плана.

Транспортная связь сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через автомобильную дорогу федерального значения Казань - Буинск - Ульяновск (ЗОУИТ 16.15.2.85); региональная дорога IV категории: Уланово - Каратун.

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения в Кильдеевском сельском поселении используют три скважины и один родник.

В населенные пункты Харино, Федяево, Кильдеево, Уланово газ подается через газопровод высокого давления I категории до газораспределительных пунктов (ГРП). Далее по сетям среднего и низкого давления газ подается непосредственно к потребителю. Распределительные газопроводы высокого давления проложены по территории поселения с соблюдением минимальных расстояний до зданий и сооружений.

Электроснабжение населенных пунктов Кильдеевского сельского поселения осуществляется посредством линий электропередач 10 кВ. Транзитом по территории поселения следуют линии электропередач ВЛ 110кВ Майданы-Макулово.

Существующие мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне

Отнесение территории и организаций к группам по гражданской обороне (существующее положение)

По информации МЧС РТ, проектируемая территория к группам по гражданской обороне не относится.

Расселение (существующее положение)

Эвакуация населения в другой район не предусмотрена.

Инженерная защита населения (существующее положение)

Имеются простейшие укрытия (погреба) на индивидуальных участках.

Инженерная инфраструктура (существующее положение)

Водоснабжение

В Кильдеевском сельском поселении водопроводными сетями обеспечены населенные пункты Харино, Кильдеево, Уланово.

На данный момент объем допустимого водоизъятия из скважин покрывает потребность в воде для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Дебит скважин также позволяет увеличить объем водозабора в случае необходимости.

Централизованное водоотведение отсутствует во всех населенных пунктах поселения.

Газоснабжение

В сельском поселении проходит газопровод-отвод, имеется АГРС, от которой до газораспределительных пунктов (ГРП) отходят распределительные газопроводы, снабжающие природным газом населенные пункты. Далее газ по сетям низкого давления поступает непосредственно к потребителю. Распределительные газопроводы высокого давления проложены по территории поселения с соблюдением минимальных расстояний до зданий и сооружений.

Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов Кильдеевского сельского поселения осуществляется посредством линий электропередач 10 кВ.

Система оповещения по гражданской обороне (существующее положение)

В населенном пункте Кильдеево в качестве объекта оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях используют громкоговоритель, установленный в мечети.

Потенциально опасные объекты, опасные производственные объекты и зоны возможной опасности (существующее положение)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам, среди которых выделяют опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества (п.11 ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ).

На территории поселения расположены опасные производственные объекты, перечень которых установлен Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - №116-ФЗ). К взрывопожароопасным объектам относятся газопроводы с давлением выше 0,005 Мпа, которые, согласно п.4 Приложения 2 №116-ФЗ, имеют III класс опасности.

К потенциально опасным объектам на территории Кильдеевского сельского поселения, аварии на которых могут привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций, относится межпоселковая сеть газоснабжения.

На территории сельского поселения расположены 2 биотермические ямы.

Защита территории и населения от опасных природных процессов (существующее положение)

Распространенным процессом на территории поселения является склоновая и овражная эрозия, которая приурочена к рекам Чангара (с притоками) и Сулица (с притоками).

Система обеспечения пожарной безопасности (существующее положение)

В сельском поселении нет собственной пожарной части, пожарная машина приезжает из другого сельского поселения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся пожарные гидранты и водонапорная башня, которая хранит 10-ти минутный противопожарный запас воды.

Согласно СП 31.13330.2012, а также в соответствии с Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90, норма расхода воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/с для каждого населенного пункта (количество одновременных пожаров 1 в населенном пункте с населением менее 1000 чел.). Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

Отнесение территории и организаций к группам по гражданской обороне (предлагаемые мероприятия)

Вследствие того, что территория не имеет категории по гражданской обороне, разработка мероприятий по повышению устойчивости функционирования существующих объектов производства не требуется.

Расселение (предлагаемые мероприятия)

Для территорий населенных пунктов, не отнесенных к группам по гражданской обороне, согласно п.6.2.2. ГОСТ Р 22.2.10-2016, расчет численности населения, подлежащего эвакуации и рассредоточению в безопасный район, не требуется.

Инженерная защита населения (предлагаемые мероприятия)

Кильдеевское сельское поселение является безопасным районом.

На территории поселения строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

Инженерная инфраструктура (предлагаемые мероприятия)

Водоснабжение

Следует провести корректировку объемов допустимого водоизъятия из источников согласно расчетам водопотребления. Достижение требуемых объемов может быть осуществлено посредством замены насосов на более мощные, либо увеличения количества источников водоснабжения. При необходимости следует предусмотреть внесение изменений в схему водоснабжения населенных пунктов или новый проект.

Не менее половины скважин должны быть присоединены к автономным резервным источникам питания электроприемников и иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям.

Также следует учитывать, что согласно требованиям СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», в случае выхода из строя одной группы водозаборных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды объектов, а также на хозяйственно-питьевые нужды, исходя из численности населения в мирное время.

Суммарная проектная производительность защищенных от радиоактивного загрязнения и (или) химического заражения объектов водоснабжения в безопасной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде и определяться: для населения - из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека; для сельскохозяйственных животных и птицы - по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России (п. 5.23 СП 165.1325800.2014).

Газоснабжение

Необходимо соблюдать режим охранных зон и зон минимальных расстояний до зданий и сооружений в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. №878, приложением В СП 62.13330.2011.

Так как на территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы, газопровод-отвод необходимо соблюдать режим охранных зон и зон минимальных расстояний до границ населенных пунктов, зданий, сооружений и др. в соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» и СП 284.1325800.2016 «Свод правил. Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ».

Электроснабжение

Вследствие того, что проектируемая территория не относится к группам по гражданской обороне, особых требований к устройству системы электроснабжения нет.

Система оповещения (предлагаемые мероприятия)

Местная система оповещения должна соответствовать требованиям СП 165.1325800.2014.

Населенные пункты Кильдеевского сельского поселения не попадают в зону экстренного оповещения населения о быстроразвивающихся опасных природных явлений (согласно Постановлению КМ РТ от 21.11.2013 №899 «Об утверждении Перечня зон экстренного оповещения населения (территорий, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на них людей)»). Необходимость создания комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) в дальнейшем будет определяться наличием присущих территории опасных природных и техногенных процессов.

Необходимо обеспечить работоспособность речевых сиренных установок РСУ-300 с радиусом оповещения 500 м с подключением к ЕДДС района. Для обеспечения работы речевой сиренной установки необходимо наличие Интернет-соединения или стационарной телефонной связи.

Предлагаемое размещение РСУ показано на графическом материале.

Потенциально опасные объекты, опасные производственные объекты и зоны возможной опасности (предлагаемые мероприятия)

Необходимо соблюдать режим охранных зон и зон минимальных расстояний распределительных газопроводов, идущих по территории поселения.

Защита территории и населения от опасных природных процессов (предлагаемые мероприятия)

В сельском поселении развита склоновая эрозия, и для борьбы с ней необходимо дальнейшее укрепление склонов террас речных долин и овражных склонов посредством агролесомелиорации. Возможна засыпка узкой части оврагов.

Более подробно мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера рассмотрены в пункте 4.13 «Мероприятия инженерной подготовки территории» пояснительной записки материалов по обоснованию генерального плана Кильдеевского сельского поселения.

Опасные природные процессы и явления определить по результатам инженерно-геологических изысканий, выполнение инженерно-геологических изысканий обязательно.

Система обеспечения пожарной безопасности (предлагаемые мероприятия)

Согласно ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О пожарной безопасности», к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

–	создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

–	создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

–	оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

–	организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

–	принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

–	включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

–	оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

–	установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Для профилактики пожаров, ограничения их распространения со стороны органов местного самоуправления необходимо реализовывать первичные меры пожарной безопасности в соответствии со ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - №123-ФЗ), со стороны населения соблюдать меры пожарной безопасности.

Необходимо выдерживать противопожарные расстояния от зданий и сооружений до лесничеств, газопроводов.

Согласно пункту 4.14 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

Согласно ст.74 №123-ФЗ, противопожарные расстояния от оси подземных местных распределительных газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов. Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации.

В населенных пунктах должен быть обеспечен подъезд пожарной техники к каждому дому.

Для целей пожаротушения необходимо предусмотреть обустройство пирса на берегу водоема (водотока), глубина воды в котором с учетом промерзания в зимнее время составляет не менее 1 м, установку пожарных баков (резервуаров) запаса воды на территории поселения. В качестве пожарных водоемов можно использовать пруды. Оборудовать водонапорные башни устройствами для забора воды.

Расстановку пожарных гидрантов следует осуществлять согласно СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020     № 225). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части от одного гидранта (при расходе воды менее 15 л/с) с учетом длины пожарных рукавов.

Следует предусмотреть создание добровольной пожарной охраны в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ (ред. от 22.02.2017) "О добровольной пожарной охране".

Должна проводится работа с населением по профилактике возгораний сухой растительности, так как около 90% ландшафтных (природных) пожаров возникают в связи с деятельностью человека, или из-за его беспечности.

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, определенных в соответствии с Лесным кодексом, ограничивают пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В границах лесов лесного фонда должны обеспечиваться следующие мероприятия по противопожарному обустройству:

- в качестве предупредительных мероприятий: установка стендов, предупредительных аншлагов, шлагбаумов, благоустройство зон отдыха граждан;

- в качестве мероприятий по ограничению распространения пожаров: устройство минерализованных полос, их ежегодная прочистка и обновление;

- реконструкция дорог противопожарного назначения, устройство подъездов к источникам водоснабжения, устройство пожарных водоемов;

- приобретение противопожарного оборудования.

На землях сельскохозяйственного назначения должны реализовываться следующие мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности:

- недопущение сжигания сухой травы, стернии и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, а также древесно-кустарниковой растительности;

- содержание в чистоте территории сельскохозяйственных производств, прилегающие к лесным и торфяным массивам, очищение их от мусора и сухостоя.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 5.1

Баланс использования территории Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование территории | Существующее положение | Расчетный срок (2046 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Кильдеевского сельского поселения, в том числе: | 8946,5452 | 100 | 8946,5452 | 100 |
| 1 | Территории населенных пунктов, в т.ч.: | 216,1591 | 2,42 | 213,8272 | 2,39 |
| 1.1 | с.Кильдеево | 74,0356 | 0,83 | 72,8243 | 0,81 |
| 1.2 | с.Федяево | 24,252 | 0,27 | 24,2499 | 0,27 |
| 1.3 | д.Уланово | 71,4242 | 0,80 | 70,3057 | 0,79 |
| 1.4 | д.Харино | 46,4473 | 0,52 | 46,4473 | 0,52 |
| 2 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 37,5069 | 0,42 | 177,8899 | 1,99 |
| 2.1 | - зона транспортной инфраструктуры | 34,953 | 0,39 | 102,066 | 1,14 |
| 2.2 | - зона инженерной инфраструктуры | 0,0009 | 0,00001 | 0,0009 | 0,00001 |
| 2.3 | - производственная зона | 2,553 | 0,029 | 2,553 | 0,029 |
| 2.4 | - производственные зоны инженерной и транспортной инфраструктур | - | - | 73,27 | 0,819 |
| 3 | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 6796,2548 | 75,97 | 6657,6552 | 74,42 |
| 3.1 | - зона сельскохозяйственных угодий | 6776,5879 | 75,75 | 6643,9790 | 74,26 |
| 3.2 | - производственная зона сельскохозяйственного назначения | 19,6669 | 0,22 | 13,67621 | 0,15 |
| 4 | Зона лесов | 1866,4669 | 20,86 | 1864,8606 | 20,84 |
| 5 | Зоны специального назначения, в том числе: | 0,3173 | 0,004 | 2,6471 | 0,030 |
| 5.1 | - зона кладбищ | 0,2382 | 0,003 | 2,568 | 0,029 |
| 5.2 | - зона складирования и захоронения отходов | 0,0791 | 0,001 | 0,0791 | 0,001 |
| 6 | Зона акваторий | 29,8402 | 0,33 | 29,6631 | 0,33 |
| 7 | Иные зоны | - | - | 0,0021 | 0,00002 |

1сокращение производственной зоны сельскохозяйственных предприятий (5,9907 га) связано с рекультивацией части территории недействующей фермы КРС под организацию зоны сельскохозяйственных угодий в соответствии с разделом 4.4.

Таблица 5.2

Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь (2031 г.) | Расчетный срок (2046 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |
| 1.1 | Численность постоянного населения - всего, в том числе: | чел. | 396 | 392 | 380 |
|  | с.Кильдеево | чел. | 219 | 217 | 213 |
|  | с.Федяево | чел. | 18 | 16 | 13 |
|  | д.Уланово | чел. | 89 | 90 | 88 |
|  | д.Харино | чел. | 70 | 69 | 66 |
| 1.2 | Численность населения, строящего второе жилье - всего, в том числе | чел. | - | - | - |
|  | с.Кильдеево | чел. | - | - | - |
|  | с.Федяево | чел. | - | - | - |
|  | д.Уланово | чел. | - | - | - |
|  | д.Харино | чел. | - | - | - |
| 2. | Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд для постоянного населения – всего, в том числе: | тыс.кв.м | 10,921 | 15,871 | 15,871 |
|  | с.Кильдеево | тыс.кв.м | 5,512 | 6,862 | 6,862 |
|  | с.Федяево | тыс.кв.м | 0,361 | 0,661 | 0,661 |
|  | д.Уланово | тыс.кв.м | 2,965 | 4,615 | 4,615 |
|  | д.Харино | тыс.кв.м | 2,083 | 3,733 | 3,733 |
| 2.2 | Жилищный фонд населения, строящего второе жилье – всего, в том числе: | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Кильдеево | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Федяево | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | д.Уланово | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | д.Харино | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.3 | Новое жилищное строительство для постоянного населения – всего, в т.ч. | тыс.кв.м | - | 4,95 | - |
|  | с.Кильдеево | тыс.кв.м | - | 1,35 | - |
|  | с.Федяево | тыс.кв.м | - | 0,3 | - |
|  | д.Уланово | тыс.кв.м | - | 1,65 | - |
|  | д.Харино | тыс.кв.м | - | 1,65 | - |
| 2.4 | Новое жилищное строительство для населения, строящего второе жилье – всего, в т.ч. | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Кильдеево | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Федяево | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | д.Уланово | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | д.Харино | тыс.кв.м | - | - | - |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 3.1 | Дошкольные образовательные организации, в т.ч. | мест | 10 | 10 | 10 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 10 | 10 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.2 | Общеобразовательные организации, в т.ч. | мест | - | - | - |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | - |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.3 | Организации дополнительного образования детей, в т.ч. | мест | 0 | 2 | 2 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 0 | 2 |
|  | - новое строительство |  | - | 2 | - |
| 3.4 | Лечебно-профилактические медицинские организации, в т.ч. | посещ. в смену | 30 | 30 | 30 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 30 | 30 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.5 | Дома культуры, сельские клубы, в т.ч. | мест | 120 | 120 | 120 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 120 | 120 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.6 | Библиотеки, в т.ч. | тыс.экз. | 5,484 | 5,484 | 5,484 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 5,484 | 5,484 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.7 | Спортивные залы, в т.ч. | кв.м площади пола | - | - | - |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | - |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.8 | Плоскостные спортсооружения, в т.ч. | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.9 | Предприятия торговли, в т.ч. | кв.м торг.пл. | 119,9 | 119,9 | 119,9 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 119,9 | 119,9 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.10 | Предприятия бытового обслуживания, в т.ч. | раб.мест | - | - | - |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | - |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.11 | Предприятия общественного питания, в т.ч. | посад.мест | - | - | - |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | - |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.12 | Отделения связи, в т.ч. | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.13 | Отделения, филиалы банка, в т.ч. | объект | - | - | - |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | - |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.14 | Полиция, в т.ч. | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.15 | Общественные уборные, в т.ч. | прибор | - | - | - |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | - |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |
| 4.1 | Общая площадь кладбищ | га | 2,568 | 1,9785 | 1,9785 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования – всего, в том числе: | км | 23,37 | 27,36 | 27,36 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | 4,53 | 8,52 | 8,52 |
| 5.1.2 | Регионального или межмуниципального значения | км | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 5.1.3 | Местного значения | км | 5,24 | 5,24 | 5,24 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - водопотребление | куб. м./в сутки | 264,56 | 263,52 | 260,42 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | - общее поступление сточных вод | куб. м./в сутки | 69,31 | 68,61 | 66,51 |
| 6.3 | Санитарная очистка |  |  |  |  |
|  | - объем ТКО | т/год | 94,25 | 115,76 | 119,12 |
|  | - контейнеры для ТКО | шт. | - | 7 | 7 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | - общее количество котельных | шт. | - | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | - годовой расход газа | тыс. нм3/год | 87,12 | 86,24 | 83,6 |
| 6.6. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | - годовое электропотребление | тыс. кВт.ч/год | 859,32 | 850,64 | 824,6 |
|  | - расчетная мощность | кВт | 178,65 | 254,38 | 254,04 |
|  | - общая мощность трансформаторных подстанций | кВА | 190,05 | 270,61 | 270,26 |
| 6.7. | Слаботочные сети |  |  |  |  |
|  | - количество телефонов | шт. | - | 41 | 41 |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ  "О добровольной пожарной охране" (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2024 года» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров РТ от 11 октября 2004 г. № 447 «Об утверждении Плана привлечения сил и средств пожарной охраны
для тушения крупных пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций
и аварий на территории Республики Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» (с изменениями и дополнениями).

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 19-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Верхнеуслонский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»  (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр) (с изменениями и дополнениями).

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г.) (с изменениями и дополнениями).

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 24.12.2020 №44).

- Свод правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 г. N 780) (с изменениями и дополнениями).

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» - новая редакция (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями на 25.04.2014 г.).

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020 №920/пр).

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280).

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжениям 0,4-35 кВ.

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 380 «О порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии" (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г. № 38151).

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 декабря 2016 г. №922 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» (с изменениями и дополнениями).

- Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 149 от 13.03.2018 г.) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 мая 2018 г. № 309/пр).

- Свод правил СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий». Актуализированная редакция СНиП 22-01-95 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. № 956/пр).

- Свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 635/14) (с изменениями и дополнениями).

- П 70.0010.09-90 Пособие по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов.

- Свод правил СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 № 274).

- Свод правил СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ о 3 декабря 2016 г. №891/пр) (с изменениями и дополнениями).

- ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования». (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2016 г. № 727-ст).

- Свод правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 ноября 2014 г. №705/пр) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288) (с изменениями и дополнениями).

- Перечень населенных пунктов Республики попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период. (утв. Распоряжением Кабинета Министров № 1625-р от 29.08.2013 г.) (с изменениями и дополнениями).

- Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий (утв. Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан №3056-р от 23.12.2016) (с изменениями и дополнениями).

- ИТС 10-2019 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов.

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №3).

- Перечень зон экстренного оповещения населения (территорий, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на них людей) (утв. Постановлением Кабинета Министров № 899 от 21.11.2013 г.).

Федеральные программы

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р (с изменениями и дополнениями).

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (с изменениями и дополнениями).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года №1634-р (с изменениями и дополнениями).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 года №2607-р.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования,  утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 года №247-р.

Республиканские программы

- Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015 г. № 707 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (с изменениями и дополнениями).

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008г. №763 (в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.09.2015г. N 711).

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждённая постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 г. № 134 (с изменениями и дополнениями).

Муниципальные программы

- Схема территориального планирования Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, утвержденная Решением Совета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан от 21.10.2020г. №2-23.

- Стратегия социально-экономического развития Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года, утвержденная Решением Совета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан от 14.09.2016г. №14-136.

- Программа «Развитие транспортной инфраструктуры Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2018-2030 гг.», утвержденная Постановлением исполнительного комитета Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района №13 от 03.07.2018г.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2015-2030гг., утвержденная Постановлением исполнительного комитета Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района №21 от 03.11.2017г.

Иная литература

- Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан . – Т.I. – Административные районы. – Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1999. – 460 с.

- Перечень существующих объектов культуры и искусства в населенных пунктах муниципальных образований РТ, список объектов и список выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан, список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Республики Татарстан, предоставленные Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014г.

- Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные территории. Исторические города. – Казань: «Карпол», 2001. – 335 с.

- Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.).

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные исполнительным комитетом Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Постановление о разработке Генерального плана Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан письмо №1013 от 08.10.2019.

Приложение 2

Исходные данные и требования для разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в составе проекта генерального плана Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан письмо №690/ТЗ-3-5 от 09.02.2022.

Приложение 3

Письмо исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района о предоставлении информации по границам кладбищ Кильдеевского сельского поселения №536-исх от 28.03.2022.

Приложение 4

Письмо исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципальногорайона об изменении категории земельных участков №825-исх от 29.04.2022

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4