Государственное бюджетное учреждение

«Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Пояснительная записка

Казань 2023

| СОСТАВ ПРОЕКТА |
| --- |
| Генерального плана Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |
| Текстовые материалы |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 45 |
| Графические материалы |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | 30 |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |
| Текстовые материалы |
| 1 | Пояснительная записка | 109 |
| 2 | Охрана окружающей среды. Пояснительная записка | 93 |
| Графические материалы |
| 3 | Карта современного использования территории поселения М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	5

2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

3.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

3.1.	Экономико-географическое положение. Место Октябрьского сельского поселения в системе расселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан	9

3.2.	Характеристика земельного фонда	10

3.3.	Демографический потенциал	11

3.4.	Производственные территории	13

3.5.	Агропромышленный комплекс	13

3.6.	Лесной комплекс	13

3.7.	Жилищный фонд	14

3.8.	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения	15

3.9.	Кладбища	19

3.10.	Туристско-рекреационный потенциал	21

3.11.	Историко-культурное наследие	21

3.12.	Транспортно-коммуникационная инфраструктура	22

3.13.	Инженерная инфраструктура	25

3.14.	Инженерная подготовка территории	29

4.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2046 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	33

4.1.	Прогноз численности населения	33

4.2.	Экономическое развитие	34

4.3.	Развитие промышленного производства	34

4.4.	Развитие агропромышленного комплекса	34

4.5.	Развитие лесного комплекса	37

4.6.	Развитие жилищной инфраструктуры	37

4.7.	Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения	41

4.8.	Развитие территорий кладбищ	48

4.9.	Развитие туристско-рекреационных территорий	48

4.10.	Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры	51

4.11.	Установление границ населенных пунктов Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан	56

4.12.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	64

4.13.	Мероприятия по развитию инженерной подготовки территории	83

4.14.	Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	85

5.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	93

6.	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	97

7.	ПРИЛОЖЕНИЯ	103

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан разработан ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана является исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2031 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2046 года.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Октябрьского сельского поселения включает в себя:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включает в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты (схемы) территориального планирования.

Материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ФЗ-190), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке проекта генерального плана Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района были использованы материалы:

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 816-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года №1634-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. №2607-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 г. №247-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011г. №134 (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной Решением Совета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан от 21.08.2012 №30-298 (в редакции от 08.08.2022 г. № 25-341);

- официальные данные, предоставленные исполнительным комитетом Верхнеуслонского муниципального района и Октябрьского сельского поселения, входящего в его состав.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Октябрьского сельского поселения являются:

создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

определение системы параметров развития Октябрьского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Экономико-географическое положение. Место Октябрьского сельского поселения в системе расселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

Граница Октябрьского сельского поселения принята в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31.01.2005 №19-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Верхнеуслонский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Октябрьского сельского поселения в соответствии с этим законом входят поселок Октябрьский (административный центр), села Ключищи, Матюшино, Янга-Болгар.

Октябрьское сельское поселение расположено в западной части Республики Татарстан, в восточной части Верхнеуслонского муниципального района. Поселение граничит с Вахитовским, Верхнеуслонским, Кураловским, Макуловским, Набережно-Морквашским, Нижнеуслонским сельскими поселениями Верхнеуслонского муниципального района, муниципальным образованием «город Казань» и Лаишевским муниципальным районом Республики Татарстан.

Общая площадь Октябрьского сельского поселения составляет 6731,8153 га (согласно картографическим материалам).

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ, Верхнеуслонский муниципальный район входит в Казанскую экономическую зону. Отраслевая структура Казанской экономической зоны определяется такими отраслями, как химическая промышленность (химия и нефтехимия), электроэнергетика, машиностроение (авиастроение, судостроение, производство электрооборудования), легкая промышленность, агропромышленный комплекс, новое строительство и производство строительных материалов.

В поселении имеются детский сад, средняя общеобразовательная школа, три фельдшерско-акушерских пункта, сельский дом культуры, библиотека, два сельских клуба, объекты торговли.

Транспортная связь Октябрьского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через автомобильную дорогу федерального значения Р241 «Казань – Буинск – Ульяновск», автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения «Казань-Ульяновск»-Ключищи, «Казань-Ульяновск»-Камское Устье, «Янга-Болгар – Матюшино – Бакча-Сарай», «Подъезд к с.Ключищи», «Казань – Ульяновск» – Никольский, «Подъезд к п.Октябрьский», «Подъезд к д.Ватан» и автомобильные дороги местного значения.

Роль в системе расселения

Территориальная организация Октябрьского сельского поселения является частью системы расселения Верхнеуслонского муниципального района, которая входит в систему расселения Республики Татарстан и характеризуется как общими признаками развития ее территории, так и конкретными градостроительными ситуациями.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом, с районным центром с.Верхний Услон и г.Казань. В Октябрьском сельском поселении данной автомобильной дорогой является автомобильная дорога федерального значения Р241 «Казань – Буинск – Ульяновск».

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан. В Октябрьском сельском поселении речная сеть представлена рекой Волга.

На начало 2022 г. средняя плотность Октябрьского сельского поселения составила 11,4 чел. на 1 кв.км.

На территории Октябрьского сельского поселения население, с общей численностью 769 человек, проживает на территории четырех населенных пунктов: п.Октябрьский – центр поселения, с.Ключищи, с.Матюшино, с.Янга-Болгар – рядовые населенные пункты.

Система расселения Октябрьского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения п.Октябрьский с общей численностью населения 479 человек, где размещены административные функции, организации образования, культуры, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимают с.Ключищи с общей численностью населения 159 человек, с.Матюшино с общей численностью населения 63 человека, с.Янга-Болгар с общей численностью населения 68 человек.

## Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

В соответствии со статьей 7 п.1 Земельного кодекса Российской Федерации земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Общая площадь Октябрьского сельского поселения составляет 6731,8153 га (согласно картографическому материалу).

Земли лесного фонда занимают территорию 2956,6619 га, что составляет около 43,9% от всей площади сельского поселения (согласно картографическому материалу).

Информация по категориям земель территории Октябрьского сельского поселения отсутствует.

Распределение земельного фонда по формам собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Октябрьского сельского поселения отсутствует.

Однако, согласно статье 8 Лесного кодекса, лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. На территории Октябрьского сельского поселения имеется ориентировочно 2956,6619 га общей площади лесных земель, находящихся в федеральной собственности.

Согласно данным Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на территории Октябрьского сельского поселения располагаются земельные участки, находящихся в республиканской собственности, общей площадью 10,2596 га.

Таблица 3.2.1

Перечень земельных участков в границах Октябрьского сельского поселения, находящихся в республиканской собственности

| № п/п | Местоположение участка | Категория земель | Наименование землепользователя | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхнеуслонский район, Октябрьское СП, земельный участок с кадастровым номером 16:15:150501:951 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | ГУ Главтатдортранс «Подъезд к п.Октябрьский» | 0,5051 |
| 2 | Верхнеуслонский район, Октябрьское СП, земельный участок с кадастровым номером 16:15:150701:83 |  | ГУ Главтатдортранс «Казань – Ульяновск – Камское Устье» | 7,721 |
| 3 | Верхнеуслонский район, Октябрьское СП, земельный участок с кадастровым номером 16:15:000000:477 |  | ГУ Главтатдортранс «Подъезд к с.Верхний Услон» | 2,0335 |
| Итого |  |  | 10,2596 |

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Октябрьского сельского поселения не имеется.

## Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным исполнительным комитетом Октябрьского сельского поселения, на начало 2022 г. численность населения составила 769 человек.

Демографическая структура Октябрьского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Демографическая структура населения Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

на начало 2022 года, человек

| № п/п | Показатели | п.Октябрьский | с.Ключищи | с.Матюшино | с.Янга-Болгар | Всего по Октябрьскому СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, всего | 479 | 159 | 63 | 68 | 769 |
| В том числе: |
| 1.1 | Детского возраста: | 98 | 30 | 11 | 14 | 153 |
| 1.1.1 | 0-7 лет | 50 | 11 | 6 | 5 | 72 |
| 1.1.2 | 7-18 лет | 48 | 19 | 5 | 9 | 81 |
| 1.1.3 | 5-18 лет | 66 | 23 | 6 | 10 | 105 |
| 1.2 | Трудоспособного возраста: | 283 | 99 | 37 | 36 | 455 |
| 1.2.1 | 18-пенсионный возраст для женщин | 142 | 34 | 17 | 12 | 205 |
| 1.2.2 | 18-пенсионный возраст для мужчин | 141 | 65 | 20 | 24 | 250 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста: | 98 | 30 | 15 | 18 | 161 |
| 1.3.1 | Старше трудоспособного возраста для женщин | 65 | 18 | 11 | 11 | 105 |
| 1.3.2 | Старше трудоспособного возраста для мужчин | 33 | 12 | 4 | 7 | 56 |
| 2 | Общий прирост населения | -1 | -2 | 1 | 0 | -2 |
| В том числе: |
| 2.1 | Естественный прирост | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 |
| 2.1.1 | Родилось | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2.1.2 | Умерло | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2.2 | Механический прирост | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2.2.1 | Прибыло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Выбыло | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Следует обратить внимание, что численность населения трудоспособного возраста в Октябрьском сельском поселении (455 человек) больше населения старше трудоспособного возраста (161 человек), что является положительной тенденцией. Таким образом, возрастная структура существующих населенных пунктов характеризуется значительной долей населения трудоспособного возраста, меньшей долей группы старше трудоспособного возраста и невысоким уровнем группы младше трудоспособного возраста.

Как видно из приведенных выше данных, на начало 2022 года в поселении смертность преобладает над рождаемостью. Как следствие, естественный прирост населения имеет отрицательное значение. Миграционный прирост населения также имеет отрицательное значение, число выбывших преобладает над числом прибывших в Октябрьское сельское поселение.

В итоге, в поселении происходит незначительный спад численности населения.

## Производственные территории

На территории Октябрьского сельского поселения расположены:

- кирпичный завод ООО «Клюкер» возле с.Ключищи;

- головная перекачивающая станция и нефтебаза.

Также на территории поселения имеется карьер кирпичных глин возле с.Ключищи.

## Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Основная сельскохозяйственная специализация Октябрьского сельского поселения - животноводство и растениеводство.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Главными отраслями животноводства являются птицеводство, молочное и мясное скотоводство.

На территории Октябрьского сельского поселения функционируют:

- ферма КРС на 100 голов, расположенная возле с.Янга-Болгар;

- КФХ «Ромаевский» - птицеферма мощностью 50 тыс. голов и навозохранилище, расположенные к северо-востоку от п.Октябрьский;

- машинно-тракторный парк, крытый ток и склады, расположенные возле п.Октябрьский.

## Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Земли лесного фонда занимают территорию 2956,6619 га, что составляет около 43,9% от всей площади сельского поселения.

На территории Октябрьского сельского поселения расположены леса ГКУ «Приволжское лесничество» Ключищенского участкового лесничества.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

На территории Октябрьского сельского поселения находятся исключительно защитные леса, которые представлены категориями:

1) Ценные леса:

- леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.

2) Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- лесопарковые зоны;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

## Жилищный фонд

На 01.01.2022 г. объем жилищного фонда Октябрьского сельского поселения составляет 15,942 тыс.кв.м общей площади жилья. В настоящее время жилищный фонд Октябрьского сельского поселения представлен индивидуальной и многоквартирной застройкой.

Таблица 3.7.1

Характеристика существующего жилищного фонда

Октябрьского сельского поселения на начало 2022 года

| № п/п | Наименование | Обеспеченность, кв.м/чел. | Многоквартирный (многоэтажный) жилищный фонд, тыс.кв.м | Индивидуальный жилищный фонд, тыс.кв.м | Общая площадь жилья, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Октябрьский | 16,8 | 0,662 | 7,4 | 8,062 |
| 2 | с.Ключищи | 29,4 | 1,08 | 3,6 | 4,68 |
| 3 | с.Матюшино | 26,9 | - | 1,7 | 1,7 |
| 4 | с.Янга-Болгар | 22,0 | - | 1,5 | 1,5 |
| Всего по поселению: | 20,7 | 1,742 | 14,2 | 15,942 |

Многоквартирная жилая застройка представлена 2-х этажными жилыми домами общей площадью 1741,9 кв.м и присутствует в п.Октябрьский и с.Ключищи.

Таблица 3.7.2

Характеристика многоквартирной жилой застройки

Октябрьского сельского поселения на начало 2022 года

| № п/п | Наименование и адрес | Этажность | Количество квартир | Общая площадь квартир, кв.м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Октябрьский |
| 1 | ул. Школьная, д. 10 | 2 | 13 | 661,9 | 2012 |
| с.Ключищи |
| 1 | ул. Заводская, д. 2 | 2 | 8 | 280,0 | 1970 |
| 2 | ул. Колхозная, д. 15 | 2 | 18 | 800,0 | 1970 |
| Итого |  | 39 | 1741,9 |  |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). По Октябрьскому сельскому поселению на начало 2022 года приходится 20,7 кв.м общей площади жилья на одного жителя.

За период 2014-2018 гг. в Октябрьском сельском поселении введены в эксплуатацию 33 индивидуальных жилых дома, средний размер одного дома равен 127,2 кв.м. Необходимо отметить, что строятся исключительно индивидуальные жилые дома.

## Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения Октябрьского сельского поселения представлены в таблице 3.8.1.

Потребность существующего населения Октябрьского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр) (с изменениями и дополнениями), Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013 г.) (с изменениями и дополнениями) и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.8.2.

Таблица 3.8.1

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Единица измерения | Проектная мощность | Износ, % | Предложения по дальнейшему использованию и развитию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации |
| 1 | Детский сад (в здании школы) | п.Октябрьский, ул.Центральная, д.10 | мест | 25 | 20 | Капитальный ремонт |
| Общеобразовательные организации |
| 2 | Октябрьская средняя общеобразовательная школа | п.Октябрьский, ул.Центральная, д.10 | мест | 200 | 20 | Капитальный ремонт |
| Организации дополнительного образования детей |
| 1 | Не имеются |  |  |  |  |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт (в здании СДК) | п.Октябрьский, ул.Центральная, д.7 | посещ./см. | 20 | 30 | Капитальный ремонт |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | с.Матюшино, ул.Центральная, д.25А | посещ./см. | 10 | 25 | Капитальный ремонт |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт (в здании сельского клуба) | с.Янга-Болгар, ул.Школьная, д.42 | посещ./см. | 10 | 40 | Капитальный ремонт |
| Культурно-досуговые учреждения |
| 1 | Сельский дом культуры | п.Октябрьский, ул.Центральная, д.7 | мест | 200 | 30 | Капитальный ремонт |
| 2 | Сельский клуб | с.Янга-Болгар, ул.Школьная, д.42 | мест | 100 | 40 | Капитальный ремонт |
| 3 | Сельский клуб | с.Матюшино, ул.Волжская, д.1 | мест | 50 | 100 | Снос, новое строительство |
| 4 | Сельская библиотека (в здании СДК) | п.Октябрьский, ул.Центральная, д.7 | тыс.экз. | 8,3 | 30 | Капитальный ремонт |
| 5 | Сельский клуб (недействующий) | с.Ключищи | мест | - | - | Снос, новое строительство |
| Спортивные учреждения |
| 1 | Спортивный зал (в составе средней общеобразовательной школы) | п.Октябрьский, ул.Центральная, д.10 | объект | 1 | - | - |
| Плоскостные спортивные сооружения |
| 1 | Спортивная площадка | п.Октябрьский, ул.Центральная, з/у 7/1 | объект | 1 | 25 | Капитальный ремонт |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 1 | Магазины | Территория сельского поселения | кв.м | 161 | - | - |
| 2 | Магазин (недействующий) | п.Октябрьский | кв.м | - | - | - |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 1 | Не имеются |  |  |  |  |  |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 1 | Отделение почтовой связи (в здании СДК) | п.Октябрьский, ул.Центральная, д.7 | объект | 1 | 30 | Капитальный ремонт |
| Объекты культового назначения |
| 1 | Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи | с.Ключищи, ул.Центральная, з/у 21 | объект | 1 | 10 | - |
| 2 | Мечеть «НУР» | с.Ключищи, з/у 48 | объект | 1 | 10 | - |
| Объекты административно-делового назначения |
| 1 | Опорный пункт полиции совмещённый с жилым домом для сотрудника полиции | п.Октябрьский, ул.Новая, д.6 | объект | 1 | 5 | - |
| 2 | Исполнительный комитет СП (в здании СДК) | п.Октябрьский, ул.Центральная, д.7 | объект | 1 | 50 | Капитальный ремонт |

Таблица 3.8.2

Обеспеченность населения Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района

Республики Татарстан объектами социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 45 мест на 100 детей 0-7 лет | 32 | 25 | 78 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 45 мест на 100 детей 7-18 лет | 36 | 200 | 555 |
| 3 | Организации дополнительного образования детей | место | 10 мест на 100 детей 5-18 лет | 11 | 0 | 0 |
| 4 | Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | - | 0 | 0* |
| 5 | Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 14 | 40 | 287 |
| 6 | Станции скорой помощи | автомобиль | 1 автомобиль на 10 000 чел. | 1 | 0 | 0* |
| 7 | Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Спортзалы общего пользования | объект | 1 объект на 1000 чел. | 1 | 1 | 100 |
| 9 | Плоскостные сооружения | объект | 1 объект на 1000 чел. | 1 | 1 | 100 |
| 10 | Бассейны | объект | 1 объект на муниципальный район | 1 | 0 | 0* |
| 11 | Клубы, дома культуры | место | 150-200 мест на 1000 чел. | 177 | 350 | 197 |
| 12 | Библиотеки | тыс.экз-ов | 8 тыс.экз. на 1000 чел. | 6,15 | 8,3 | 135 |
| 13 | Магазины | кв.м торг.пл. | 300 кв.м на 1000 чел. | 231 | 161 | 70 |
| 14 | Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 31 | 0 | 0 |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 4 раб.мест на 1000 чел. | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 1 | 1 | 100 |
| 17 | Отделения банков | объект | 0,5 объекта на 1000 жителей | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Полиция | объект | 1 объект на 2,8 тыс. чел. | 1 | 1 | 100 |
| 19 | Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | 0 | 0 |

*больницы, станции скорой медицинской помощи и бассейны имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитывается на население района в целом.

## Кладбища

В Октябрьском сельском поселении имеются пять действующих кладбищ общей площадью 3,5742 га. Информация о кладбищах представлена в таблице 3.9.1.

Общая площадь незаполненных территорий всех действующих кладбищ сельского поселения составляет 1,0054 га.

Потребность существующего населения Октябрьского сельского поселения в территориях кладбищ рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан от 27.12.2013 № 1071 (с изменениями и дополнениями) (0,28 га на 1000 человек).

Таким образом, нормативная потребность населения сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения составляет 0,21 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения составляет 478% от нормативной потребности населения.

Таблица 3.9.1

Кладбища, расположенные на территории Октябрьского сельского поселения

| № п/п | Местоположение | Кадастровый номер ЗУ | Категория ЗУ | Площадь, га | Заполненность, % | Свободные территории кладбища, га | Действующее/ закрытое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | к юго-востоку от п.Октябрьский | 16:15:150501:1237 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,2874 | 10 | 0,2586 | действующее |
| 2 | к юго-востоку от п.Октябрьский | 16:15:150501:2711 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1,2559 | 80 | 0,2512 | действующее |
| 3 | с.Матюшино | 16:15:150301:76 | Земли населенных пунктов | 0,8836 | 70 | 0,2651 | действующее |
| 4 | с.Ключищи | 16:15:150201:463 | Земли населенных пунктов | 0,76 | 90 | 0,0756 | действующее |
| 5 | вблизи с.Янга-Болгар | 16:15:150401:138 | Земли населенных пунктов | 0,3873 | 60 | 0,1549 | действующее |
| Итого действующие кладбища |  | 3,5742 |  | 1,0054 |  |
| Итого закрытые кладбища |  | - |  |  |  |

## Туристско-рекреационный потенциал

Основным местом отдыха местного населения Октябрьского сельского поселения является берег и акватория Куйбышевского водохранилища (р.Волга).

На территории Октябрьского сельского поселения находится часть государственного природного зоологического (охотничьего) заказника регионального значения «Лесной ключ». Заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения, образованной в целях сохранения и восстановления видового разнообразия охотничьих ресурсов и среды их обитания в Волго-Свияжском возвышенном районе Республики Татарстан. На территории заказника допускаются следующие виды деятельности:

- любительское и спортивное рыболовство;

- санитарная рубка в соответствии с результатами лесопатологических обследований;

- сенокошение, выпас и водопой скота;

- размещение ульев и пасек на землях лесного фонда в форме временных построек и на землях иных категорий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- пользование земельными и лесными участками в соответствии с условиями, установленными договорами пользования.

На территории Октябрьского сельского поселения имеются:

- база отдыха «Соколки», расположенная на берегу р.Волга к югу от с.Ключищи;

- парк культуры и отдыха, расположенный в с.Матюшино.

На территории Октябрьского сельского поселения имеются площади земель сельскохозяйственного назначения, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, луга и пастбища, также обладающие природно-рекреационными свойствами.

## Историко-культурное наследие

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории Октябрьского сельского поселения расположен памятник архитектуры регионального значения - Церковь Иоанна Предтечи, 1804г. (утв. Постановлением Кабинета Министров ТАССР №337 от 31.07.1991).

## Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Октябрьского сельского поселения является частью транспортной структуры Верхнеуслонского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги общего пользования

По форме собственности существующие автомобильные дороги общего пользования Октябрьского сельского поселения представлены автомобильной дорогой федерального значения, автомобильными дорогами регионального или межмуниципального и местного значения.

Автомобильной дорогой федерального значения общего пользования является автомобильная дорога III категории Р-241 «Казань – Буинск - Ульяновск» протяженностью 9,39 км с асфальтобетонным покрытием.

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения общей протяженностью 19,64 км, автомобильные дороги местного значения общей протяженностью 2,73 км.

Перечень и протяженность автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального и местного значения в границах Октябрьского сельского поселения представлен в таблице 3.13.1.

Таблица 3.13.1

Перечень автомобильных дорог в границах Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование дорог | Категория дорог | Протяженность (в границах поселения), км | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальто-бетонное | переходное | грунтовое |
| Автомобильные дороги федерального значения |
| 1 | Р-241 «Казань – Буинск - Ульяновск» | III | 9,39 | 9,39 | - | - |
|  | Всего |  | 9,39 | 9,39 | - | - |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |
| 1 | «Казань-Ульяновск»-Ключищи | IV | 4,25 | 4,25 | - | - |
| 2 | «Казань-Ульяновск»-Камское Устье | III | 4,31 | 4,31 | - | - |
| 3 | «Янга-Болгар – Матюшино – Бакча-Сарай» | IV | 5,25 | - | 5,25 | - |
| 4 | «Подъезд к с.Ключищи» | V | 3,73 | 3,73 | - | - |
| 5 | «Казань – Ульяновск» – Никольский | IV/V | 0,7 | 0,7 | - | - |
| 6 | «Подъезд к п.Октябрьский» | IV | 1,18 | 1,18 | - | - |
| 7 | «Подъезд к д.Ватан» | V | 0,22 | - | 0,22 | - |
|  | Всего |  | 19,64 | 14,17 | 5,47 | - |
| Автомобильные дороги местного значения (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) |
| 1 | «Подъезд к току» | - | 0,11 | - | - | 0,11 |
| 2 | «Подъезд к МТП» | - | 0,11 | - | - | 0,11 |
| 3 | «Подъезд к ферме» | - | 0,22 | - | 0,22 | - |
| 4 | «Подъезд к кирпичному заводу» | - | 0,46 | 0,29 | 0,17 | - |
| 5 | «Подъезд к СНТ» | - | 0,33 | - | - | 0,33 |
| 6 | «Подъезд к Матюшино» | - | 1,14 | - | - | 1,14 |
| 7 | «Подъезд к Янга-Болгар» | - | 0,36 | - | 0,36 | - |
|  | Всего |  | 2,73 | 0,29 | 0,75 | 1,69 |
|  | ИТОГО |  | 22,37 | 14,46 | 6,22 | 1,69 |

Искусственные сооружения

На территории Октябрьского сельского поселения имеются три пешеходных моста: в с.Ключищи и два моста в с.Матюшино.

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт – специфический узкоспециализированный вид транспорта, осуществляющий передачу (перекачку) по трубопроводам жидких, газообразных или твердых полупродуктов.

По территории Октябрьского сельского поселения проходят магистральные нефтепроводы и магистральный газопровод.

Объекты обслуживания автомобильного транспорта

На территории Октябрьского сельского поселения имеются:

- автозаправочная станция «Лукойл», расположенная в придорожной полосе автомобильной дороги федерального значения «Казань – Буинск – Ульяновск»;

- автозаправочная станция «Ирбис», расположенная в северной части поселения.

Объекты водного транспорта

На территории Октябрьского сельского поселения возле с.Матюшино и с.Ключищи имеются две пристани.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

Автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов, делятся на главную улицу и улицу в жилой застройке. Главная улица осуществляет связь жилых территорий с общественным центром. Улица в жилой застройке осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей.

Административным центром Октябрьского сельского поселения является п.Октябрьский. Главной улицей населенного пункта является ул.Центральная, по которой осуществляется въезд в п.Октябрьский.

Информация об улично-дорожной сети населенных пунктов представлена в таблице 3.13.2.

Таблица 3.13.2

Характеристика состояния улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Название улиц | Протяженность, км | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто- бетонное покрытие, км | переходное покрытие, км | грунтовое покрытие, км |
| 1 | п.Октябрьский |
| 1.1 | ул.Центральная | 1,35 | 1,35 | - | - |
| 1.2 | ул.Весенняя | 0,38 | - | - | 0,38 |
| 1.3 | ул.Юбилейная | 0,25 | - | 0,25 | - |
| 1.4 | ул.Молодежная | 0,25 | - | 0,25 | - |
| 1.5 | ул.Новая | 0,36 | - | 0,36 | - |
| 1.6 | ул.Школьная | 0,29 | - | - | 0,29 |
| 1.7 | ул.Южная | 0,95 | - | 0,95 | - |
| 1.8 | ул.Лесная | 0,23 | - | - | 0,23 |
| Всего | 4,06 | 1,35 | 1,81 | 0,9 |
| 2 | с.Ключищи |
| 2.1 | ул.Дачная | 1,45 | - | 1,45 | - |
| 2.2 | ул.Колхозная | 0,7 | - | 0,7 | - |
| 2.3 | ул.Центральная | 0,67 | - | 0,67 | - |
| 2.4 | ул.Волжская | 0,96 | - | - | 0,96 |
| 2.5 | ул.Заводская | 0,9 | - | 0,9 | - |
| 2.6 | ул.Солнечная | 0,75 | - | 0,75 | - |
| Всего | 5,43 | - | 4,47 | 0,96 |
| 3 | с.Матюшино |
| 3.1 | ул.Волжская | 0,35 | - | - | 0,35 |
| 3.2 | ул.Центральная | 1,81 | - | - | 1,81 |
| Всего | 2,16 | - | - | 2,16 |
| 4 | с.Янга-Болгар |
| 4.1 | ул.Школьная | 0,84 | - | 0,84 | - |
| Всего | 0,84 | - | 0,84 | - |
| Всего по поселению | 12,49 | 1,35 | 7,12 | 4,02 |

Недостатком улично-дорожной сети является неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части основных и вспомогательных улиц. Анализ существующего транспортного каркаса выявил ряд проблем, требующих решения. Учитывая тот факт, что население Октябрьского сельского поселения пользуется услугами медицинских организаций, объектов культуры и искусства, образования, специализированными предприятиями торговли и бытового обслуживания используя личный и общественный транспорт, необходимо улучшение качества дорог за границами и в границах населенных пунктов.

## Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Октябрьского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Октябрьского сельского поселения представлены в таблице 3.13.1.

Таблица 3.13.1

Характеристика сооружений системы водоснабжения Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района

| № п/п | Наименования населенных пунктов, входящих в состав поселения | Источник водоснабжения, единиц | Количество башен, единиц | Мощность водозабора м³/сут | Размер первого пояса зоны санитарной охраны, м. | Протяженность водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Октябрьское СП |  |  |  | - | 11,9 |
| 1 | п.Октябрьский | 2 | 1 | 240 | 30х30 | 6,5 |
| 2 | с.Ключищи | 1 | 1 | 120 | 30x30 | 3,9 |
| 3 | с.Матюшино | 1 | 1 | 120 | 30х30 | 0,6 |
| 4 | с.Янга-Болгар | 1 | 1 | 120 | 30х30 | 0,9 |

На сегодняшний день в Октябрьском сельском поселении находятся 4 водонапорные башни для обслуживания сельского поселения.

Забор воды осуществляется скважинами вблизи населенных пунктов. Насосная станция 1 подъема совмещена с водоприемными сооружениями, устье скважин закрыто павильоном. Очистные сооружения, узел учета воды отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Первый пояс зоны санитарной охраны источников водоснабжения принят в радиусе 30 м от водозаборных скважин.

Вода по химическому составу соответствует требованиям СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Система водоснабжения принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.  Водопроводные сети оборудованы пожарными гидрантами. Водонапорные башни регулируют водопотребление населенных пунктов, создают необходимый напор в сети, а также хранят 10-ти минутный противопожарный запас воды.

В летний период образуется дефицит воды в связи с увеличением количества потребителей за счет жителей СНТ.

Канализация

В настоящее время в Октябрьском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует. Население пользуется септиками или выгребными ямами, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Вопросы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, выявление источников вредного воздействия, удаление, обезвреживание неутилизируемых промышленных отходов рассматриваются в разделе «Охрана окружающей среды».

На территории Октябрьского сельского поселения контейнеры для складирования ТКО отсутствуют. Население населенных пунктов сельского поселения перегружает мусор из личных домовых сборников непосредственно в приемный бункер мусоровозного транспорта (система «мешочного» сбора ТКО).

Коммунальные отходы Октябрьского сельского поселения вывозятся на полигон ТКО с.Верхний Услон. Договор на вывоз ТКО у поселения заключен с ООО «УК «ПЖКХ». Свалок на территории поселения не имеется.

На территории поселения к северо-востоку от п.Октябрьский находится биотермическая яма.

Теплоснабжение

В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные и административно-деловые учреждения Октябрьского сельского поселения используют собственные источники тепла.

В п.Октябрьский имеется котельная средней общеобразовательной школы, табл. 3.13.2. Топливом для котельной и индивидуальных газовых котлов служит природный газ.

Таблица 3.13.2

Объекты теплоснабжения Октябрьского сельского поселения

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование объекта | Кадастровый номер земельного участка | Эксплуатирующая организация | Основной вид топлива | Тепловая мощность, Гкал/ч | Процент износа (%) | Фактическое использование объекта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МБОУ СОШ п.Октябрьский | 16:15:150101:649 | АО РПО «Татком-мунэнерго» | природный газ | 0,3 | 35 | 91,9 |

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Октябрьского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через распределительные газопроводы и газораспределительную станцию (ГРС).

Таблица 3.13.3

Характеристика газораспределительной станции, обслуживающей Октябрьское сельское поселение Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Название ГРС, АГРС | Давление, Р на входе, МПа | Давление, Р на выходе, МПа | Загрузка (количество выдаваемого газа), тыс.м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт | проект | факт | проект | факт |
| 1 | АГРС-3 «п.Октябрьский» | 1,2 | - | 0,6 | - | 7,87 | 6,67 |

Природный газ в населенные пункты Октябрьского сельского поселения подается от АГРС «п.Октябрьский» по межпоселковым газопроводам высокого давления до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Таблица 3.13.4

Характеристики существующих пунктов редуцирования газа, расположенных на территории Октябрьского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Производительность, тыс. куб. м/час | Давление газа на входе/давление газа на выходе (МПа) | Фактическое использование объекта, % | Размер санитарно-защитной зоны, м | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП Октябрьский | 6782,15 | 1,2/0,6 | 100 | 10 | 10 |
| 2 | ШРП Октябрьский | - | 0,6/0,003 | 100 | 10 | 10 |
| 3 | ШРП Янга-Болгар | 71,7 | 0,6/0,003 | 100 | 10 | 10 |
| 4 | ШРП Матюшино | 106,7 | 0,6/0,003 | 100 | 10 | 10 |
| 5 | ШРП Ключищи | 169,6 | 0,6/0,003 | 100 | 10 | 10 |
| 6 | ГРП Кирпичный завод | 1125 | 0,6/0,003 | 100 | 10 | 10 |

Согласно данным, предоставленным исполнительным комитетом Октябрьского сельского поселения, по территории сельского поселения проходят газопроводы высокого давления протяженностью 3,19 км, газопроводы среднего давления протяженностью 18,5 км.

Электроснабжение

Электроснабжение Октябрьского сельского поселения осуществляется от высоковольтных подстанций, представленных в таблице 3.13.5.

Таблица 3.13.5

Информация об электрических подстанциях

| № п/п | Месторасположение подстанции электрических сетей | Напряжение подстанции электрических сетей, кВ | Номинальная мощность трансформаторов, МВА | Резерв мощности центров питания подстанции электрических сетей, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Куралово» | 110 | 16 | - |
| 2 | ПС «Н.Услон» | 35 | 4 | - |
| 3 | ПС «Матюшино» | 35 | 4 | - |

На территории Октябрьского сельского поселения расположены 22 трансформаторные подстанции, три из которых потребительские (П), таблица 3.13.6.

Таблица 3.13.6

Характеристики трансформаторных подстанций, расположенных на территории Октябрьского сельского поселения

| № п/п | Диспетчерский номер трансформаторной подстанции | Напряжение, кВ | Мощность трансформаторной подстанции*, кВА | Резерв мощности трансформаторной подстанции*, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Октябрьский |
| 1.1 | КТП-713 | 10/0,4 | - | - |
| 1.2 | КТП-703 | 10/0,4 | - | - |
| 1.3 | КТП-704 | 10/0,4 | - | - |
| 1.4 | КТП-705 | 10/0,4 | - | - |
| 1.5 | КТП-708 | 10/0,4 | - | - |
| 1.6 | КТП-709 | 10/0,4 | - | - |
| 1.7 | КТП-707 | 10/0,4 | - | - |
| 1.8 | СТП-715 | 10/0,4 | - | - |
| 1.9 | СТП-416 | 10/0,4 | - | - |
| 2 | с.Ключищи |
| 2.1 | КТП-144П | 10/0,4 | 1х100 | - |
| 2.2 | КТП-777 | 10/0,4 | - | - |
| 2.3 | КТП-44П | 10/0,4 | 1х250 | - |
| 2.4 | КТП-702 | 10/0,4 | - | - |
| 2.5 | КТП-701 | 10/0,4 | - | - |
| 2.6 | КТП-703 | 10/0,4 | - | - |
| 2.7 | КТП-779 | 10/0,4 | - | - |
| 2.8 | КТП-51 | 10/0,4 | - | - |
| 2.9 | КТП-49П | 10/0,4 | 1х160 | - |
| 3 | с.Матюшино |
| 3.1 | КТП-501 | 10/0,4 | - | - |
| 3.2 | КТП-502 | 10/0,4 | - | - |
| 3.3 | КТП-704 | 10/0,4 | - | - |
| 4 | с.Янга-Болгар |
| 4.1 | КТП-1202 | 10/0,4 кВ | - | - |

*исполнительным комитетом информация о мощности и резерве мощности трансформаторных подстанций не предоставлена.

Электроснабжение комплектных трансформаторных подстанций населённых пунктов выполнено воздушными линиями ВКЛ 10 кВ ф.7, ф.10, ф.12 ПС «Куралово», ВКЛ 10 кВ ф.4 ПС «Н.Услон», ВКЛ 10 кВ ф.7 ПС «Матюшино».

Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии передач электроэнергии взаиморезервируемые.

Существующий тип схемного решения электросетей - кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Согласно приказу Минэнерго России № 380 от 23.06.15г., в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

Для защиты высоковольтного оборудования на подстанциях установлены различные виды защит и автоматики: на силовых трансформаторах – газовая защита, дифференциальная токовая защита, максимальная токовая защита, защита от перегрева и перегруза, защита от понижения уровня масла, защита от исчезновения напряжения.

Слаботочные сети

Информация об автоматических телефонных станциях, расположенных на территории Октябрьского сельского поселения, отсутствует.

На территории Октябрьского сельского поселения в п.Октябрьский, с.Ключищи и вблизи с.Матюшино находятся три базовые станции связи.

## Инженерная подготовка территории

Целью инженерной подготовки территории населенных мест является улучшение физических характеристик территории и создание условий для эффективного гражданского и промышленного строительства.

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов. Для этого необходимы мероприятия по инженерной подготовке, состав которых следует устанавливать в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории), характера использования территории.

Анализ и оценка природных условий

Согласно геоморфологической схеме территория Октябрьского сельского поселения относится к Услонскому плато (северо-восточная часть Приволжской возвышенности). Территория плато представляет обширную единую денудационную равнину с плиоценовой поверхностью выравнивания, расчлененную речной сетью.

В геоморфологическом отношении территория сельского поселения расположена правом склоне р. Волги.

Абсолютные высоты рассматриваемой территории колеблются в пределах 60 – 217,6 м и возрастают с востока на запад. Максимальная высота отмечается в западной части сельского поселения в районе н.п. Октябрьский. Минимальная отметка приурочена к урезу воды р. Волга (Куйбышевского водохранилища).

Поселение характеризуется развитой овражно-балочной сетью, в основном, в центральной части.

Общий уклон территории поселения составляет 3-5%, местами уклоны взрастают до 10-20%. К таким участкам относятся склоны оврагов и участки правобережья р. Волги, которые переходят в обрывы.

Рассматриваемая территория относится к климатическому подрайону II В, который характеризуется умеренно-континентальным климатом с теплым летом и умеренно холодной зимой.

Средняя годовая температура воздуха составляет 4,6 0С (таблица 1.7.1). Самым холодным месяцем года является январь со средней температурой воздуха -10,6 (С, самым теплым – июль с температурой (20,3(С. Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) равна 25,6 0С. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) равна  -16,3 0С.

Стационарные пункты наблюдений за экзогенными геологическими процессами на территории поселения отсутствуют.

Эрозионная деятельность

К эрозионным процессам относят почвенную эрозию, овражную эрозию, боковую и глубинную эрозию рек.

На территории самыми активными и распространенным процессом является склоновая, почвенная и овражная эрозия.

На территории сельского поселения по побережью рек развиты овраги, как правило, короткие, узкие, глубокие, крутостенные со слабо выраженной ассимметрией. Овраги отображены на карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне.

Наряду с эрозией на территории сельского поселения встречаются оползни. Причинами оползня чаще всего являются подмыв склона, его переувлажнение обильными осадками, землетрясения или деятельность человека (взрывные работы и др.).

Сейсмическая опасность

Согласно схеме тектонического районирования РТ (Войтович Д.Е., 2001), рассматриваемая территория расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно–Европейской платформы, в центральной части Казанско-Кировского прогиба, вблизи сельского поселения проходит Алатырско-Казанско-Арский глубинный разлом. Приурочена к Алькеевско-Пичкасской сейсмогенной зоне с максимальной магнитудой 5,5.

Согласно карте В (В – степень сейсмической опасности, равная 5%) 
СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81», рассматриваемая территория относится к зоне с интенсивностью землетрясений 5 баллов по шкале MSK-64, согласно карте С (1%) общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2016, территория поселения относится к зоне с интенсивностями землетрясений 5 баллов.

Согласно карте сейсмического районирования территории Республики Татарстан с учетом инженерно-геологических условий (М 1:500 000), сейсмическая балльность рассматриваемой территории составляет 6 баллов.

Зоны возможного затопления (подтопления)

Населенные пункты сельского поселения не включены в «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период», утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями от 07.03.2022 №458-р).

Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360 (далее - Правила), определение границ зон затопления и подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон затопления и подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В отношении территорий, прилегающих к водохранилищам, зоны затоплений определяются в затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню (0,01%) требованиям к территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления (Положение о зонах затопления, подтопления, утв. постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №360). Информация о форсированном подпорном уровне в створе н.п. Октябрьско отсутствует.

В соответствии с проектом «Основные правила использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища на р. Волга» (1983 г.), зона возможного затопления Куйбышевского водохранилища 1 % обеспеченности проходит по отметке 55,7 м (по р. Кама). Ближайший гидрологический пост расположен в н.п. Рыбная Слобода.

Согласно данным органов местного самоуправления, зона подтопления в период паводков и половодья отсутствует.

Мелиорируемые земли

Согласно «Перечню особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий», утвержденному Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан №3056-р от 23.12.2016, на территории сельского поселения особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья отсутствуют.

Категория опасности природных процессов

Целесообразность освоения территории под новое строительство предварительно определяется путем определения категории опасности природных процессов, которым подвержено поселение муниципального района Республики Татарстан, согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий».

Степень опасности воздействия природных процессов на территорию сельского поселения в зависимости от площади пораженной территории и интенсивности (для землетрясений) приведена в таблице 3.14.1.

Таблица 3.14.1

Оценка опасности природных процессов

|  | Опасные природные процессы |
| --- | --- |
|  | Сейсмичность | Подтопление | Наводнение (вследствие половодья) | Эрозионные процессы |
| Ранг | Умеренно опасные | Умеренно опасные | Умеренно опасные | Умеренно опасные |

При возведении объектов капитального строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий с целью оценки геологических условий территории и выявления неблагоприятных участков.

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2046 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения сельских поселений Верхнеуслонского муниципального района выполнялся с учетом прогноза общей численности населения района, предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения Октябрьского сельского поселения выполнялся в рамках генерального плана. Прогноз численности населения каждого из населенных пунктов в составе Октябрьского сельского поселения выполнен методом экстраполяции, на основе сведений о динамике численности всего населения, основных возрастных групп, детей и подростков с 2017 по 2022 года, а также о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, предоставленных исполнительным комитетом Октябрьского сельского поселения.

Согласно демографическому прогнозу численность постоянного населения Октябрьского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2031 г.) составит 1742 человека, в том числе 341 человек населения многодетных семей.

Численность постоянного населения Октябрьского сельского поселения на расчетный срок реализации генерального плана (2046 г.) составит 2770 человек, в том числе 682 человека населения многодетных семей.

Таблица 4.1.1

Прогноз численности населения

Октябрьского сельского поселения, человек

| № п/п | Наименование | 2031 г. | 2046 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянное население | Население многодетных семей | Наличное население | Постоянное население | Население многодетных семей | Наличное население |
| 1 | п.Октябрьский | 899 | 341 | 1240 | 1375 | 682 | 2057 |
| 2 | с.Ключищи | 370 | - | 370 | 580 | - | 580 |
| 3 | с.Матюшино | 64 | - | 64 | 66 | - | 66 |
| 4 | с.Янга-Болгар | 68 | - | 68 | 67 | - | 67 |
| Всего по поселению | 1401 | 341 | 1742 | 2088 | 682 | 2770 |

Таблица 4.1.2

Прогнозная численность детей и подростков

в Октябрьском сельском поселении, человек

| № п/п | Наименование | 2031 г. | 2046 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-7 л. | 7-18 л. | 5-18 л. | 0-7 л. | 7-18 л. | 5-18 л. |
| 1 | п.Октябрьский | 150 | 174 | 216 | 246 | 287 | 357 |
| 2 | с.Ключищи | 40 | 48 | 59 | 63 | 75 | 93 |
| 3 | с.Матюшино | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| 4 | с.Янга-Болгар | 6 | 10 | 11 | 7 | 12 | 12 |
| Всего по поселению | 202 | 236 | 291 | 323 | 379 | 468 |

## Экономическое развитие

При определении направления развития Октябрьского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Верхнеуслонского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015г. №40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015г. №707 был утвержден «План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

В рамках утвержденной Стратегии Верхнеуслонский муниципальный район, входящий в состав Казанской агломерации, является территорией реализации следующих программ и проектов: проект «Реновация расселения», проект «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры Казанской агломерации», проект «Пригородная зона Казани», проект «Редевелопмент промышленных зон», проект «Развитие транспортной инфраструктуры Казанской агломерации», флагманский проект «Экозона «Волжско-Камский поток»,  флагманский проект «Чистый путь», «Управление отходами в Казанской экономической зоне».

## Развитие промышленного производства

Генеральным планом Октябрьского сельского поселения мероприятий по развитию промышленного производства предусмотрена организация производственной площадки до V класса опасности вблизи п.Октябрьский общей площадью 2,9529 га.

## Развитие агропромышленного комплекса

Генеральным планом Октябрьского сельского поселения на первую очередь предусмотрены следующие мероприятия:

размещение пасеки к северу от п.Октябрьский (5,8031 га);

организация площадки перспективного развития агропромышленного комплекса III класса опасности к западу от с.Матюшино (1,4486 га);

организация площадки перспективного развития агропромышленного комплекса V класса опасности к западу от с.Ключищи (6,9755 га);

организация площадки перспективного развития агропромышленного комплекса V класса опасности к северо-востоку от п.Октябрьский (0,9807 га).

Таблица 4.3.1

Перечень мероприятий по развитию промышленного производства на территории

Октябрьского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчет- ный срок (2032-2046 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО значения (ПОСЕЛЕНИЯ) |
| 1 | Вблизи п.Октябрьский | Производственная площадка | Организация производственной площадки до V класса опасности | га | - | 2,9529 | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |

Таблица 4.4.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса на территории

Октябрьского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчет- ный срок (2032-2046 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО значения (ПОСЕЛЕНИЯ) |
| 1 | К северу от п.Октябрьский | Пасека | Организация пасеки | га | - | 5,8031 | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 2 | К западу от с.Матюшино | Площадка перспективного развития АПК III класса опасности | Организация площадки перспективного развития агропромышленного комплекса III класса опасности | га | - | 1,4486 | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 3 | К западу от с.Ключищи | Площадка перспективного развития АПК V класса опасности | Организация площадки перспективного развития агропромышленного комплекса V класса опасности | га | - | 6,9755 | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 4 | К северо-востоку от п.Октябрьский | Площадка перспективного развития АПК V класса опасности | Организация площадки перспективного развития агропромышленного комплекса V класса опасности | га | - | 0,9807 | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |

## Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Октябрьского сельского поселения, Схемой территориального планирования Верхнеуслонского муниципального района и иными программами, и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

## Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда, динамику и структуру жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Расчет объемов нового жилищного строительства для постоянного населения выполнен на основании прогнозной численности населения и прогнозной жилищной обеспеченности (количества квадратных метров площади жилья на человека).

Согласно Схеме территориального планирования Республики Татарстан расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилья в Верхнеуслонском муниципальном районе к 2020 г. должен составить 39,6 кв.м/чел., к 2035 г. – 43,4 кв.м/чел. Поскольку все основные проектные решения генерального плана запланированы на первую очередь – до 2031 года и расчетный срок с 2032 года до 2046 года, на эти даты приняты несколько большие расчетные показатели жилищной обеспеченности, на первую очередь – 41,2 кв.м/чел., на расчетный срок – 43,4 кв.м/чел.

Для расчетов в генеральном плане показатель средней площади одного индивидуального дома принимался равным 150 кв.м, площадь одного участка – 0,10 га.

В связи с ограниченным количеством свободных территорий под развитие нового индивидуального жилищного строительства внутри современной границы с.Матюшино, с.Янга-Болгар генеральным планом новое жилищное строительство не предусмотрено.

Генеральным планом в Октябрьском сельском поселении предусмотрено 50,0 га территорий (за вычетом площадей объектов социальной инфраструктуры, улиц и проездов, озеленения общего пользования) под новое жилищное строительство, из них:

- в п.Октябрьский – 13,3 га (внутри современной границы населенного пункта) под индивидуальное жилищное строительство для постоянного населения;

- в п.Октябрьский (на части земельного участка с кадастровым номером 16:15:150501:1230) – 12,3 га (за границей населенного пункта) в соответствии с письмом Главы Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан от 29.03.2023 №51 под индивидуальное жилищное строительство для постоянного населения;

- в п.Октябрьский (на части земельного участка с кадастровым номером 16:15:150501:1230) – 12,4 га (за границей населенного пункта) в соответствии с письмом Главы Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан от 29.03.2023 №51 под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей;

- в с.Ключищи – 12,0 га (внутри современной границы населенного пункта) под индивидуальное жилищное строительство для постоянного населения.

На первую очередь реализации генерального плана (до 2031 г.) под индивидуальное жилищное строительство в поселении предусмотрено 24,2 га территории, из них:

- 12,0 га – под индивидуальное жилищное строительство для постоянного населения в п.Октябрьский, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 18,0 тыс. кв.м (120 участков);

- 6,2 га – под индивидуальное жилищное строительство для населения многодетных семей в п.Октябрьский, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 9,3 тыс. кв.м (62 участка);

- 6,0 га – под индивидуальное жилищное строительство для постоянного населения в с.Ключищи, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 9,0 тыс. кв.м (60 участков).

На расчетный срок реализации генерального плана (2032-2046 гг.) под индивидуальное жилищное строительство в поселении предусмотрено 25,8 га территории, из них:

- 13,6 га – под индивидуальное жилищное строительство для постоянного населения в п.Октябрьский, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 20,4 тыс. кв.м (136 участков);

- 6,2 га – под индивидуальное жилищное строительство для населения многодетных семей в п.Октябрьский, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 9,3 тыс. кв.м (62 участка);

- 6,0 га – под индивидуальное жилищное строительство для постоянного населения в с.Ключищи, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 9,0 тыс. кв.м (60 участков).

Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в т.ч. с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков, программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.).

Таблица 4.6.1

Прогнозный объем развития жилищной инфраструктуры на территории Октябрьского сельского поселения

| Вид застройки | Существующее положение | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчетный срок (2032 – 2046 гг.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м |
| п.Октябрьский |
| - для постоянного населения | 8,062 | 26,062 | 18,0 | 46,462 | 20,4 |
| - для населения многодетных семей | - | 9,3 | 9,3 | 18,6 | 9,3 |
| - для населения, строящего второе жилье | - | - | - | - | - |
| Всего по п.Октябрьский | 8,062 | 35,362 | 27,3 | 65,062 | 29,7 |
| с.Ключищи |
| - для постоянного населения | 4,68 | 13,68 | 9,0 | 22,68 | 9,0 |
| - для населения, строящего второе жилье | - | - | - | - | - |
| Всего по с.Ключищи | 4,68 | 13,68 | 9,0 | 22,68 | 9,0 |
| с.Матюшино |
| - для постоянного населения | 1,7 | 1,7 | - | 1,7 | - |
| - для населения, строящего второе жилье | - | - | - | - | - |
| Всего по с.Матюшино | 1,7 | 1,7 | - | 1,7 | - |
| с.Янга-Болгар |
| - для постоянного населения | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | - |
| - для населения, строящего второе жилье | - | - | - | - | - |
| Всего по с.Янга-Болгар | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | - |
| Всего по поселению | 15,942 | 52,242 | 36,3 | 90,942 | 38,7 |

Таблица 4.6.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры на территории Октябрьского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчетный срок (2032-2046 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ) |
| 1 | п.Октябрьский | жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 13,3 | + | + | Генеральный план Октябрьского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 19,95 |  |  |  |
| 2 | п.Октябрьский | жилищный фонд на земельном участке с кадастровым номером 16:15:150501:1230 | новое строительство | га | - | 24,7 | + | + | Генеральный план Октябрьского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 37,05 |  |  |  |
| 3 | с.Ключищи | жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 12,0 | + | + | Генеральный план Октябрьского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 18,0 |  |  |  |

## Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Октябрьского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в объектах обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в Октябрьском сельском поселении определены с учетом мероприятий схемы территориального планирования Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 4.7.1.

Перечень мероприятий по развитию объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения Октябрьского сельского поселения представлен в таблице 4.7.2.

Таблица 4.7.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Октябрьского сельского поселения (для наличного населения)

| Наименование | Единица измерения | Норма | Существующее положение | Потребность для сельского поселения | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство | Предлагаемое новое строительство/ увеличение мощности объектов к 2046 г. | Обеспеченность к 2046г. (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания4), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь (2031г.) | Расч. срок (2046г.) |  | Первая очередь (до 2031г.) | Расч. срок (2032г.-2046г.) | Всего к 2046г. |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | место | 45 мест на 100 детей 0-7 лет | 25 | 91 | 145 | 25 | 66 | 54 | 120 | 120 | 100 |
| Общеобразовательные организации | место | 45 мест на 100 детей 7-18 лет | 200 | 106 | 171 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 |
| Организации дополнительного образования детей | место | 10 мест на 100 детей от 5-18 лет | отсутствуют | 29 | 47 | 0 | 29 | 18 | 47 | 47 | 100 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 человек | отсутствуют | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 автомобиль на 10000 чел. | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещение в смену | 18,15 посещений в смену на 1000 чел. | 40 | 32 | 50 | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| Спортивные залы | объект | 1 объект на 1000 чел. | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 |
| Бассейны | объект | 1 объект на муниципальный район | отсутствуют | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| Плоскостные спортивные сооружения | объект | 1 объект на 1000 чел. | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 |
| Клубы, Дома культуры | место | 150 мест на 1000 чел. – на первую очередь/ 100 мест на 1000 чел. – на расчетный срок | 350 | 261 | 277 | 300 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1073 |
| Библиотеки | тыс.экз. | 8,0 тыс.экз. на 1000 чел. | 8,3 | 13,9 | 22,2 | 8,3 | 5,6 | 8,3 | 13,9 | 13,9 | 100 |
| Магазины | кв.м торг.пл. | 300 кв.м на 1000 чел. | 161 | 523 | 831 | 161 | 362 | 308 | 670 | 670 | 100 |
| Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | отсутствуют | 70 | 111 | 0 | 70 | 41 | 111 | 111 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 раб. мест на 1000 чел. | отсутствуют | 12 | 19 | 0 | 12 | 7 | 19 | 19 | 100 |
| Полиция | объект | 1 объект на 2,8 тыс. чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Отделения, филиал банка | объект | 0,5 объекта на 1000 чел. | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | отсутствуют | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 |

1 показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок;

2 поскольку больницы, СМП, бассейны имеют районный уровень обслуживания, размещение их предусматривается в районном центре муниципального района.        Обеспеченность рассчитывается от населения района в целом;

3 показатель обеспеченности более 100% связан со строительством сельских клубов в с.Матюшино и с.Ключищи, согласно данным исполнительного комитета сельского поселения;

4 По данным таблицы 4.7.2. Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Октябрьском сельском поселении.

Таблица 4.7.2

Перечень мероприятий по развитию объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения Октябрьского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчетный срок (2032-2046 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |
| Образовательные организации |
| 1 | п.Октябрьский | Детский сад (в здании средней общеобразовательной школы) | Капитальный ремонт | мест | 25 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 2 | п.Октябрьский | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 120 | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| Организации дополнительного образования детей |
| 1 | п.Октябрьский | Кружки детского творчества при средней общеобразовательной школе | Организационное | мест | - | 29 | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
|  |  |  |  |  | - | 18 | - | + |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации |
| 1 | п.Октябрьский | Фельдшерско-акушерский пункт (в здании СДК) | Капитальный ремонт | посещ./см. | 20 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 2 | с.Матюшино | Фельдшерско-акушерский пункт | Капитальный ремонт | посещ./см. | 10 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 3 | с.Янга-Болгар | Фельдшерско-акушерский пункт (в здании сельского клуба) | Капитальный ремонт | посещ./см. | 10 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 4 | п.Октябрьский | Фельдшерско-акушерский пункт | Новое строительство | посещ./см. | - | 10 | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| Учреждения культуры и досуга |
| 1 | п.Октябрьский | Сельский дом культуры | Капитальный ремонт | мест | 200 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 2 | с.Янга-Болгар | Сельский клуб | Капитальный ремонт | мест | 100 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 3 | с.Матюшино | Сельский клуб | Снос по ветхости | мест | 50 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
|  |  |  | Новое строительство |  | - | 30 |  |  |  |
| 4 | п.Октябрьский | Сельская библиотека (в здании СДК) | Капитальный ремонт | тыс.экз. | 8,3 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 5 | п.Октябрьский | Сельская библиотека в составе проектируемого общественного центра | Организационное | тыс.экз. | - | 13,9 | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 6 | с.Ключищи | Недействующий сельский клуб | Снос по ветхости | мест | - | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
|  |  |  | Новое строительство |  | - | 30 |  |  |  |
| Спортивные залы |
| 1 | п.Октябрьский | Спортивный и тренажерный залы в составе проектируемого общественного центра | Организационное | объект | - | 2 | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| Плоскостные спортивные сооружения |
| 1 | п.Октябрьский | Спортивная площадка | Капитальный ремонт | объект | 1 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 2 | с.Ключищи | Спортивная площадка | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | СТП Верхнеуслонского МР |
| 3 | п.Октябрьский | Спортивная площадка | Новое строительство | объект | - | 1 | - | + | Генеральный план Октябрьского СП |
| Предприятия торговли |
| 1 | п.Октябрьский | Магазин в составе проектируемого общественного центра | Организационное | кв.м торг.пл. | - | 670 | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 2 | с.Янга-Болгар | Передвижное средство торговли | Организация подвоза товаров первой необходимости при помощи передвижных средств торговли | - | - | - | + | + | Генеральный план Октябрьского СП |
| Предприятия общественного питания |
| 1 | п.Октябрьский | Предприятия общественного питания в составе проектируемого общественного центра | Организационное | посадочных мест | - | 111 | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 1 | п.Октябрьский | Предприятия бытового обслуживания в составе проектируемого общественного центра | Организационное | раб. мест | - | 19 | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| Отделения банков |
| 1 | п.Октябрьский | Отделение банка в составе проектируемого общественного центра | Организационное | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| Отделения связи |
| 1 | п.Октябрьский | Отделение почтовой связи (в здании СДК) | Капитальный ремонт | объект | 1 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| Общественные уборные |
| 1 | п.Октябрьский | Общественные уборные в составе проектируемого общественного центра | Организационное | прибор | - | 3 | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| Объекты административно-делового назначения |
| 1 | п.Октябрьский | Исполнительный комитет СП (в здании СДК) | Капитальный ремонт | объект | 1 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| Объекты общественно-делового назначения |
| 1 | п.Октябрьский | Общественный центр | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |

## Развитие территорий кладбищ

При нормативе 0,28 га на 1000 жителей необходимая потребность наличного населения сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения к 2046 г. составит 0,77 га.

Генеральным планом на первую очередь рекомендуется:

- закрытие части кладбища (на земельном участке с кадастровым номером 16:15:150301:76), расположенного в с.Матюшино, в связи с расположением в водоохранных зонах водных объектов. Площадь рекомендуемой закрываемой части кладбища составит 0,33 га;

- закрытие кладбища (на земельном участке с кадастровым номером 16:15:150201:463), расположенного в с.Ключищи, в связи с расположением в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища. Площадь закрываемого кладбища составляет 0,76 га.

Общая площадь закрываемых частей кладбищ составит 1,09 га.

Свободные территории действующих кладбищ в полной мере обеспечивают прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения.

Генеральным планом Октябрьского сельского поселения предлагается приведение землеустроительной документации для земель под кладбищами в соответствие с функциональным использованием территории, а именно установление для земельного участка под кладбищем категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с установлением вида разрешенного использования 12.1. «Ритуальная деятельность».

## Развитие туристско-рекреационных территорий

Схемой территориального планирования Верхнеуслонского муниципального района предусмотрена организация историко-культурных маршрутов, которые будут проходить по территории Октябрьского сельского поселения. С целью формирования рекреационных зон возле водных объектов генеральным планом предлагается благоустройство береговой полосы и прилегающей территории р.Волга, с созданием общественных рекреационных зон.

Генеральным планом на территории Октябрьского сельского поселения предлагается реализация проекта «Волжская тропа».

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Октябрьского сельского поселения также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений как зон отдыха местного населения и площадок отдыха посетителей.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Таблица 4.9.1

Перечень мероприятий по развитию туристско-рекреационных территорий в Октябрьском сельском поселении

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчетный срок (2032-2046 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (РАЙОННОГО) |
| 1 | Верхнеуслонский МР | Историко-культурные маршруты | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Верхнеуслонского МР |
| 2 | Верхнеуслонский МР | Проект «Волжская тропа» | Реализация проекта | га | - | 9,7051 | + | - |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (ПОСЕЛЕНИЯ) |
| 1 | Октябрьское сельское поселение | р.Волга | Благоустройство береговой полосы и прилегающей территории с созданием общественных рекреационных зон | - |  | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 2 | Октябрьское сельское поселение (п.Октябрьский, с.Ключищи, с.Матюшино, с.Янга-Болгар) | Озеленение общего пользования | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Октябрьского СП |

## Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры» Октябрьского сельского поселения в составе генерального плана Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района является развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, с увеличением эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Под влиянием транспортного каркаса территории Республики Татарстан формируется планировочная структура Верхнеуслонского муниципального района и как следствие планировочная структура территории Октябрьского сельского поселения.

Развитие автомобильных дорог общего пользования

Направления по развитию автомобильных дорог федерального значения определены в Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения.

Схемой территориального планирования Российской Федерации на территории Октябрьского сельского поселения на первую очередь предусмотрена реконструкция автомобильной дороги федерального значения «Казань - Буинск - Ульяновск» протяженностью 9,39 км.

Направления по развитию автомобильных дорог регионального и местного значения определены в Схеме территориального планирования Республики Татарстан и Схеме территориального планирования Верхнеуслонского муниципального района, поэтому генеральным планом Октябрьского сельского поселения учтены все мероприятия, определенные в них.

Схемой территориального планирования Республики Татарстан на территории Октябрьского сельского поселения на первую очередь предусмотрено:

– капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Янга-Болгар – Матюшино – Бакча-Сарай» протяженностью 5,25 км;

– капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Подъезд к д.Ватан» протяженностью 0,22 км.

Мероприятия, предусмотренные генеральным планом на территории Октябрьского сельского поселения, указаны в таблице 4.10.1.

Развитие объектов водного транспорта

Генеральным планом на территории Октябрьского сельского поселения предусмотрено строительство грузового причала.

Развитие трубопроводный транспорта

Генеральным планом на территории Октябрьского сельского поселения предусматривается реконструкция участка магистрального нефтепровода «Альметьевск – Горький 2» протяженностью 0,4 км, согласно Письму АО «Транснефть – Прикамье» от 06.06.2022 №ТПК-01-04-04-12/22348.

Развитие улично-дорожной сети

Генеральным планом предусмотрен капитальный ремонт и строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) улиц и дорог на территории существующей жилой застройки в каждом из населенных пунктов Октябрьского сельского поселения, а также новое строительство улично-дорожное сети на территории проектируемой жилой застройки. Учитывая неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части основных и второстепенных улиц населенных пунктов, предполагается реконструкция существующей улично-дорожной сети.

Таблица 4.10.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Октябрьского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчетный срок (2032-2046 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |
| Автомобильные дороги общего пользования |
| 1 | Октябрьское СП | «Казань - Буинск - Ульяновск» | Реконструкция | км | 9,39 | - | + | - | СТП РФ в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения |
| мероприятия регионального значения |
| Автомобильные дороги общего пользования |
| 1 | Октябрьское СП | «Янга-Болгар – Матюшино – Бакча-Сарай» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 5,25 | - | + | - | СТП Республики Татарстан |
| 2 | Октябрьское СП | «Подъезд к д.Ватан» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,22 | - | + | - | СТП Республики Татарстан |
| Трубопроводный транспорт |
| 1 | Октябрьское СП | Участок магистрального нефтепровода «Альметьевск – Горький 2» | Реконструкция | км | 0,4 | - | + | - | Письмо АО «Транснефть – Прикамье» от 06.06.2022 №ТПК-01-04-04-12/22348 |
| мероприятия Местного (РАЙОННОГО) значения |
| Автомобильные дороги общего пользования |
| 1 | Октябрьское СП | «Подъезд к ферме» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,22 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 2 | Октябрьское СП | «Подъезд к кирпичному заводу» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,17 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 3 | Октябрьское СП | «Подъезд к Янга-Болгар» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,36 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 4 | Октябрьское СП | «Подъезд к току» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,11 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 5 | Октябрьское СП | «Подъезд к МТП» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,11 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 6 | Октябрьское СП | «Подъезд к СНТ» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,33 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 7 | Октябрьское СП | «Подъезд к Матюшино» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1,14 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 8 | Октябрьское СП | «Подъезд к объекту АПК» | Новое строительство | км | - | 0,58 | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 9 | Октябрьское СП | «Подъезд к объекту АПК» | Новое строительство | км | - | 0,34 | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 10 | Октябрьское СП | «Подъезд к п.Октябрьский» | Новое строительство | км | - | 0,58 | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| Объекты водного транспорта |
| 1 | Октябрьское СП | Грузовой причал | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| мероприятия Местного значения (поселения) |
| Улично-дорожная сеть |
| 1 | п.Октябрьский | ул.Юбилейная ул.Молодежная ул.Новая ул.Южная | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1,81 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
|  |  | ул.Весенняя ул.Школьная ул.Лесная | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,9 | - | + | - |  |
| 2 | с.Матюшино | ул.Волжская ул.Центральная | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 2,16 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 3 | с.Ключищи | ул.Дачная ул.Колхозная ул.Центральная ул.Заводская ул.Солнечная | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 4,47 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
|  |  | ул.Волжская | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,96 | - | + | - |  |
| 4 | с.Янга-Болгар | ул.Школьная | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,84 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 5 | п.Октябрьский | Улично-дорожная сеть | Новое строительство | км | - | - | + | + | Генеральный план Октябрьского СП |

## Установление границ населенных пунктов Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установление, изменение границ населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. №14-4692-ГЕ, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, является актом о переводе земель или земельных участков.

Для населенных пунктов п.Октябрьский, с.Матюшино, с.Янга-Болгар в качестве существующих границ были приняты границы, проведенные по землям населенных пунктов с учетом границ кадастровых кварталов в соответствии с данными Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан. Для населенного пункта с.Ключищи в качестве существующей границы была принята граница, которая установлена и содержится в Едином государственном реестре недвижимости.

Генеральным планом Октябрьского сельского поселения предусматривается изменение границ п.Октябрьский. Изменение границ с.Ключищи, с.Янга-Болгар и д.Матюшино не предусмотрено.

Генеральным планом Октябрьского сельского поселения предлагается приведение землеустроительной документации для земель с категорией земель «земли населенных пунктов», расположенных в зоне садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, в соответствие с функциональным использованием территории, а именно установление для данных земельных участков категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с установлением вида разрешенного использования 13.2. «Ведение садоводства».

Перечень мероприятий по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав Октябрьского сельского поселения, предусмотренных генеральным планом, представлены в таблице 4.11.3.

Таблица 4.11.1

Перечень земельных участков, исключаемых из границ и включаемых в границы населенных пунктов,

входящих в состав Октябрьского сельского поселения

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь земельного участка по кадастру, га | Площадь исключаемого/включаемого земельного участка, га | Планируемая категория | Планируемое разрешенное использование* | Основание для исключения/включения земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Октябрьский |
| Включаемые земельные участки |
| 1. По обращению органов местного самоуправления |
| 16:15:150501:1230 | Земли сельскохозяйственного назначения | Под пастбище для выпаса скота частного сектора | 38,6261 | 38,6261 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Письмо Главы Октябрьского СП Верхнеуслонского МР РТ от 29.03.2023 №51 |
| 2.Корректировка границы населенного пункта |
| часть ЗУ с кадастровым номером 16:15:150501:135 (в составе ЕЗП 16:15:000000:232) | - | - | 67,7814 | 0,0831 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования | Единая архитектурно-планировочная структура границы населенного пункта |
| Земли, не поставленные на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:15:150501) | - | - | - | 0,8176 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования | Единая архитектурно-планировочная структура границы населенного пункта |
| Итого к включению |  |  |  | 39,5268 |  |  |  |
| Исключаемые земельные участки |
| 1. Корректировка границы населенного пункта |
| 16:15:150101:592 | Земли населенных пунктов | Для строительства базовой станции подвижной радиотелефонной связи | 0,01 | 0,01 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Коммунальное обслуживание | Единая архитектурно-планировочная структура границы населенного пункта |
| 16:15:150101:218 | Земли населенных пунктов | Под объекты энергетики | 0,0007 | 0,0007 |  | Коммунальное обслуживание |  |
| 16:15:150101:627 | Земли населенных пунктов | Для капитального строительства и реконструкции на объектах, входящих в состав стройки "Телемеханизация газопровода Казань-Горький и ГРС" ООО "Таттрансгаз", код стройки 056-2000156 | 0,1703 | 0,1703 |  | Коммунальное обслуживание |  |
| 16:15:150101:654 | Земли населенных пунктов | Трубопроводный транспорт | 0,0003 | 0,0003 |  | Трубопроводный транспорт |  |
| 16:15:150101:221 | Земли населенных пунктов | Под объекты энергетики | 0,0005 | 0,0005 |  | Коммунальное обслуживание |  |
| 16:15:150101:660 | Земли населенных пунктов | Трубопроводный транспорт | 0,0001 | 0,0001 |  | Трубопроводный транспорт |  |
| 16:15:150101:661 | Земли населенных пунктов | Трубопроводный транспорт | 0,0001 | 0,0001 |  | Трубопроводный транспорт |  |
| 16:15:150101:601 | Земли населенных пунктов | Под строительство водозаборной скважины | 0,3601 | 0,3601 |  | Коммунальное обслуживание |  |
| 16:15:150101:648 | Земли населенных пунктов | Связь | 0,0105 | 0,0105 |  | Коммунальное обслуживание |  |
| 16:15:150101:273 | - | - | 0,0001 | 0,0001 |  | Коммунальное обслуживание |  |
| 16:15:150101:275 | - | - | 0,0001 | 0,0001 |  |  |  |
| 16:15:150101:220 | - | - | 0,0379 | 0,0379 |  |  |  |
| 16:15:150101:274 | - | - | 0,0001 | 0,0001 |  |  |  |
| 16:15:150101:276 | - | - | 0,0001 | 0,0001 |  |  |  |
| 16:15:150101:655 | Земли населенных пунктов | Трубопроводный транспорт | 0,0002 | 0,0002 |  | Трубопроводный транспорт |  |
| 16:15:150101:279 | Земли населенных пунктов | Для размещения автомобильной дороги подъезд к п.Октябрьский | 1,7345 | 1,7345 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Транспорт | Для размещения автомобильной дороги подъезд к п.Октябрьский |
| Земли, не поставленные на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:15:150101) | - | - | - | 2,9529 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Производственная деятельность | Единая архитектурно-планировочная структура границы населенного пункта |
| Земли, не поставленные на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:15:150101) | - | - | - | 5,8217 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование | Единая архитектурно-планировочная структура границы населенного пункта |
| Итого к исключению |  |  |  | 11,1002 |  |  |  |

*в соответствие с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с изменениями и дополнениями).

Таблица 4.11.2

Предложения по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, га

| № п/п | Направления установления границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | п.Октябрьский | с.Ключищи | с.Матюшино | с.Янга-Болгар | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли в пределах существующей границы территории населенного пункта | 70,7671 | 142,262 | 90,3574 | 26,7486 | 330,1351 |
| 2 | Земли, предлагаемые к исключению из границ населенного пункта |
| 2.1 | Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет | 2,2873 |  |  |  | 2,2873 |
| 2.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Земли, поставленные на кадастровый учет с неустановленной категорией земель | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Земли, не поставленные на кадастровый учет | 8,8129 | - | - | - | 8,8129 |
| 3 | Земли, предлагаемые к включению в проектные границы населенного пункта |
| 3.1 | Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет | 38,6261 | - | - | - | 38,6261 |
| 3.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Земли, поставленные на кадастровый учет с неустановленной категорией земель | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Земли, не поставленные на кадастровый учет | 0,9007 | - | - | - | 0,9007 |
| 4 | Формирование проектных границ населенных пунктов |
| 4.1 | Земли в пределах проектных границ населенного пункта | 99,1937 | 142,262 | 90,3574 | 26,7486 | 358,5617 |
| 4.2 | Земли в пределах существующей границы территории населенного пункта | 70,7671 | 142,262 | 90,3574 | 26,7486 | 330,1351 |
| 4.3 | Земли, предлагаемые к исключению из существующей границы территории населенного пункта | 11,1002 | - | - | - | 11,1002 |
| 4.4 | Земли, предлагаемые к включению в проектные границы и требующие перевода в земли населенных пунктов | 39,5268 | - | - | - | 39,5268 |

Таблица 4.11.3

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав

Октябрьского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Дополни-тельная | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчетный срок (2032 - 2046 гг.) |  |
| 1 | п.Октябрьский | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земельных участков с категорией земель «земли населенных пунктов» и перевод данного земельного участка в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» | га | 2,3256 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 2 | п.Октябрьский | территория населенного пункта | исключение земель, не поставленных на кадастровый учет, предлагаемых к постановке на кадастровый учет с категорией земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» | га | 2,9529 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 3 | п.Октябрьский | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земель, не поставленных на кадастровый учет, предлагаемых к постановке на кадастровый учет с категорией земель «земли сельскохозяйственного назначения» | га | 5,8217 | - | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 4 | п.Октябрьский | территория населенного пункта | включение в границу населенного пункта земельного участка с категорией земель «земли сельскохозяйственного назначения» и перевод их в категорию земель «земли населенных пунктов» | га | - | 38,6261 | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |
| 5 | п.Октябрьский | территория населенного пункта | включение в границу населенного пункта земель, не поставленных на кадастровый учет, предлагаемых к постановке на кадастровый учет с категорией земель «земли населенных пунктов» | га | - | 0,9007 | + | - | Генеральный план Октябрьского СП |

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2021 п.5.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 4.12.1.

Таблица 4.12.1

Удельные нормы водопотребления на территории Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-180 |
| 2 | То же, с централизованным горячим водоснабжением | 165-180 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 8.13130.2020, а также в соответствии с Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90, в зависимости от числа жителей и этажности застройки. При населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 31.13330.2021 и составит 70 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 4.12.2.

Таблица 4.12.2

Расчетное водопотребление населением Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского

муниципального района Республики Татарстан, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы | Полив | Пожаро-тушение | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |
| 1 | п.Октябрьский | 479 76,64 | - | 76,64 | 91,97 | 11,50 | 33,53 | 54,0 | 190,99 |
| 2 | с.Ключищи | 159 25,44 | - | 25,44 | 30,53 | 3,82 | 11,13 | 54,0 | 99,47 |
| 3 | с.Матюшино | 63 10,08 | - | 10,08 | 12,10 | 1,51 | 4,41 | 54,0 | 72,02 |
| 4 | с.Янга-Болгар | 68 10,88 | - | 10,88 | 13,06 | 1,63 | 4,76 | 54,0 | 73,45 |
| Первая очередь реализации генерального плана (2031 г.) |
| 1 | п.Октябрьский | 1240 198,4 | - | 198,4 | 238,08 | 29,76 | 86,8 | 108,0 | 462,64 |
| 2 | с.Ключищи | 370 59,2 | - | 59,2 | 71,04 | 8,88 | 25,9 | 54,0 | 159,82 |
| 3 | с.Матюшино | 64 10,24 | - | 10,24 | 12,29 | 1,54 | 4,48 | 54,0 | 72,30 |
| 4 | с.Янга-Болгар | 68 10,88 | - | 10,88 | 13,06 | 1,63 | 4,76 | 54,0 | 73,45 |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2046 г.) |
| 1 | п.Октябрьский | 2057 329,12 | - | 329,12 | 394,94 | 49,37 | 143,99 | 108,0 | 696,30 |
| 2 | с.Ключищи | 580 92,80 | - | 92,80 | 111,36 | 13,92 | 40,6 | 54,0 | 219,88 |
| 3 | с.Матюшино | 66 10,56 | - | 10,56 | 12,67 | 1,58 | 4,62 | 54,0 | 72,88 |
| 4 | с.Янга-Болгар | 67 10,72 | - | 10,72 | 12,86 | 1,61 | 4,69 | 54,0 | 73,16 |

Примечание:

1. Столбцы (1), (2) по наименованию соответствуют таблице 4.12.1 по нормам водопотребления на 1 человека.

Проектное предложение

В связи с выделением новых земельных участков, улучшения благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2031 г.) и на расчетный срок (до 2046г.):

- строительство новых сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в связи с выделением территорий под жилищное строительство в п.Октябрьский и с.Ключищи;

- реконструкция сетей водоснабжения в с.Матюшино и с.Янга-Болгар в связи с ветхим состоянием;

- для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа потребителей при производстве аварийно-восстановительных работ;

- оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Канализация

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равное расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные нормы водоотведения представлены в таблице 4.12.3.

Таблица 4.12.3

Удельные нормы водоотведения на территории Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-180 |
| 2 | То же, с централизованным горячим водоснабжением | 165-180 |

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 4.12.4.

Таблица 4.12.4

Расчетное водоотведение населением Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) |  |  |  |  |
| Существующее положение |
| 1 | п.Октябрьский | 479 76,64 | - | 76,64 | 91,97 | 3,83 | 95,80 |
| 2 | с.Ключищи | 159 25,44 | - | 25,44 | 30,53 | 1,27 | 31,80 |
| 3 | с.Матюшино | 63 10,08 | - | 10,08 | 12,10 | 0,50 | 12,60 |
| 4 | с.Янга-Болгар | 68 10,88 | - | 10,88 | 13,06 | 0,54 | 13,60 |
| Первая очередь реализации генерального плана (2031 г.) |
| 1 | п.Октябрьский | 1240 198,4 | - | 198,4 | 238,08 | 9,92 | 248,00 |
| 2 | с.Ключищи | 370 59,2 | - | 59,2 | 71,04 | 2,96 | 74,00 |
| 3 | с.Матюшино | 64 10,24 | - | 10,24 | 12,29 | 0,51 | 12,80 |
| 4 | с.Янга-Болгар | 68 10,88 | - | 10,88 | 13,06 | 0,54 | 13,60 |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2046 г.) |
| 1 | п.Октябрьский | 2057 329,12 | - | 329,12 | 394,94 | 16,46 | 411,40 |
| 2 | с.Ключищи | 580 92,80 | - | 92,80 | 111,36 | 4,64 | 116,00 |
| 3 | с.Матюшино | 66 10,56 | - | 10,56 | 12,67 | 0,53 | 13,20 |
| 4 | с.Янга-Болгар | 67 10,72 | - | 10,72 | 12,86 | 0,54 | 13,40 |

Примечание:

1. Столбцы (1), (2) по наименованию соответствуют таблице 4.12.1 по нормам водопотребления на 1 человека.

Проектное предложение

В связи с выделением новых земельных участков под жилищное строительство, улучшения благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2031 г.) и на расчетный срок (до 2046г.):

- устройство автономной системы канализации для населения сельского поселения, проживающего в индивидуальных домах с придомовыми земельными участками из-за невысокой плотности застройки и сложности рельефа.

Автономная система канализации должна обеспечивать сбор сточных вод от выпуска из дома, их отведение к автономным сооружениям для очистки, с дальнейшим вывозом сточных вод на существующие очистные сооружения в муниципальном районе.

Автономные очистные сооружения предлагается устанавливать на территории домовладений или как отдельно стоящие очистные сооружения для нескольких зданий (как правило, объектов социально-бытового обслуживания).

Сточные воды предлагается очищать установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях заводского изготовления (производительностью от 1 до 20 м3/сутки в зависимости от объема стока с объекта канализования) с приведением качества очищенных стоков в соответствие с действующими нормативами.  Технология очистки на установках биологической очистки должна предусматривать процессы денитрификации и дефосфации сточной воды с последующим обеззараживанием очищенных сточных вод на установке ультразвуковых блоков кавитации.

Накопительные емкости очищенных сточных вод необходимы для регулирования пиков между режимами сброса очищенных сточных и их расходом на последующие нужды (на полив или пожаротушение).

Уменьшение количества сбрасываемых сточных вод возможно за счет повторного использования очищенных сточных вод на полив приусадебных участков или зеленых насаждений на территории населенного пункта, на производственные нужды ферм КРС, что приведет к сокращению общего потребления воды.

Развитие технологий рециклинга и повторного использования сточных вод будет способствовать улучшению качества воды в водотоках и водоемах и в целом экологической обстановки в бассейнах рек и озер, а также экономии водных ресурсов за счет уменьшения водозабора и сброса загрязняющих веществ со сточными водами.

При разработке как централизованной, так и автономной системы канализации следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и импортного оборудования, поступающего в Россию, а также Справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2019 по очистке сточных вод. Правильный выбор и рациональное использование технологий обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливнестоков. Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется по всей территории сельского поселения, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом, после соответствующей очистки, в водоприемники.

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (бензозаправочные станции, стоянки автомашин, крупные автобусные станции и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностного стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется разработка проекта схемы водоотведения коммунально-бытовых и поверхностных стоков.

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений по системе водоотведения и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

Санитарная очистка территории

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы – 0,27 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,205 т/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы – 0,079 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,071 т/год – многоквартирные дома.

Объем ТКО на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 4.12.5.

Таблица 4.12.5

Объем твердых коммунальных отходов на территории Октябрьского сельского поселения

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, т/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Существующее положение на начало года, в котором осуществляется разработка проекта генерального плана | Первая очередь | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. лиц | Итого |
| 1 | п.Октябрьский | 114,00 | 35,93 | 149,93 | 7,50 | 157,42 | 366,17 | 107,14 | 473,30 | 23,67 | 496,97 | 644,79 | 188,66 | 833,45 | 41,67 | 875,12 |
| 2 | с.Ключищи | 37,84 | 11,93 | 49,77 | 2,49 | 52,26 | 109,26 | 31,97 | 141,23 | 7,06 | 148,29 | 181,81 | 53,20 | 235,00 | 11,75 | 246,75 |
| 3 | с.Матюшино | 14,99 | 4,73 | 19,72 | 0,99 | 20,70 | 18,90 | 5,53 | 24,43 | 1,22 | 25,65 | 20,69 | 6,05 | 26,74 | 1,34 | 28,08 |
| 4 | с.Янга-Болгар | 16,18 | 5,10 | 21,28 | 1,06 | 22,35 | 20,08 | 5,88 | 25,96 | 1,30 | 27,25 | 21,00 | 6,15 | 27,15 | 1,36 | 28,50 |
| Всего по поселению | 183,02 | 57,68 | 240,70 | 12,03 | 252,73 | 514,4 | 150,51 | 664,91 | 33,25 | 698,16 | 868,29 | 254,05 | 1122,34 | 56,12 | 1178,46 |

Количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Необходимое количество контейнеров подсчитано с учетом среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (ежесуточно) и вместимости контейнера (1,1 м3) (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)). Расчетное количество контейнеров представлено в таблице 4.12.6.

Таблица 4.12.6

Количество контейнеров, планируемых к размещению на территории населенных пунктов, входящих в состав Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, единиц

| Наименование | Количество контейнеров, шт |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| п.Октябрьский | 18 | 33 |
| с.Ключищи | 6 | 9 |
| с.Матюшино | 1 | 1 |
| с.Янга-Болгар | 1 | 1 |
| Всего по сельскому поселению | 26 | 44 |

Таким образом, на первую очередь и на расчетный срок на территории Октябрьского сельского поселения количество контейнеров для ТКО должно составлять 26 шт. и 44 шт. соответственно, при условии, что 50% контейнеров рекомендуется использовать для отходов ТКО, подлежащих сортировке (вторсырье). Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде.

Места размещения контейнерных площадок уточняются схемой санитарной очистки территории с учетом рекомендаций по сбору, временному хранению ТКО на жилых территориях (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)).

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории сельского поселения;

  - организация раздельного (дуального) сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

  - захоронение и утилизация образовавшихся твердых коммунальных отходов на межмуниципальный полигон с.Верхний Услон в Верхнеуслонском муниципальном районе (в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149);

  - организация приемного пункта по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организация приемного пункта по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - организация специальных площадок для складирования снега в соответствии с современными требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства;

  - обустройство временных мест накопления навоза (помета) в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

  - удаление уличного смета на полигон ТКО для использования в качестве изолирующего слоя.

Теплоснабжение

Проектное решение

Для отопления индивидуальной жилой застройки основным видом топлива предусматривается природный газ.

Для теплоснабжения общественно-коммунальной и административно-деловой застройки предлагается строительство блочно-модульных котельных (БМК) в следующих населенных пунктах (табл. 4.12.7):

Таблица 4.12.7

| Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Октябрьский | БМК для общественного центра | + | - |
| п.Октябрьский | БМК для детского сада | + | - |

Таким образом, на территории сельского поселения для отопления административно-деловой и общественной застройки предлагается строительство 2 блочно-модульных котельных (БМК).

На следующих стадиях проектирования следует рассмотреть возможность подключения проектируемых объектов, располагающихся на небольших расстояниях друг от друга, к одной котельной.

Теплоснабжение усадебной застройки предлагается осуществить от одноконтурных или двухконтурных теплогенераторов (бытовых газовых котлов).

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Газоснабжение

Расчетные расходы газа

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа в соответствии СП 42-101-2003 п.3.12 в зависимости от степени благоустройства при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год (220 в сельской местности).

Максимальный расчетный часовой расход газа м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм.рт.ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять, как долю годового расхода по формуле:

Вhmax= Ву*Кhmax;

где: Кhmax- коэффициент часового максимума (табл.2,3,4 СП 42-101-2003 г)

- Bу -годовой расход газа, м3/год

Расход газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера приняты в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2031г.) и на расчетный срок (2046г.) представлены в таблице 4.12.8.

Таблица 4.12.8

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения

Октябрьского сельского поселения, тыс.нм3/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Годовой расход газа |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на начало года | I-я очередь (2031 год) | Расчетный срок (2046 год) |
| 1 | п.Октябрьский | 105,38 | 272,8 | 452,54 |
| 2 | с.Ключищи | 34,98 | 81,4 | 127,60 |
| 3 | с.Матюшино | 13,86 | 14,08 | 14,52 |
| 4 | с.Янга-Болгар | 14,96 | 14,96 | 14,74 |
| Всего по сельскому поселению | 169,18 | 383,24 | 609,4 |

Потребность в газе существующих и проектируемых промышленных предприятий необходимо определить в соответствии с проектами предприятий.

Проектное решение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления» техническое диагностирование для стальных газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов.

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается от системы газопроводов низкого давления после ГРП или ШРП.

Так как в п.Октябрьский и с.Ключищи застраиваются новые территории, проектом предлагается:

На первую очередь и расчетный срок (до 2046 г.)

- строительство нового ГРП дополнительно к существующим;

- прокладка газопровода высокого давления до проектируемого ГРП;

- прокладка газопроводов низкого давления от существующих и проектируемых ГРП, ШРП до потребителя в п.Октябрьский и с.Ключищи.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по генеральному плану Октябрьского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2031 г.;

- расчетный срок – 2046 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.) (с изменениями и дополнениями), таблица 29 «Объекты местного значения муниципальных образований по областям».

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки» (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. Также в таблице учтены различные мелкопромышленные потребители питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Таблица 4.12.9

Годовое электропотребление мощности коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории

Октябрьского сельского поселения, тыс. кВт.ч/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2031г. | Расчетный срок 2046г. |
| 1 | п.Октябрьский | 455,05 | 1178 | 1954,15 |
| 2 | с.Ключищи | 151,05 | 351,5 | 551 |
| 3 | с.Матюшино | 59,85 | 60,8 | 62,7 |
| 4 | с.Янга-Болгар | 64,6 | 64,6 | 63,65 |
| Всего по поселению | 730,55 | 1654,9 | 2631,5 |

Таблица 4.12.10

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории

Октябрьского сельского поселения, кВт

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Расчетная мощность, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2031г. | Расчетный срок 2046г. |
| 1 | п.Октябрьский | 131,54 | 709,40 | 1344,91 |
| 2 | с.Ключищи | 76,41 | 211,67 | 379,22 |
| 3 | с.Матюшино | 27,70 | 27,79 | 27,79 |
| 4 | с.Янга-Болгар | 24,45 | 24,52 | 24,52 |
| Всего по поселению | 260,19 | 973,38 | 1776,43 |

Таблица 4.12.11

Трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории

Октябрьского сельского поселения, кВА

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Расчетная мощность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на начало года | Первая очередь 2031г. | Расчетный срок 2046г. |
| 1 | п.Октябрьский | 139,93 | 754,68 | 1430,75 |
| 2 | с.Ключищи | 81,29 | 225,19 | 403,42 |
| 3 | с.Матюшино | 29,47 | 29,56 | 29,56 |
| 4 | с.Янга-Болгар | 26,01 | 26,08 | 26,08 |
| Всего по поселению | 276,80 | 1035,51 | 1889,82 |

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный срок), а также увеличение электропотребления на первую очередь и на расчетный срок, с учетом увеличения населения приведены в таблице 4.12.12.

Таблица 4.12.12

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора Октябрьского сельского поселения

| № п/п |  | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь 2031г. | Расчетный срок 2046 г. | Прирост на 2046 г. относит. исходного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое электропотребление | тыс.кВт*час/год | 730,55 | 1654,9 | 2631,5 | 1900,95 |
| 2 | Расчетная мощность | кВт | 260,19 | 973,38 | 1776,43 | 1516,24 |
| 3 | Трансформаторная мощность | кВА | 276,80 | 1035,51 | 1889,82 | 1613,02 |

Проектное решение

Опираясь на расчет, мы имеем увеличение годового электропотребления сельского поселения.

Так как на территории Октябрьского сельского поселения застраиваются новые территории, проектом предлагается:

На первую очередь и расчетный срок (до 2046 года) предлагается:

- строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в п.Октябрьский и с.Ключищи;

- строительство линий электропередач напряжением 10 и 0,4 кВ (с внедрением энергосберегающих технологий) до новых жилых домов и объектов общественно-делового назначения;

- замена опор линий электропередач по мере их физического износа;

- замена (реконструкция) трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ, отслужившие нормативный срок эксплуатации и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических, так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии;

- строительство и реконструкция линий уличного освещения.

Объемы нового строительства объектов электросетевого хозяйства и характеристики планируемых к сооружению и реконструкции объектов, трассировки линий 10 и 0,4 кВ, будут определены исходя из прогнозируемой нагрузки и месторасположения, состояния и технических параметров существующей сети и подлежат уточнению на последующих стадиях проектировании. Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов. Приборами учета электрической энергии должны быть обеспечены все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии;

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

Слаботочные сети

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100% удовлетворения заявок на данный вид связи.

Проектом предлагается:

- строительство АТС мощностью 625 номеров с использованием современных цифровых технологий в п.Октябрьский;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet;

- строительство линейных сооружений связи;

- внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Строительство кабельной телефонной канализации до объектов жилой и общественной застройки предлагается осуществить силами ПАО «Таттелеком». Строительство кабельной канализации предлагается из асбоцементных труб с установкой смотровых устройств.

Рекомендуется установка дополнительных базовых станций стандарта GSM для расширения зоны охвата в муниципальном образовании.

Коэффициент неучтенности на нужды предприятий бытового обслуживания составляет 1,25.

Радиофикация

Для радиофикации сельского поселения следует рассмотреть строительство радиоузла, обеспечивающего подачу радиосигнала и строительство распределительных фидеров по стоечной радиолинии с подключением существующего и проектируемого жилья и объектов соцкультбыта.

Телевидение

В Республике Татарстан создана региональная сеть цифрового эфирно-кабельного телевидения с использованием стандарта цифрового эфирного вещания DVB-T. В качестве транспортной сети используется зоновая волоконно-оптическая сеть ОАО «ВолгаТелеком».

Сеть цифрового телевидения имеет ряд преимуществ перед аналоговыми сетями, как по количеству передаваемых программ (не менее 10), так и по качеству передачи изображения, звука, приему ТВ сигналов. Это позволяет осуществлять прием не менее 10 программ на одну дециметровую антенну, использовать передатчики меньшей мощности по сравнению с аналоговыми передатчиками, а также обеспечивает возможность сопряжения сетей телевещания с компьютерными сетями.

При размещении проектируемых объектов и реализации планируемых мероприятий должны быть соблюдены требования природоохранного законодательства и санитарных норм, в том числе:

− требования Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ в части соблюдения полосы земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водных объектов общего пользования (береговой полосы), предназначенной для общего пользования и не подлежащей какой-либо застройке (ст. 6), в части оборудования объектов, расположенных (либо проектируемых) в водоохранных зонах поверхностных водных объектов, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод (ст.65) в том числе при размещении участков для ИЖС, объектов сельского хозяйства и объектов социально-бытового назначения, в части запрещения строительства объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления (п.п. 1, 2 ст.67.1 Водного кодекса). В случае необходимости рекомендуется провести мероприятия по изучению водных объектов и определению береговых линий, границ водных объектов (прудов) с учетом гидрологического режима и наличия/отсутствия гидравлической связи имеющихся на территории поселения прудов с другими водотоками или иными водными объектами, находящимся в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

− требования Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ в части запрета приватизации ЗУ в границах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом (ст. 27);

− требования Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, в части максимального сохранения зеленых насаждений;

− требования ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в отношении размещения отходов;

− требования Закона РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»;

− требования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

− требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, в том числе при размещении участков для ИЖС, объектов социального и бытового обслуживания (школы, детские сады, больницы, объекты спорта открытого типа);

− требования СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

− требования СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

− требования процедуры перевода земель из одной категории в другую в установленном порядке, в том числе требования Федерального закона № 172-ФЗ от 21.12.2004 «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

− требования положений Республиканских нормативов градостроительного проектирования (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2013 г. № 1071) и СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

− требования п.4.14 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

− соблюдение охранных зон линейных сооружений: линий связи, линий электропередач, водопровода, кабеля связи и трубопроводов, санитарных разрывов автомобильных дорог.

## Мероприятия по развитию инженерной подготовки территории

В данном разделе даны общие рекомендации по мероприятиям инженерной подготовки территории. На практике необходимо исходить из конкретных проблем, присущих определенному участку. При возведении объектов капитального строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий с целью оценки геологических условий территории, породного состава и физических свойств грунтов, определения эрозионной устойчивости грунтов, уровня залегания грунтовых вод. Также необходимо использовать имеющийся опыт строительства в аналогичных инженерно-геологических условиях. Окончательный вариант организации рельефа территории выбирается в зависимости от интенсивности нежелательных природных процессов, осложняющих эксплуатацию земельного участка, предполагаемых нагрузок и воздействий, эксплуатационных затрат на инженерные мероприятия и их целесообразности.

Противоэрозионные, противооползневые мероприятия

Для борьбы со склоновой эрозией и развитием оврагов необходимо укрепление склонов террас речных долин и овражных склонов посредством агролесомелиорации. Согласно СП 116.13330.2012, посев многолетних трав без других вспомогательных средств защиты допускается на склонах (откосах) крутизной до 35°, а при большей крутизне (до 45°) - с пропиткой грунта вяжущими материалами или с использованием зеленых габионов и биоматов.

Для предупреждения и стабилизации процессов движения грунта при экономической целесообразности возможно прибегнуть к мероприятиям по образованию рационального профиля склона путем придания ему требуемой крутизны, террасирования склона с последующим устройством на террасах водоотводов (нагорных канав), удаления или замены неустойчивых грунтов.

При невозможности изменения рельефа склона необходимо предусмотреть удерживающие сооружения.

Для сельского поселения в целом актуальна защита почвы от почвенной эрозии, которая включает систему следующих групп противоэрозионных мероприятий:

- организационно – хозяйственных;

- агротехнических;

- лесомелиоративных;

- гидротехнических.

Конкретный состав противоэрозионных мероприятий прежде всего определяется особенностями увлажнения территории, продолжительностью вегетационного периода, условиями рельефа, преобладающими видами эрозии и направлением использования почв.

Озеленение территории прибрежной защитной полосы позволит не допустить распашки земель и будет также способствовать укреплению почвенного покрова.

Мощным агротехническим средством повышения противоэрозийной устойчивости почв является применение органических и минеральных удобрений. Учитывая то, что культурные растения, выросшие на удобренной почве, развивают более мощную корневую систему, более густой надземный полог, улучшают физические свойства почв, что в совокупности способствует лучшей защите ее от эрозии.

Строительство в зоне развития речных излучин недопустимо.

Реализация противоэрозионных мероприятий позволит сохранить грунт, а также снизить интенсивность процесса заиливания водных объектов.

Мероприятия по организации поверхностного стока

Выпуск воды из водостоков следует предусматривать в открытые водоемы и реки, а также в тальвеги оврагов с соблюдением требований СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр, ред. от 23.12.2019) по очистке и при обязательном осуществлении противоэрозионных устройств и мероприятий против заболачивания и других видов ущерба окружающей среде.

Применительно к очистным сооружениям централизованных систем водоотведения поселений следует также учитывать положения Информационно-технического справочника по НДТ в области очистки сточных вод централизованных систем водоотведения поселений, городских округов, утвержденного приказом Росстандарта от 12 декабря 2019 г. № 2981.

Сейсмическая опасность

При возведении зданий и сооружений следует учитывать степень сейсмической опасности, расчет конструкций и оснований зданий и сооружений должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 14.13330.2018 (с изменениями и дополнениями), СП 20.13330.2016 (с изменениями и дополнениями). В районах сейсмичностью менее 7 баллов основания следует проектировать без учета сейсмических воздействий.

## Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Пункт «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии с ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования», СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» (с изменениями и дополнениями), другими нормативными документами в области гражданской обороны и защиты территорий от чрезвычайных ситуаций, а также в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (далее – МЧС РТ) от 16.11.2022 № 7130/Т3-3-5.

Краткое описание территории

Абсолютные высоты рассматриваемой территории колеблются в пределах 60 – 217,6 м и возрастают с востока на запад. Максимальная высота отмечается в западной части сельского поселения в районе н.п. Октябрьский. Минимальная отметка приурочена к урезу воды р. Волга (Куйбышевского водохранилища).

Более полное описание природных условий приведено в пояснительной записке «Охрана окружающей среды» материалов по обоснованию генерального плана.

По территории сельского поселения проходят магистральные трубопроводы (газопроводы и нефтепроводы).

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования: федерального значения Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск (ЗОУИТ16:15-6.914); дороги регионального значения III категории: "Казань - Ульяновск" - Камское Устье; IV категории: "Казань - Ульяновск" – Ключищи; Янга-Болгар - Матюшино - Бакча-Сарай, "Казань - Ульяновск" – Никольский, Подъезд к п. Октябрьский; V категории: Матюшино - Ключищи и дороги местного значения.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение, водоотведение

Водоснабжение сельского поселения осуществляется водозаборами из артезианских скважин.

Требования к системе водоснабжения устанавливаются «СП 165.1325800.2014 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

Следует провести корректировку объемов допустимого водоизъятия из источников, согласно расчетам водопотребления. Достижение требуемых объемов может быть осуществлено посредством замены насосов на более мощные, либо увеличения количества источников водоснабжения. При необходимости следует предусмотреть внесение изменений в схему водоснабжения населенных пунктов или новый проект.

Также следует учитывать, что согласно требованиям СП 165.1325800.2014, в случае выхода из строя одной группы водозаборных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды объектов, а также на хозяйственно-питьевые нужды, исходя из численности населения в мирное время.

Суммарная проектная производительность защищенных от радиоактивного загрязнения и (или) химического заражения объектов водоснабжения в безопасной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде и определяться: для населения - из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека; для сельскохозяйственных животных и птицы - по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России (п. 5.23 СП 165.1325800.2014). В связи с этим следует благоустроить имеющиеся на территории поселения родники.

Газоснабжение

В населенные пункты природный газ подается по газопроводу высокого давления I и II категории до газораспределительного пункта, далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Необходимо соблюдать режим охранных зон и зон минимальных расстояний до зданий и сооружений в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. №878, приложением В СП 62.13330.2011.

Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения, производственных площадок осуществляется посредством линии электропередач «ВЛ6,10,35 кВ

Требования к устойчивому электроснабжению устанавливаются «СП 165.1325800.2014 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

Вследствие того, что проектируемая территория не относится к группам по гражданской обороне, особых требований к устройству системы электроснабжения нет.

Отнесение территории и организаций к группам по гражданской обороне

По информации Министерства по делам ГО и ЧС РТ, проектируемая территория к группам по гражданской обороне не относится. Организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, не имеется.

Согласно Перечню потенциально опасных объектов Республики Татарстан, утвержденному распоряжением КЧС и ОПБ Республики Татарстан от 09.07.2020 №17-20р дсп, на территории сельского поселения потенциально опасные объекты отсутствуют.

Расселение

Численность рассредоточиваемого, эвакуируемого населения, расселяемого в безопасном районе, размещение сборно-эвакуационных (приемно-эвакуационных) пунктов принимается согласно Плану гражданской обороны и защиты населения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан.

Требования к формированию систем расселения, групповых систем населенных мест районов рассредоточения и эвакуации населения необходимо предусмотреть в соответствии с «СП 165.1325800.2014 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

Для территории населенных пунктов, не отнесенных к группам по гражданской обороне, согласно п.6.2.2. ГОСТ Р 22.2.10-2016, расчет численности населения, подлежащего эвакуации и рассредоточению в безопасный район, не требуется.

Инженерная защита населения

Имеются простейшие укрытия (погреба) на индивидуальных участках. Ввиду того, что сельское поселение является безопасным районом, строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

Система оповещения по гражданской обороне

В настоящее время в сельском поселении система оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях отсутствует. Для оповещения может быть использован церковь и мечеть.

Населенные пункты необходимо оборудовать системами оповещения населения в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайны ситуаций природного и техногенного характера», а также положениями СП 165.1325800.2014.

Предлагаемое размещение РСУ показано на графическом материале.

Речевые сиренные установки РСУ-300 с радиусом оповещения 500 м должны быть подключены к ЕДДС района посредством Интернет-соединения или стационарной телефонной связи.

Потенциально опасные объекты, опасные производственные объекты и зоны возможной опасности

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.

Согласно Перечню потенциально опасных объектов Республики Татарстан, утвержденному распоряжением КЧС и ОПБ Республики Татарстан от 09.07.2020 №17-20р дсп, на территории сельского поселения потенциально опасные объекты отсутствуют.

Необходимо соблюдать режим охранных зон и зон минимальных расстояний газопроводов, идущих по территории поселения.

Требуется внести в ЕГРН границы зон минимальных расстояний в отношении магистральных трубопроводов, согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. № 108/ГС) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Защита территории и населения от опасных природных процессов

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

Опасные природные процессы и явления необходимо определить по результатам инженерно-геологических изысканий, выполнение инженерно-геологических изысканий обязательно.

В соответствии с п.4.6 Свод правил СП 115.13330.2016 "Геофизика опасных природных воздействий" при выявлении по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, в целях уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров следует осуществлять инженерные изыскания.

В соответствии с 4.7 Свод правил СП 115.13330.2016 результаты предварительной оценки опасных природных воздействий, полученные на основе фондовых материалов и других сведений, должны быть включены в исходные данные при составлении задания на выполнение инженерных изысканий и использованы при планировании состава и объемов работ в программе инженерных изысканий.

К умеренно-опасным природным процессам на территории поселения относится эрозия. Следует уделять особое внимание укреплению склонов террас речных долин и овражных склонов посредством агролесомелиорации.

Система обеспечения пожарной безопасности

В сельском поселении есть собственная пожарная часть, имеется пожарная машина.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся пожарные гидранты и водонапорная башня, которая хранит 10-ти минутный противопожарный запас воды.

Полномочия органов местного самоуправления

Для профилактики пожаров, ограничения их распространения со стороны органов местного самоуправления необходимо реализовывать первичные меры пожарной безопасности в соответствии со ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - №123-ФЗ), со стороны населения соблюдать меры пожарной безопасности.

Согласно ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О пожарной безопасности», к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

–	создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

–	создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

–	оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

–	организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

–	принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

–	включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

–	оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

–	установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Должна проводится работа с населением по профилактике возгораний сухой растительности, так как около 90% ландшафтных (природных) пожаров возникают в связи с деятельностью человека, или из-за его беспечности.

Противопожарные расстояния

Необходимо выдерживать противопожарные расстояния от зданий и сооружений до лесничеств, трубопроводов.

Согласно пункту 4.14 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

Согласно ст.74 №123-ФЗ, противопожарные расстояния от оси подземных местных распределительных газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов. Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации.

Пожаротушение

В населенных пунктах должен быть обеспечен подъезд пожарной техники к каждому дому.

Согласно СП 31.13330.2012, а также в соответствии с Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90, норма расхода воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/с для каждого населенного пункта (количество одновременных пожаров 1 в населенном пункте с населением менее 1000 чел.). Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Для целей пожаротушения необходимо предусмотреть обустройство пирса на берегу водоема (водотока), глубина воды в котором с учетом промерзания в зимнее время составляет не менее 1 м, установку пожарных баков (резервуаров) запаса воды на территории поселения. В качестве пожарных водоемов можно использовать пруды. Оборудовать водонапорные башни устройствами для забора воды.

Расстановку пожарных гидрантов следует осуществлять согласно СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020     № 225). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части от одного гидранта (при расходе воды менее 15 л/с) с учетом длины пожарных рукавов.

Следует предусмотреть создание добровольной пожарной охраны в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ (ред. от 22.02.2017) "О добровольной пожарной охране".

Охрана лесов от пожаров

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, определенных в соответствии с Лесным кодексом, ограничивают пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В границах лесов лесного фонда должны обеспечиваться следующие мероприятия по противопожарному обустройству:

- в качестве предупредительных мероприятий: установка стендов, предупредительных аншлагов, шлагбаумов, благоустройство зон отдыха граждан;

- в качестве мероприятий по ограничению распространения пожаров: устройство минерализованных полос, их ежегодная прочистка и обновление;

- реконструкция дорог противопожарного назначения, устройство подъездов к источникам водоснабжения, устройство пожарных водоемов;

- приобретение противопожарного оборудования.

На землях сельскохозяйственного назначения должны реализовываться следующие мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности:

- недопущение сжигания сухой травы, стернии и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, а также древесно-кустарниковой растительности;

- содержание в чистоте территории сельскохозяйственных производств, прилегающие к лесным и торфяным массивам, очищение их от мусора и сухостоя.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 5.1

Баланс использования территории Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование территории | Существующее положение | Расчетный срок (2046 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Октябрьского сельского поселения, в том числе: | 6731,8153 | 100 | 6731,8153 | 100 |
| 1 | Территории населенных пунктов, в т.ч.: | 330,1351 | 4,9 | 358,5617 | 5,3 |
| 1.1 | п.Октябрьский | 70,7671 | 1,1 | 99,1937 | 1,5 |
| 1.2 | с.Ключищи | 142,2620 | 2,1 | 142,2620 | 2,1 |
| 1.3 | с.Матюшино | 90,3574 | 1,3 | 90,3574 | 1,3 |
| 1.4 | с.Янга-Болгар | 26,7486 | 0,4 | 26,7486 | 0,4 |
| 2 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 119,6021 | 1,78 | 123,3804 | 1,83 |
| 2.1 | - зона транспортной инфраструктуры | 81,1556 | 1,21 | 81,427 | 1,21 |
| 2.2 | - зона инженерной инфраструктуры | 0,173 | 0,00257 | 0,7269 | 0,01080 |
| 2.3 | - производственная зона | 37,2203 | 0,553 | 40,1733 | 0,597 |
| 2.4 | - производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 1,0532 | 0,016 | 1,0532 | 0,016 |
| 3 | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 3084,3727 | 45,82 | 3045,0732 | 45,23 |
| 3.1 | - зона сельскохозяйственных угодий | 3074,6003 | 45,67 | 3025,89581 | 44,95 |
| 3.2 | - производственная зона сельскохозяйственного назначения | 9,7724 | 0,15 | 19,1774 | 0,28 |
| 4 | Зона отдыха | 1,35 | 0,0201 | 1,35 | 0,0201 |
| 5 | Зона лесов | 2763,8631 | 41,06 | 2761,2526 | 41,02 |
| 6 | Зоны специального назначения, в том числе: | 2,4189 | 0,036 | 2,4189 | 0,036 |
| 6.1 | - зона кладбищ | 1,9306 | 0,029 | 1,9306 | 0,029 |
| 6.2 | - зона складирования и захоронения отходов | 0,4883 | 0,00725 | 0,4883 | 0,00725 |
| 7 | Зона акваторий | 322,6346 | 4,79 | 322,6346 | 4,79 |
| 8 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 106,2421 | 1,58 | 106,2421 | 1,58 |
| 9 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,4625 | 0,0069 | 0,4625 | 0,00687 |
| 10 | Зона рекреационного назначения | 0 | 0,0 | 9,7051 | 0,144 |

1сокращение зоны сельскохозяйственных угодий связано с организацией площадок перспективного развития агропромышленного комплекса в соответствии с разделом 4.4, включением земельных участков в границу п.Октябрьский для нового жилищного строительства в соответствии с разделом 4.11, а также реализацией проекта «Волжская тропа» в соответствии с разделом 4.9.

Таблица 5.2

Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь (2031 г.) | Расчетный срок (2046 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |
| 1.1 | Численность постоянного населения - всего, в том числе: | чел. | 769 | 1401 | 2088 |
|  | п.Октябрьский | чел. | 479 | 899 | 1375 |
|  | с.Ключищи | чел. | 159 | 370 | 580 |
|  | с.Матюшино | чел. | 63 | 64 | 66 |
|  | с.Янга-Болгар | чел. | 68 | 68 | 67 |
| 1.2 | Численность населения многодетных семей - всего, в том числе | чел. | - | 341 | 682 |
|  | п.Октябрьский | чел. | - | 341 | 682 |
|  | с.Ключищи | чел. | - | - | - |
|  | с.Матюшино | чел. | - | - | - |
|  | с.Янга-Болгар | чел. | - | - | - |
| 2. | Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд для постоянного населения – всего, в том числе: | тыс.кв.м | 15,942 | 42,942 | 72,342 |
|  | п.Октябрьский | тыс.кв.м | 8,062 | 26,062 | 46,462 |
|  | с.Ключищи | тыс.кв.м | 4,68 | 13,68 | 22,68 |
|  | с.Матюшино | тыс.кв.м | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | с.Янга-Болгар | тыс.кв.м | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.2 | Жилищный фонд для населения многодетных семей – всего, в том числе: | тыс.кв.м | - | 9,3 | 18,6 |
|  | п.Октябрьский | тыс.кв.м | - | 9,3 | 18,6 |
|  | с.Ключищи | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Матюшино | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Янга-Болгар | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.3 | Новое жилищное строительство для постоянного населения – всего, в т.ч. | тыс.кв.м | - | 27,0 | 29,4 |
|  | п.Октябрьский | тыс.кв.м | - | 18,0 | 20,4 |
|  | с.Ключищи | тыс.кв.м | - | 9,0 | 9,0 |
|  | с.Матюшино | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Янга-Болгар | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.4 | Новое жилищное строительство для населения многодетных семей – всего, в т.ч. | тыс.кв.м | - | 9,3 | 9,3 |
|  | п.Октябрьский | тыс.кв.м | - | 9,3 | 9,3 |
|  | с.Ключищи | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Матюшино | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Янга-Болгар | тыс.кв.м | - | - | - |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 3.1 | Дошкольные образовательные организации, в т.ч. | мест | 25 | 91 | 145 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 25 | 91 |
|  | - новое строительство |  | - | 66 | 54 |
| 3.2 | Общеобразовательные организации, в т.ч. | мест | 200 | 200 | 200 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 200 | 200 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.3 | Организации дополнительного образования детей, в т.ч. | мест | - | 29 | 47 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 29 |
|  | - новое строительство |  | - | 29 | 18 |
| 3.4 | Лечебно-профилактические медицинские организации, в т.ч. | посещ. в смену | 40 | 40 | 50 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 40 | 40 |
|  | - новое строительство |  | - | - | 10 |
| 3.5 | Дома культуры, сельские клубы, в т.ч. | мест | 350 | 360 | 360 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 300 | 360 |
|  | - новое строительство |  | - | 60 | - |
| 3.6 | Библиотеки, в т.ч. | тыс.экз. | 8,3 | 13,9 | 22,2 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 8,3 | 13,9 |
|  | - новое строительство |  | - | 5,6 | 8,3 |
| 3.7 | Спортивные залы, в т.ч. | объект | 1 | 2 | 3 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 2 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | 1 |
| 3.8 | Плоскостные спортсооружения, в т.ч. | объект | 1 | 2 | 3 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 2 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | 1 |
| 3.9 | Предприятия торговли, в т.ч. | кв.м торг.пл. | 161 | 523 | 831 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 161 | 523 |
|  | - новое строительство |  | - | 362 | 308 |
| 3.10 | Предприятия бытового обслуживания, в т.ч. | раб.мест | - | 12 | 19 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 12 |
|  | - новое строительство |  | - | 12 | 7 |
| 3.11 | Предприятия общественного питания, в т.ч. | посад.мест | - | 70 | 111 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 70 |
|  | - новое строительство |  | - | 70 | 41 |
| 3.12 | Отделения связи, в т.ч. | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.13 | Отделения, филиалы банка, в т.ч. | объект | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 3.14 | Полиция, в т.ч. | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.15 | Общественные уборные, в т.ч. | прибор | - | 3 | 3 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 3 |
|  | - новое строительство |  | - | 3 | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |
| 4.1 | Общая площадь кладбищ | га | 3,5742 | 2,4842 | 2,4842 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования – всего, в том числе: | км | 22,37 | 33,26 | 33,26 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | 9,39 | 9,39 | 9,39 |
| 5.1.2 | Регионального или межмуниципального значения | км | 19,64 | 19,64 | 19,64 |
| 5.1.3 | Местного значения | км | 2,73 | 4,23 | 4,23 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - водопотребление | куб. м./в сутки | 435,93 | 768,21 | 1062,22 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | - общее поступление сточных вод | куб. м./в сутки | 153,8 | 348,4 | 554,0 |
| 6.3 | Санитарная очистка |  |  |  |  |
|  | - объем ТКО | т/год | 183,02 | 514,4 | 868,29 |
|  | - контейнеры для ТКО | шт. | - | 26 | 44 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | - общее количество котельных | шт. | 1 | 3 | 3 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | - годовой расход газа | тыс. нм3/год | 169,18 | 383,24 | 609,4 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | - годовое электропотребление | тыс. кВт.ч/год | 730,55 | 1654,9 | 2631,5 |
|  | - расчетная мощность | кВт | 260,19 | 973,38 | 1776,43 |
|  | - общая мощность трансформаторных подстанций | кВА | 276,80 | 1035,51 | 1889,82 |
| 6.7. | Слаботочные сети |  |  |  |  |
|  | - количество телефонов | шт. | - | 302 | 625 |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ  "О добровольной пожарной охране" (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2024 года» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров РТ от 11 октября 2004 г. № 447 «Об утверждении Плана привлечения сил и средств пожарной охраны
для тушения крупных пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций
и аварий на территории Республики Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» (с изменениями и дополнениями).

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 19-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Верхнеуслонский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»  (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр) (с изменениями и дополнениями).

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г.) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 г. N 780) (с изменениями и дополнениями).

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» - новая редакция (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями и дополнениями).

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020 №920/пр).

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280).

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжениям 0,4-35 кВ.

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 380 «О порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии" (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г. № 38151).

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 декабря 2016 г. №922 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» (с изменениями и дополнениями).

- Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 149 от 13.03.2018 г.) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 мая 2018 г. № 309/пр).

- Свод правил СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий». Актуализированная редакция СНиП 22-01-95 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. № 956/пр).

- Свод правил СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.12.2021г. № 1016/пр).

- Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности» (утв. Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020г. №225).

- П 70.0010.09-90 Пособие по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов.

- Свод правил СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 № 274).

- Свод правил СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ о 3 декабря 2016 г. №891/пр) (с изменениями и дополнениями).

- ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования». (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2016 г. № 727-ст).

- Свод правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 ноября 2014 г. №705/пр) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288) (с изменениями и дополнениями).

- Перечень населенных пунктов Республики попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период. (утв. Распоряжением Кабинета Министров № 1625-р от 29.08.2013 г.) (с изменениями и дополнениями).

- Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий (утв. Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан №3056-р от 23.12.2016) (с изменениями и дополнениями).

- ИТС 10-2019 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов.

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №3).

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.10.2022 г. №1083 «Об утверждении границ зон экстренного оповещения населения на территории Республики Татарстан».

Документы территориального планирования

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (с изменениями и дополнениями).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 816-р (с изменениями и дополнениями).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года №1634-р (с изменениями и дополнениями).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 года №2607-р (с изменениями и дополнениями).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования,  утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 года №247-р (с изменениями и дополнениями).

Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждённая постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 г. № 134 (с изменениями и дополнениями).

Схема территориального планирования Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной Решением Совета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан от 21.08.2012 №30-298 (в редакции от 08.08.2022 г. № 25-341).

Федеральные программы

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р (с изменениями и дополнениями).

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208.

Республиканские программы

- Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015 г. № 707 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (с изменениями и дополнениями).

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008г. №763 (в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.09.2015г. N 711).

Муниципальные программы

- Программа «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2018-2030 гг.», утвержденная Постановлением исполнительного комитета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан от 17.05.2018 г №57.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2035 гг., утвержденная Постановлением исполнительного комитета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан от 02.11.2017 г. №147.

Иная литература

- Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан . – Т.I. – Административные районы. – Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1999. – 460 с.

- Перечень существующих объектов культуры и искусства в населенных пунктах муниципальных образований РТ, список объектов и список выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан, список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Республики Татарстан, предоставленные Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014г.

- Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные территории. Исторические города. – Казань: «Карпол», 2001. – 335 с.

- Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.).

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные исполнительным комитетом Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Постановление исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан о разработке генерального плана Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан от 18.10.2019 №1010.

Приложение 2

Письмо Главы Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан от 29.03.2023 №51 (о включении в границы населенного пункта земельного участка).

Приложение 3

Письмо АО «Транснефть – Прикамье» от 06.06.2022 №ТПК-01-04-04-12/22348 (о направлении ДПТ по объектам АО «Транснефть – Прикамье»).

Приложение 4

Исходные данные и требования для разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в составе проекта генерального плана Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан от 16.11.2022 №7130/07/ТЗ-З-5.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4